《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 开封市中通加油站年销售汽油200吨、柴油500吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 开封市中通加油站 |
| 法人代表 | 庞江涛 | 联系人 | 庞连栓 |
| 通讯地址 | 开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西 |
| 联系电话 | 13503486676 | 传真 | / | 邮政编码 | 475511 |
| 建设地点 | 开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西 |
| 立项审批部门 | 尉氏县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2018-410223-52-03-063733 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | F5264机动车燃料零售 |
| 占地面积 (平方米) | 1333.4 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 600 | 其中：环保投资(万元) | 8.9 | 环保投资占总投资比例 | 1.48% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 开封市中通加油站位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西，拟投资600万元，租赁洧川镇花桥刘村建设用地地约2亩（约1333.4m2），建设开封市中通加油站年销售汽油200吨、柴油500吨项目。 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在其规定的鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许建设项目；项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类、限值类工艺或装备，为允许工艺和设备；同时该项目满足《河南省企业投资项目备案办法（2014年修订）》的备案要求且现已在尉氏县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410223-52-03-063733，项目备案见附件2。因此，本项目符合国家产业政策。 本项目占地面积2亩（约1333.4m2），为租用洧川镇花桥刘村土地进行建设（租赁协议见附件4），根据尉氏县规划园林局出具的本项目的选址定点规划意见书（附件5），本项目用地分类为商业用地。根据尉氏县国土资源局出具的本项目的土地规划初步审查意见，本项目为规划现状建设用地（建成区），符合《尉氏县洧川镇土地利用总体规划（2010-2020年）》（见附件6）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。本项目为加油站项目，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及2018年修改版），本项目属“第四十项社会事业与服务业中124类“加油、加气站新建项目”，应当编制环境影响报告表。 受开封市中通加油站委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，委托书见附件1，并立即组织技术人员进行现场踏勘，根据项目的工程特征和建设区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了分析，提出了环境保护措施，在上述工作的基础上，本着“客观、公正、公开”的态度，编制了《开封市中通加油站年销售汽油200吨、柴油500吨项目环境影响报告表》。 2、项目概况 （1）项目地理位置及周围环境 本项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西。东侧为X038县道、南侧为空地、西侧为耕地、北侧为废弃仓库。距离项目最近的敏感点为南约31m处的幼儿园、及南34m处的花桥刘村。 本项目周围敏感点示意图见附图2。 （2）项目建设规模及产品方案 本项目总投资为600万元，项目总占地面积为1333.4m2，总建筑面积400m2，建设罩棚约150m2，站房89m2。项目共设有2把双枪双泵加油机，4座地下卧式双层储油罐，包括2座汽油储罐、2座柴油储罐，单储罐容积均为30m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求，柴油罐容积折半计入汽油罐计算总容积，经计算本项目油罐总容积为90m3，加油站等级为三级。 本项目主要经营车用汽油、柴油等成品油的零售，年销售成品油约700t，由油罐车进行配送。项目产品方案及预计销售规模见表1。 表1 项目产品方案及预计销售规模一览表 序号 产品名称 型号 销售量 1 汽油 92#、95# 200t/a 2 柴油 0#、﹣10# 500t/a （3）项目基本情况 本项目基本情况见表2。 表2 项目基本情况一览表 序号 类别 内容 1 项目名称 开封市中通加油站年销售汽油200吨、柴油500吨项目 2 建设单位 开封市中通加油站 3 建设性质 新建 4 行业类别 F5264机动车燃料零售 5 建设地点 开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西 6 投资规模 600万元 7 建设规模 年销售汽油200吨、柴油500吨 8 占地面积 1333.4m2 9 建筑面积 400m2 10 生产工艺 油罐车—卸油—加油 11 劳动定员 6 12 工作制度 年工作365天，每天3班，每班8h 13 主要设备 双枪加油机、储罐、油气回收系统、消防器材 （4）建设内容 本项目主要建设内容见表3。 表3 本项目主要建设内容一览表 分类 工程名称 建设规模 主体工程 罩棚 1座钢结构罩棚，建筑面积150m2 站房 1座1层砖混结构，占地面积89m2，建筑面积89m2 加油岛 2座，建筑面积20m2，每座加油岛设有1座双枪加油机，分别为汽油双枪双泵加油机1个和柴油双枪双泵加油机1个 地下储罐 4座地下储罐，2座汽油储罐、2座柴油储罐，单罐容积30m3，为地下储罐，位于站区位于罩棚下 辅助工程 办公室 1间，占地面积7m2，砖混结构 值班室 1间，占地面积7m2，砖混结构 配电室 1间，占地面积7m2，砖混结构 储物间 3间，占地面积21m2，砖混结构 公用工程 给水系统 洧川镇花桥刘村自来水管网供给 排水系统 项目实行雨、污分流，地面雨水排入附近排水沟；职工洗漱废水及冲厕废水经容积为8m3化粪池后处理用于周围农田肥田 供电系统 由尉氏县洧川镇花桥刘村电网供给 供暖制冷系统 站房内供暖和制冷均采用分体式空调 环保工程 废气治理 卸油、加油油气密闭回收系统、自封式加油枪 废水治理 职工洗漱废水及冲厕废水经容积为8m3化粪池后处理用于周围农田肥田 噪声治理 设备减振、建筑隔声 固废处理 生活垃圾收集后交环卫部门处理；油罐污泥，定期由具由相关资质的单位清理并处置，不再站内暂存 （5）主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 消耗量 备注 1 原料 汽油 200t/a / 2 柴油 500t/a 3 资（能）原 水 235.714m3/a 洧川镇花桥刘村自来水管网供给 4 电 1.2万Kwh/a 由洧川镇电网供给 （6）主要设备及设施 本项目主要设备及设施见表5。 表5 项目主要设备及设施一览表 序号 名称 规格/型号 数量 备注 1 双层卧式汽油储罐 V=30m3 2座 加油设备，壁厚6mm，满足《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）中双层罐要求 2 双层卧式柴油储罐 V=30m3 2座 3 双枪加油机 双枪，自吸式 2台 加油设备，流量5～50L/min 4 卸油、加油油气密闭回收系统 / 1套 油气回收设备 6 液位仪 / 4套 / 7 消防沙池 2m3 1座 消防设备 8 手提式干粉灭火器 MF/ABC6 4具 站房 9 手提式干粉灭火器 MF/ABC6 4具 加油机 10 手提式二氧化碳灭火器 MT7 2台 配电室 11 推车式干粉灭火器 MTF/ABC35 1台 油罐区 12 灭火毯 1m×1m 2条 加油区 13 消防掀 / 3把 消防器材柜 14 消防桶 / 3个 消防器材柜 15 铁镐 / 1把 消防器材柜 （7）公用工程及辅助工程 ①给水 本项目用水由洧川镇花桥刘村自来水管网提供，项目用水主要为生活用水，包括冲厕水和职工洗漱用水。项目厂区拟设置水冲厕，年销售成品700t，共计864m3，按照平均每辆进站车辆加油35L，每辆车载4人，进站旅客50%使用厕所，每人每次用水量按3L计，则项目冲厕水使用量为148.114m3/a（0.4058m3/d）；项目劳动定员为6人，均不在站内食宿，用水量按40L/人·d计，本项目年运营365天，则用水量为87.6m3/a（0.24m3/d），则本项目总用水量为235.714m3/a（0.6458m3/d）。 ②排水 本项目实行雨、污分流制，地面雨水排入附近排水沟；冲厕水使用量即为排水量148.114m3/a（0.4058m3/d）；洗漱废水产生量按用水量的80%计，则洗漱废水排水量为70.08m3/a（0.192m3/d），职工洗漱废水、冲厕水经化粪池处理后用于周围农田肥田。 ③供电 项目年耗电量1.2万Kwh/a，由洧川镇花桥刘村自来水管网供给，主要用于照明用电和冬季取暖。 ④供暖与制冷 站内利用分体式空调进行冬季供暖和夏季制冷。 （8）劳动定员及工作时间 本项目劳动定员6人，其中管理人员1人，工人5人，均不在站内食宿。项目工作制度为3班制，每班8小时，年营运天数为365天。 3、项目总平面布置 根据项目平面布置图可知，本加油站呈不规则状、方向为坐西朝东。设有站房、罩棚、加油岛等主要建、构筑物，加油站采用将站房置于罩棚后侧、加油场地和站房居前、面向主干道的布局方式，储罐区设在站区西侧，地埋式。站房位于加油站西侧，为加油站经营和管理场所。加油车辆从038县道自北向南或自南向北行驶进入加油站，加完油后进入主车道，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车线路布置较好。 加油站总平面布置图见附图3、加油区及站房平面布局示意图见附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 尉氏县位于河南省中部的豫东平原，为黄河大冲积扇西南边缘，界于北纬34°12′～34°37′，东经113°52′～114°27′之间，隶属开封市。该县东邻通许、扶沟县，南与鄢陵、长葛县接壤，西与新郑县交界，北与开封县、中牟县相连。东西长43.63km，南北宽40.77km，总面积1307.7km2。 本项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西，项目地理位置示意图见附图1。 2、地形、地貌 尉氏县在地质构造上位于华北地台南部，形成于6～19亿年前的元古代时期。新生代以来，受喜马拉雅运动的影响，构造运动频繁，地壳升降更加剧烈，坳陷继续下沉。特别是第四纪以来，沉降速率更加显著，在其过程中，本区不断接受陆相沉积，形成非常深厚的沉积层。 根据现场调查，项目场地地势平坦，满足该项目的建设要求。 3、气象、气候 尉氏县所辖区域气候，主要受蒙古高压、太平洋副高压交替控制，属暖温带半湿润季风气候，四季分明，温差大，光照资源丰富，降水量分布不均。春季少雨多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季干冷少雪。年平均日照时数为2481.9h，日照率为56%，其中夏季日照时数最长达748.2小时，占全年的30%。月日照时数以2月最少，以后逐月上升，至六月达最高峰，自7月又逐月下降。太阳辐射总量充足，为全省最高值中心。 全县年平均气温为14.1℃。全年最冷月为1月份，平均为-0.4℃，极端最低气温为-17.2℃，全年最热月为7月份，平均为27.3℃，极端最高气温42.9℃。无霜期历年平均为215d，最长年份为261天，最短178天。 全县年平均降水量为692.3mm，最大年降水量为1175.3 mm，最小年降水量为393.2mm。年内降水多集中在夏季6～8月份，约占年降水量的57%。年平均蒸发量1495.9mm，一般年份蒸发量为降水量的2.5倍以上。 尉氏县年平均风速为3.3m/s，各月平均风速变化范围不超过1m/s。年主导风向为：北东北风；夏季主导风向为南。 4、水文 （1）地表水 尉氏县域属淮河流域，境内大小河流三十余条。贾鲁河以西的河流（包括贾鲁河）为沙颖河系，其干流有贾鲁河、双洎河、康沟河，在该县流域面积897.8平方公里；贾鲁河以东的河流属涡河水系。其干流有尉扶河、百邸河和涡河上游，在该县流域面积401.75平方公里。全县河流除贾鲁河常年有水外，其余均属季节性河流。 ①贾鲁河：源出新密北圣水峪，经郑州流入中牟，至李店南入尉氏，在本县睢老庄南入扶沟境内，出扶沟经西华，至周口市西汇入颖河，再入沙河，全长246公里，其中流经尉氏45公里。河水来源主要为上游（郑州段）排污泄洪水，河水水质为Ⅳ类，主要污染物为COD和氨氮。 ②康沟河：全长37公里，境内河段长27公里，于蔡庄镇马村渐缓至东南向入鄢陵，最后在扶沟境内胡庄汇入贾鲁河，沿途在冯村、西黄庄村分别汇入南康沟河和杜公河。水体来源主要为农田退水、雨水和排污水，河水水质为劣Ⅴ类，主要污染物为COD和氨氮。 ③北康沟河：系1964年人工开挖改旧康沟河北部而来，将旧康沟河黄集、前五、拐扬河道在拐扬处开挖河道东流入康沟河。全长24km，流域面积164.8km2，为区别于康沟河、南康沟河，命名为北康沟。河水主要来源为农田退水和雨水，河水水质Ⅳ类。 ④刘麦河：刘麦河起源于邢庄乡刘庄，经鳌头吕西、县城西至麦仁店西南入康沟河，总长约12km，控制面积31km2，现状水质为劣V类。 ⑤南康沟河：南康沟河是康沟河的支流，属颖河水系，起源于大营乡，经大营乡、大马乡、门楼任乡、大桥乡东南而下，于大桥乡汇入康沟河，县境内长32公里；水质目标为V类，现状使用功能为农灌。 距离本项目最近的河流为西侧953m处的小清河，向南汇入杜公河，向东南最终汇入贾鲁河，本项目水系图见图1。 图1 本项目水系图 （2）地下水 尉氏县主要水资源为地下水、地表水和外来水。地下浅水层埋深，东部一般在2m左右，西部3~4m，局部可达8m。浅水层平均厚度为10～15m，多属亚沙土和粘土。出水量40~50t/h的富水区面积618.4 km2，占总面积的47.6%；出水量20~40t/h的中富水区面积556.9 km2，占总面积的42.9%；出水量10~20t/h的弱水区面积27 km2，占总面积的2.1%；出水量10t/h的贫水区面积77km2，占总面积的5.9%。地表水资源主要依靠自然降水，多年平均迳流量为9429.5万m3。外来水除引黄水外，主要依附于贾鲁河来水，多年平均迳流量为1.67亿m3。 5、植被状况 尉氏县属暖温带阔叶落叶林带，天然植物很少，现有植物除野菜、杂草外，均属人工栽培植物。主要农作物有：小麦、玉米、棉花、花生、大豆、红薯、瓜类、大蒜、韭菜、菜花等；主要林木有：泡桐、杨树、槐树、榆树、柳树、苹果树、梨树、柿树、桃树等；花卉有：月季、菊花、迎春、茉莉、美人蕉等；药材有：蒲公英、茵陈、麦冬等；野菜有：灰灰菜、马齿菜、芨芨菜等；野草有：白草、棒槌草、星星草、节节草等。 区域内动物主要有牛、马、驴、骡、山羊、兔、狗、鸡、鸭、鹅等家畜家禽，以及黄鼠狼、刺猬、野兔、麻雀、鹌鹑、斑鸠等野兽、飞禽。 根据调查，项目评价区及周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、文物古迹 尉氏县地处中州，历史悠久，名胜古迹、文化遗址众多。古遗址主要有新石器时代中期仰韶文化遗址、龙山文化遗址、商周文化遗址；古建筑主要有太平兴国寺塔、钟楼等，为河南省重点文物保护单位；此外，还有古墓葬和古墓群、古城堡、碑刻等。 根据勘察，项目区周围500m范围内没有文物古迹、风景游览区等环境敏感地区。 7、与相关规划的相符性分析 （1）开封市尉氏县总体规划（2012-2030） 编制目的：为适应尉氏县国民经济和社会发展需求，实现2020年、2030年及远景发展目标，保证城镇的健康发展，促进城镇合理的开发建设和更新改造，进一步完善城镇的综合功能，达到经济效益、社会效益、生态环境效益的综合统一，最终实现城乡统筹、社会和谐的总体发展目标，根据《中华人民共和国城乡规划法》的规定，特制订本规划。 指导思想：以全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会为指导，认真贯彻实施钟祥提成的中部崛起战略，逐步实现中央对河南提出的跨域式发展走在中部前列的发展需求；注重以人为本，走资源节约、环境友好、经济健康发展、区域协调、城乡统筹、社会和谐的新型城镇化道路；强化城市规划的公共政策属性，促进尉氏县全面、协调和可持续发展。 规划年限： 规划期限为2012-2030年。 其中：近期为2012-2015年； 中期为2016-2020年； 远期为2020-2030年。 城市规划区范围： 规划分为县域、城市规划区和中心城区三个层次。 县域范围：尉氏县行政辖区，面积1307.7平方公里。 城市规划区范围：中心城区规划区范围包括城关镇、大营镇、大桥乡的全部行政辖区、邢庄镇、门楼任镇、十八里镇的部分行政辖区以及与城市发展关系密切的高速公路、铁路、水源保护地、沿贾鲁河生态景观保护区等用地，用地面积约为316平方公里。 中心城区范围：包括尉氏县城、产业集聚区及贾鲁河生态示范区，空间增长边界范围总面积79.2平方公里。 发展目标： 尉氏县未来发展的总体目标是：加强与郑州中心城、开封市中心城以及郑州航空港综合试验区的交流与合作，将尉氏县建设成为中原经济区内承接郑汴核心区产业转移的先导区；有着较强的吸引力和辐射力的经济社会引领区；开封组团发展中的重要产业基地；产业发达、环境优美、经济繁荣、特色鲜明的具有生态可持续发展动力“三化”协调示范区。 1、区域性中心城市组团 保持国民经济持续健康快速发展，以建立商贸业、服务业为发展重点，以高新技术产业为依托、加工业为基础。强化金融、商贸、教育、物流等区域功能，增强城市综合实力和核心竞争力。 2、现代化城市 加快经济发展，加快城乡一体化进程，推进社会事业建设，提高居民生活水平，建设经济发达、社会进步、人民富裕、配套完善的现代化城市。 3、生态文明型城市 保护生态资源，改善生态环境，集约、解约利用资源、能源，优化产业结构，构筑完善的城乡生态格局，保护生物多样化，创建人居环境优美。建设环境友好的生态文明型城市。 4、创新型城市 积极推动智力资源和科技资源的发展融合，努力建设一批居于领先地位的中高等职业教育中心，积极促进高新技术产业发展。在科技创新的同时，带动文化创新、管路创新、艺术创新等创新活动，建设一个多层次、全方位的创新型城市。 相符性分析：本项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西，根据《开封市尉氏县总体规划（2012-2030）》图，项目不在尉氏县城区总体规划范围内，不与《开封市尉氏县总体规划（2012-2030）》要求相冲突。 （2）与《尉氏县洧川镇土地利用总体规划（2010-2020年）》相符性分析 本项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西，根据尉氏县国土资源局出具的关于本项目的用地性质证明，本项目本项目为规划现状建设用地（建成区）符合《尉氏县洧川镇土地利用总体规划（2010-2020年）》，证明文件见附件6。

8、与相关环保文件相符性分析 （1）与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2019〕25号）》相符性分析 工作目标：到2019年底，全省PM2.5(细颗粒物)年均浓度达到60微克/立方米以下，PM10(可吸入颗粒物)年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数比例完成省定目标。 主要任务（摘抄）： 22、加强油品质量监管。 全面禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油，严格落实车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。市场监督管理部门持续开展汽柴油生产及加工企业、变性燃料乙醇生产加工企业以及乙醇汽油调配站等生产加工环节油品质量抽查；深入开展“河南省油品质量专项检查行动”，坚持挖幕后、断链条、打黑油、端窝点，持续开展加油站、储油库等流通环节油品质量抽查，依职能依法查处销售不合格油品违法行为，发现两次销售不合格油品的加油站，商务部门依法吊销其营业执照、危险化学品经营批准证书和成品油零售经营批准证书。严厉打击流动加油车售油、违规销售散装汽油和成品油流通领域其他违法违规行为。 24、强化工地扬尘污染防治。 严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理管制度，建成“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆)信息化监管平台。 33、开展VOCs专项治理。 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中同产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的合VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR(泄漏检测与修复)治理。 相符性分析：本项目为加油站建设项目，销售的汽油和柴油均满足国家标准，施工期主要为罩棚及站房的建设，施工过程中施工工地将严格落实“六个百分之百”标准要求，卸油工段经采用油气回收装置处理后非甲烷总烃排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）对卸油油气排放控制要求，满足“豫环攻坚办〔2019〕25号文”要求。 （2）与《开封市人民政府办公室关于印发开封市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（汴政办[2018]40号）》相符性分析 三、工作目标 到2018年底，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到62微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数达到210天以上。 四、主要任务 1、加快推动工业企业绿色发展 鼓励试点开展重点工业企业超低排放改造和特别排放限值改造，加快重点企业无组织排放治理，深入开展工业VOCs治理，实施重点行业清洁生产，推广绿色示范工厂建设和工业领域“以电代煤”，全面建成工业污染物在线监控体系，逐步推动工业企业绿色发展转型。 20、强化挥发性有机物（VOCs）污染防治。 （1）严格建设项目环境准入。 提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （2）加快推进化工行业VOCs治理。 加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。 （五）强化扬尘污染综合整治 组建扬尘污染防治统一组织协调机构，统筹协调各类扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，制定具体工作标准，建立各项工作制度，推动城市扬尘污染防治常态化、规范化、标准化，巩固扬尘污染防治成效。 26.建立扬尘污染防控长效机制。 继续发挥市扬尘污染防控办公室作用，统筹全市建筑、市政、拆除、道路、水利、国土等各类扬尘污染防治工作的制度制定、调度通报、督导考核、奖惩问责等工作，落实扬尘污染防治主管责任，建立扬尘污染防治长效机制。因地制宜，综合考虑成本、实效和后期管理因素，采取绿化、固化和覆盖综合抑尘措施，以播撒经济作物种籽（草籽）、喷洒固化剂和环保抑尘网等方式，加强裸露黄土、流体物料扬尘、抑尘防治。 27.强化各类工地扬尘污染防治。 按照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办〔2017〕191号）和开封市扬尘防控“1+12”系列文件要求，严格落实新建和在建建筑、市政、拆迁、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 相符性分析：本项目为加油站建设项目，销售的汽油和柴油均满足国家标准，施工期主要为罩棚及站房的建设，施工过程中施工工地将严格落实“六个百分之百”标准要求，卸油工段经采用油气回收装置处理后非甲烷总烃排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）对卸油油气排放控制要求，满足“汴政办[2018]40号”要求。 9、引用水源保护区 （1）《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），开封市尉氏县划定的水源地为：尉氏县一水厂地下水井群(共10眼井)和尉氏县二水厂地下水井群(共12眼井)，保护区范围如下： ①尉氏县一水厂地下水井群(共10眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围南至文化中路、西至新华路、东和北至小西门居民区巷道的区域(1～3号取水井)；4～10号取水井外围30米的区域。 ②尉氏县二水厂地下水井群(共12眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围北至规划道路、东至审计局、南至广电局和烟草局、西至滨河东路的区域(1～4号取水井)；5～6号、7～8号、9～10号、11～12号各组井群外包线内及外围30米的区域。 相符性分析：尉氏县一水厂和尉氏县二水厂均位于尉氏县城区，本项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西，距离县城约18km，不在其地下水源地保护区范围内。 （2）与《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》相符性 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），开封市尉氏县划定的水源地为： ①尉氏县洧川镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东7米、西19米、南19米的区域。 ②尉氏县大马乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、北13米的区域。 ③尉氏县门楼任乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东35米、西26米、南17米的区域。 ④尉氏县张市镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 ⑤尉氏县产业集聚区地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西23米的区域。 ⑥尉氏县大营乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东28米、西19米、南28米、北12米的区域。 ⑦尉氏县邢庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米的区域。 ⑧尉氏县新尉工业园区地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东17米、西23米、南28米、北17米的区域。 ⑨尉氏县蔡庄镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南6米的区域。 相符性分析：本项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西，该区域地下水流向为西北至东南，距离本项目最近的地下水水井饮用水水源地为大马乡地下水井保护区，水井坐标位置北纬34.370750°、东经114.011698°。本项目位于该水井南约5.9km处，距离较远，不在其地下水源地保护区范围内，符合饮用水水源保护区规划的要求。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目需调查项目所在区域环境质量达标情况。根据空气质量历史数据查询平台（https://www.aqistudy.cn/historydata/）查询结果，开封市2018年的监测数据见表6。 表6 开封市2018年的监测数据一览表 单位：µg/m3 因子 时间 PM2.5 PM10 SO2 CO NO2 O3 1月 111 139 22 1.497 47 54 2月 87 121 20 1.132 36 82 2月 69 95 15 1.032 34 106 4月 27 61 18 0.963 28 121 5月 35 85 15 0.932 26 153 6月 36 92 11 0.953 25 195 7月 31 67 8 0.797 18 137 8月 33 67 10 1.065 19 150 9月 32 79 18 0.987 34 133 10月 67 122 25 0.968 55 127 11月 81 96 19 1.267 52 77 12月 105 143 22 1.506 60 44 平均值 59.5 97.3 16.9 1.092 36.2 114.9 年均标准值 35 70 60 / 40 / 由上表可知，开封市2018年各污染物监测因子中PM2.5 、PM10年平均浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求，属于不达标区，为改善区域环境质量，开封市人们政府办公室印发了《开封市人民政府办公室关于印发开封市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知（汴政办[2018]40号）》，到2018年底，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到62微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数达到210天以上。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的河流为西侧953m处的小清河，向南汇入杜公河，向东南最终汇入贾鲁河，根据水体功能区划，贾鲁河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 根据河南省环境保护厅网站上公布的《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据，本次选取2017年1周~2017年53周（2016.12.26~2018.1.1）的常规监测数据来对贾鲁河扶沟摆渡口断面省控断面水质进行评价。 贾鲁河扶沟摆渡口断面常规监测统计结果见表7，贾鲁河扶沟摆渡口断面常规监测资料分析见表8。 表7 贾鲁河扶沟摆渡口断面常规监测资料统计 mg/L 周次 污染物 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COD 22.0 22.1 22.5 22.4 24.5 23.8 22.4 24.6 27.3 27.5 25.2 21.7 氨氮 1.67 0.64 0.61 0.46 0.21 0.19 0.23 0.15 0.25 0.16 0.20 0.17 总磷 0.47 0.41 0.42 0.53 0.39 0.37 0.40 0.29 0.33 0.40 0.41 0.42 周次 污染物 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 COD 21.1 21.9 21.2 21.3 22.6 23.3 22.3 24.3 28.5 27.5 24.3 22.5 氨氮 0.20 0.13 0.22 0.17 0.35 0.12 0.37 0.41 0.52 0.82 0.50 0.61 总磷 0.43 0.44 0.38 0.37 0.36 0.33 0.30 0.38 0.46 0.43 0.32 0.35 周次 污染物 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 COD 23.5 22.7 | 40.0 23.7 24.9 25.4 24.6 24.1 26.0 25.4 24.4 24.1 氨氮 0.24 0.23 0.24 0.31 0.57 0.33 0.47 1.07 0.56 0.40 0.51 0.96 总磷 0.41 0.33 0.33 0.34 0.44 0.42 0.43 0.41 0.42 0.40 0.37 0.34 周次 污染物 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 COD 24.3 25.8 22.8 23.5 27.7 | 24.4 26.1 28.7 26.4 24.1 24.3 23.7 氨氮 0.41 0.15 0.22 0.25 0.72 0.68 0.26 0.16 0.13 0.17 0.18 0.41 总磷 0.30 0.29 0.26 0.33 0.23 0.18 0.18 0.21 0.25 0.23 0.23 0.27 周次 污染物 49 50 51 52 53 COD 24.5 25.5 25.3 24.7 27.5 氨氮 0.69 0.51 1.52 0.37 | 0.39 总磷 0.24 0.26 0.29 0.30 0.28 表8 贾鲁河扶沟摆渡口断面常规监测资料分析 污染物名称 监测值范围 （mg/L） 平均值 （mg/L） 标准值 （mg/L） 均值标 准指数 超标率 （%） 最大超标 倍数 COD 21.1~40 24.62 30 0.82 1.9 1.33 氨氮 0.12~1.67 0.42 1.5 0.28 3.8 1.11 总磷 0.18~0.53 0.35 0.3 1.17 67.9 1.77 从监测结果可以看出，监测数据中，COD、氨氮、总磷均有超标现象，因此，贾鲁河扶沟摆渡口断面水质已不能满足地表水Ⅳ类标准的要求。 超标原因：（1）沿河分布的以农田和村落为主，农田过度施肥浇灌后，经地表径流入受纳水体造成污染；（2）沿岸村镇收水设施不完善，居民生活废水未经处理直接排入收纳河体形成污染；（3）沿岸养殖以未形成规模化的散养为主，牲畜粪尿处理不符合环保要求，直接排入受纳水体造成污染。 根据开封市生态环境局网站公布的开封市地表水环境质量状况2018年9月、10月的数据，开封市出境地表水5个责任目标断面水质达标率均为60%，项目区域地表水环境质量现状一般。 环评建议：依照当地农业部门指导合理施肥，施肥时期应尽量避开雨季；当地市政及环保部门大力兴建基础设施，完善雨水和污水管道，建立集中式的生活污水处理设施；改变养殖方式，改分散式的养殖为大型集中式规模化养殖，并设立相关规范中要求的粪污处理设施等。 3、地下水环境质量现状 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）4.1地下水质量分类“Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水”，本项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西，地下水主要作为工、农业水，因此执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水流向为西北到东南方。 为了解项目区域地下水水水质情况，本次评价地下水现状数据引用《尉氏县鑫源钼业有限公司年回收再生3万吨废氧化铝项目监测报告》中敏感点岗李村监测数据，监测单位为河南和阳环境科技有限公司，监测时间2018年3月30日~31日，监测点位于项目东南西北7.9km处。地下水水质监测结果见表9。 表9 项目区域地下水水质监测结果一览表 采样日期 pH 氨氮(mg/L) 硝酸盐(mg/L) 亚硝酸盐(mg/L) 挥发酚(mg/L) 氰化物(mg/L) 砷(µg/L) 汞(µg/L) 2018.03.30 7.78 0.098 1.59 0.023 未检出 未检出 0.8 0.40 2018.03.31 7.74 0.115 1.60 0.023 未检出 未检出 0.8 0.41 采样日期 六价铬 (mg/L) 总硬度(mg/L) 铅(µg/L) 氟化物(mg/L) 镉(µg/L) 铁(mg/L) 锰(mg/L) / 2018.03.30 未检出 258 2 0.75 | 未检出 未检出 未检出 / 2018.03.31 未检出 257 2 0.73 未检出 未检出 未检出 / 根据上表监测结果可知，项目区域地下水水质均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分原则，项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB（A）；夜间50dB（A））。根据现场调查时实测，本项目东、西、南、北四厂界昼间噪声值分别为54.2dB(A)、51.0dB(A)、52.4dB(A)、52.5dB(A)，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境 本项目所在区域属于农村环境，经现场查看，项目周围主要为工厂和村庄，未发现重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目所在地的环境质量要求和周围环境特点，确定的环境敏感目标和保护目标见表10，敏感点分布情况见附图2。 表10 项目主要环境保护目标 序号 保护目标 环境要素 方位/距离 保护级别 1 幼儿园 大气环境 南，31m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 花桥刘村 南，34m 2 幼儿园 声环境 南，31m 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区标准 花桥刘村 南，34m 3 尉扶河 水环境 西；953m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 4 区域地下水 地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 | 执行级别 （类别） 主要标准要求 环境 空气 GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级 SO2日均浓度≤150μg/m3 NO2日均浓度≤80μg/m3 PM10日均浓度≤150μg/m3 TSP日均浓度≤300μg/m3 参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中 TVOC8h平均 非甲烷总烃：600μg/m3 噪声 GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类 敏感点处执行2类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 2类 厂址区域执行2类：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 地表水 GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 Ⅳ类 COD≤30mg/L， 氨氮≤1.5mg/L 总磷≤0.3mg/L 地下水 GB/T14848-2017 《地下水质量标准》 Ⅲ类 pH：6.5～8.5 氨氮：≤0.5mg/L 六价铬：≤0.05mg/L 总硬度：≤450mg/L 氟化物：≤1.0mg/L 色度：≤15mg/L 氯化物：≤250mg/L 挥发酚：≤0.002mg/L 溶解性总固体：≤1000mg/L 总大肠菌群：≤3.0mg/L 细菌总数：≤100mg/L |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素 标准编号 标准名称 执行级别 （类别） 主要标准要求 废气 GB16297- 1996 《大气污染物综合排放标准》 二级 非甲烷总烃无组织排放：周界外浓度最高点1.0mg/m3 （GB20952-2007） 《加油站大气污染物排放标准》 处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距离地平面高度应不低于4m 豫环文[2017]160号 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 排气筒排放浓度80mg/m3、边界处浓度2.0 mg/m3 废水 综合利用，不外排 噪声 GB12348- 2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 固体 废物 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期无SO2、NOx产生，废水主要为职工生活污水及冲厕废水，产生量较少，经化粪池处理后，定期清掏由用于周围农田施肥。 项目废水不外排，因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目施工期工艺流程： 施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图2。 项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。 本项目运营期工艺流程见图3。 图3 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 加油站工艺过程主要是完成油品卸入（埋地罐）和油品输出（出售）的过程，本项目使用有卸油和加油油气回收系统，卸油时采用密闭式卸油方式将油品卸入地下储罐内，气、液相管分别接入相应密闭卸油快速接头，液相管利用位差将汽油（柴油）分别输送至汽、柴油储罐内储存，卸油过程中挥发的油气通过气相管回到油罐车内。 汽、柴油在储罐内为常压储存，储罐内油品经加油机加入各种加油车辆油箱内。在给汽车加油过程中，通过油气回收泵，经过加油枪、油气回收管、油气回收泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。

油气回收系统简述： 本项目采用地埋式油罐，该类油罐具有承受较高的正压和负压的能力，且地埋式油罐温度变化较小，有利于减少油品的蒸发损耗；油罐设置呼吸阀挡板；本项目安装有卸油+加油油气回收系统，采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度地减少油气排放。 卸油油气回收系统（一次油气回收）： 卸油油气回收系统是将油罐车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐车罐内的系统，该系统由卸油管、油气回收管、油气回收快速接头、排气管、阻火器、真空压力帽等部件构成，如下图4所示。未安装卸油油气回收系统的加油站，油罐车在进行卸油作业时，会将埋地油罐内的油气挤出罐外，经排气管排放至大气环境中，这就是所谓的大呼吸；而安装有该系统的加油站，则可以有效地控制大呼吸的发生。油罐车每次卸油时，除了将接地线与卸油管线接好外，还需接上油气回收管线。卸油时，通过油气回收快速接头自动关闭排气管，使挤出埋地油罐的油气不能经排气管外排，只能通过回收管线回到油罐车内，从而达到一比一的交换。此方式为平衡浸没式回收，油气回收效率可达95%以上。 图4 卸油油气回收系统示意图 加油油气回收系统（二次油气回收）： 加油油气回收系统是将给汽车油箱加油时产生的油气，通过真空辅助方式密闭收集进入埋地油罐的系统，该系统由加油枪（配备真空泵）、截止阀、加油软管、油气分离接头、防爆接线盒、油气回收管等部件构成，如下图5、图6所示。未采用加油油气回收系统的加油站，在给汽车加汽油时油气不断被挤出汽车油箱，挥发至空气中，造成人体与油气的直接接触并增加了危险性。而采用了该系统的加油站，加油枪配备的真空泵可将加油时被挤出汽车油箱的油气回收至加油枪内，再通过油气回收管线回流至埋地油罐中。加油软管上配备有拉断截止阀，可在加油时防止溢油和滴油。加油机采用了加油油气回收系统后，油气回收效率可达95%以上。 图5 加油油气回收系统示意图（1） 图6 加油油气回收系统示意图（2） 二、项目主要污染工序 1、废气 （1）卸油、储存、加油过程中所产生的非甲烷总烃 （2）运输车辆和来往加油车辆的汽车尾气 2、废水 （1）生活污水（洗漱废水及冲厕废水） 3、噪声 加油机及加油车辆运行噪声 4、固体废物 （1）生活垃圾 （2）罐底油泥

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油罐车、储油罐、加油机 | 无组织非甲烷总烃 | 1.1943t/a | 0.2484t/a |
| 水污染物 | 职工生活污水、冲厕废水 | 废水 | 218.194m3/a | 0 |
|  |  | COD | 350mg/L，0.0764t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0065t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.0438t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0438t/a | 0 |
|  | 油罐 | 油罐清洗水 | 2m3/次 | 由具有资质的专业清洗公司回收处理 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.1t/a | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 顾客 | 生活垃圾 | 2.5t/a |  |
|  | 储油罐 | 油泥 | 1t/次 | 由具有资质的专业清洗公司回收处理 |
| 噪声 | 项目噪声主要为加油机运行噪声及来往的机动车行驶产生的交通噪声，其声压级为60～70dB（A），项目加油机采用低噪声加油泵，并设置有减振垫；项目对出入站内的机动车采取严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、平稳启动等措施，距离衰减后，项目营运期间各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目所在区域属于农村环境，项目建设对生态环境影响主要集中在施工期。本项目建筑面积仅400m2，且施工期较短，本项目的运营对生态环境的影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要为站房及罩棚的建设，施工期约3个月。 1、大气环境影响分析 施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘。 （1）施工扬尘：在施工过程中，堆土裸露、土方挖掘、平整土地、建材装卸等，会使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响周围环境。扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。主要包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。 （2）道路扬尘：在建筑材料运输过程中会有道路扬尘产生，道路扬尘的产生量与路面清洁程度、车辆行驶速度有关。根据调查，项目施工过程中车辆主要经过区域施工过程中将会对道路两侧产生一定的影响。 评价建议严格按照《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《开封市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求，实现建筑工地现场标准化管理的目标，确保实现 “六个100%”相关要求，实行“环保黑名单制”，全面提升施工场地管理监控水平。 建设单位应严格采取以下施工污染控制对策： a、施工现场必须设置控制扬尘污染责任标准牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 b、施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡，主干道围挡高度不低于2.5m，次干道围挡高度不低于2m。围挡无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。围挡率达到100%。 d、施工现场应保持整洁、场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土路面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生、无扬尘和垃圾污染。车行道路及施工现场要经常洒水，保持地面的湿度，降低扬尘；道路清扫时都必须采取洒水措施。硬化率达到100%。 e、施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业，湿法作业率达到100%。 f、建设项目开工前，在施工现场周边设置硬质围挡并进行维护；暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施；施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 g、四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 h、水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。覆盖率达到100%。 i、建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。渣土车辆100%密闭运输。 j、施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木材等污染严重的燃料。 k、施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 距离最近的敏感点为南31m处的花桥刘村幼儿园及南34m处的花桥刘村居民，建设单位应坚持文明施工，严格执行上述扬尘污染控制措施，主要影响为进出项目施工场地的车辆交通扬尘，只要加强管理、切实落实好这些措施，本次工程施工扬尘基本不会对村民造成影响。 评价认为，经过采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘污染防治措施可行。 2、水环境影响分析 施工期废水主要分为施工废水以及施工人员生活污水。 施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设和洒水逸尘。 生活污水为包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人10人，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。施工人员用水量按照20L/d人计算，整个施工期共 90d，总用水量为18m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生14.4m3 的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便用于周围农田肥田，不外排，对区域地表水环境影响不大。 3、噪声环境影响分析 项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车，电锯等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声，据类比调查，施工时各种机械的声级可达80-90dB（A），具体见表11。 表 11 施工机械噪声强度 设备名称 声级（dB(A)） 推土、挖土机 78 锯机、切割机 90 装载汽车 80-90 水泵 80 评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施： （1）从声源上控制。建设单位应使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间，避免施工噪声扰民。 （3）在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。 （4）合理安排施工计划和进度。 （5）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值的要求。在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止，采取上述降噪措施后，噪声对环境的影响在可接受范围内。 4、固废环境影响分析 本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工弃土、施工人员生活垃圾等。 项目生活垃圾按照0.5kg/人·d计，本项目施工期施工人员10人，施工期为3个月，则项目施工期生活垃圾产生量为5kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为0.45t。 项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积约400m2，则项目建筑垃圾产生量为0.4t，施工建筑垃圾运至市政管理部门指定地方。以减少对区域生态环境及景观的影响。 根据项目建设方案，本工程预计挖方80m3，全部用于回填及绿化覆土，不外排，对环境无明显影响。 5、生态影响 项目占地1333.4m2，现状为空地，本项目建筑面积400m2，项目施工期建筑材料用量较少，在建筑材料运输过程应加蓬覆盖，尽量避开村庄运输。通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

营运期环境影响分析： 本项目营运期污染因素包括废气、废水、噪声和固废。 （一）大气环境影响分析 本项目废气为卸油、储存、加油过程中所产生的非甲烷总烃；运输车辆和来往加油车辆的汽车尾气。 1、卸油、储存、加油过程中所产生的非甲烷总烃 根据项目设计加油量为700t，其中汽油量为200t，柴油量为500t，汽油密度取0.73t/m3，柴油取0.85t/m3，经计算折合为加油汽油通过量为274m3/a，柴油通过量为588m3/a。本项目污染物产生数据参考同类项目及《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中系数确定。 ①油罐车卸油段废气 由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体吸入与呼出会对油品造成一定的挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考有关资料可知，油罐车汽油卸油时烃类有机物平均排放率为0.60kg/m3·通过量，汽油储罐通过量为274m3/a，则产生量为0.1644t/a，经油气回收装置收集后，将油气排入到油罐车内，油气回收装置收集效率可达95%以上，则排放量为0.0082t/a；年销售柴油500t/a，柴油卸油损耗率为0.05%，但柴油卸油损耗主要为柴油罐车挂壁损耗，未挥发到空气中。 每次卸油时间按2h计算，则年卸油时间约为22h，卸油过程中油气量约为30～60m3/h，按40m3/h计算，则油气排放浓度为9.3g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求（≦25g/m3），满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环文[2017]160号）中非甲烷总烃排放标准要求。 企业应确保项目卸油过程满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）对卸油油气排放控制要求（即应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油和油气回收接口应安装DN100mm 的截流阀、密封式快速接头和冒盖；连接软管应采用DN100mm 的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；所有油气管线排放口应按GB50156 的要求设置压力/真空阀；连接排气管线排放口应坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径不小于DN50mm）。 ②储油、加油工序废气 储罐大呼吸损失：油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，在此过程中所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失叫做大呼吸损失。参考有关资料，汽油储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3·通过量，汽油储罐通过量为274m3/a，则产生量为0.2411t/a，经油气回收装置收集后，将油气排入到油罐车内，油气回收装置收集效率可达95%以上，则排放量为0.0121t/a。 储罐小呼吸损失：油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程会造成油气损失，叫小呼吸损失。参考有关资料，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3·通过量，储罐通过量为274m3/a，则产生量为0.0329t/a。项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，加上又进行了地面硬化措施，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少90%以上油罐小呼吸蒸发损耗，则排放量为0.0033t/a。 年销售柴油500t/a，柴油储存过程中损耗率为总量的0.01%，则本项目柴油储存过程中烃类有机物量为0.05t/a，无组织排放。 加油作业损失：加油作业损失主要指车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：汽油置换损失未加控制时是l.08kg/m3·通过量，汽油储罐通过量为274m3/a，则产生量为0.2959t/a。项目全部采用带油气回收装置的加油机及自封式加油枪，可减少95%以上的置换损失，则排放量为0.0148t/a；年销售柴油500t/a，柴油损耗率为0.08%，其中40%挥发，则柴油加油时烃类有机物为0.16t/a。 项目储油、加油段非甲烷总烃经采用油气回收装置处理后，年排放非甲烷总烃0.2854t/a。 综上所述，该加油站非甲烷总烃产生及排放情况，详见表12。 表12 非甲烷总烃产排情况一览表 项目 排放系数 油品 通过量 产生量 治理措施及治理效率 无组织排放量 油罐车 卸油损失 汽油 0.60kg/m3·通过量 274m3/a 0.1644t/a 油气回收装置，效率95% 0.0082t/a 柴油 损耗率为0.05% 588m3/a； 500t/a 0.25t/a 主要为柴油罐车挂壁损耗，未挥发到空气中 储油罐 大呼吸损失 汽油 0.88kg/m3·通过量 274m3/a 0.2411t/a 油气回收装置，效率95% 0.0121t/a 小呼吸损失 汽油 0.12kg/m3·通过量 274m3/a 0.0329t/a 采用地埋式储油罐，顶部有不小于0.5m的覆土，效率90% 0.0033t/a 柴油储存 损耗率为0.01% 588m3/a； 500t/a 0.05t/a / 0.05t/a 加油站 加油机作业损失 汽油 l.08kg/m3·通过量 274m3/a 0.2959t/a 带油气回收装置的加油机及自封式加油枪，效率95% 0.0148t/a 柴油 耗率为0.08%，其中40%挥发 588m3/a； 500t/a 0.16t/a / 0.16t/a 合计 / / 1.1943t /a / 0.2484t/a 2、运输车辆和来往加油车辆的汽车尾气 项目运营过程中，汽车运输及过往加油车辆在加油站怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气，主要污染物为CO、THC、NOx等，无组织排放。汽车尾气中污染物的浓度与汽车行驶速度关系较大，THC浓度在空挡时最高；CO浓度在空挡和低速时较高；NOX浓度则随车速的提高、缸温度的增高而增加，在空挡时较低，在高速时较高。机动车进出加油站一般为启动、怠速和低速行驶，其对大气环境的影响主要是尾气中的CO和THC。由于进出车辆尾气产生量很少，且周边平坦开阔通风情况良好，不会造成尾气集结，因此对大气环境的影响很小。 综上所述，项目废气对周围环境影响较小。 3、大气环境影响预测分析 （1）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目采用估算模型AERSCREEN对各项污染源进行估算判定，确定本项目大气评价等级。以储罐区及加油区为无组织排放源，本项目污染源排放源强参数、估算模型参数及计算结果详见表13~表15。 表13 项目无组织排放源强参数表 名称 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 非甲烷总烃 油罐车卸油、储油罐大小呼吸、加油站加油 44 19 8 8760 正常 0.0284 注释：本项目有机废气排放工段主要为储油罐大小呼吸、加油站加油，油罐车卸油排放量较小，因此，年排放小时数以储油罐大小呼吸、加油站加站运营时间计算。 表14 项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.7 最低环境温度/℃ -15.0 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表15 主要污染源估算模型计算结果及环境空气评价等级判定结果 项目 污染物 名称 最大地面浓度出现的下风距离（m） 最大地面浓度（μg/m3） 最大占标率 Pmax 评价等级 油罐车卸油、储油罐大小呼吸、加油站加油 非甲烷总烃 24 37.8 6.29% 二级 综上所述，本次大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度37.8μg/m3，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，项目无需设置大气环境防护距离。 非甲烷总烃最大地面浓度满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值要求（600μg/m3）。 （2）污染物排放量核算 项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ①有组织排放量核算 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目废气处理措施排放口为有组织排放口为主要排放口。本项目无组织排放量核算见表16。 ②无组织排放量核算 表16 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 加油区、油罐区 油罐车卸油、储油罐大小呼吸、加油站加油 非甲烷总烃 地埋式储油罐、油气回收装置 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996表2 二级标准 2.0 0.2484 无组织排放 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.2484 ③项目大气污染物年排放量核算 表17 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 0.2484 （二）水环境影响分析 1、废水污染工序及措施 项目用水主要为生活用水（包括冲厕水和职工洗漱用水）和油罐清洗水。项目厂区拟设置水冲厕，年销售成品700t，共计864m3，按照平均每辆进站车辆加油35L，每辆车载4人，进站旅客50%使用厕所，每人每次用水量按3L计，则项目冲厕水使用量为148.114m3/a（0.4058m3/d）；项目劳动定员为6人，均不在站内食宿，用水量按40L/人·d计，本项目年运营365天，则用水量为87.6m3/a（0.24m3/d），则本项目总用水量为235.714m3/a（0.6458m3/d）。 职工洗漱水用水量为87.6m3/a（0.24m3/d），排水量按用水量的80%计，则洗漱废水排放量为70.08m3/a（0.192m3/d）。冲厕水使用量即为排水量148.114m3/a（0.4058m3/d），则废水总的产生量为218.194m3/a（0.5978m3/d），主要污染物浓度分别为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。项目冲厕废水及职工生活污水经化粪池处理后，定期清掏由周围居民拉走施肥。 油罐每3年清洗一次，清洗产生的少量废水约为2m3，委托由具有资质的专业清洗公司清洗，该部分废水属于危险废物，由具有资质的专业清洗公司回收处理。 因此，项目运营期产生的废水对周围水环境影响较小。 2、地下水环境影响分析 本项目排水主要是冲厕水和职工洗漱水，定期清掏由周围居民拉走施肥；油罐每3年清洗一次，清洗产生的少量废水约为2m3，委托由具有资质的专业清洗公司清洗，由具有资质的专业清洗公司回收处理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号2018年修改版)，本项目为“加油、加气站新建项目”类别，经查阅《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，该项目应属于地下水环境影响评价Ⅱ类项目。本项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西，不在集中式饮用水源地保护范围内，不在特殊地下水源及分散式居民饮用水水源等环境敏感区。因此，地下水环境敏感程度为“不敏感”，则确定项目地下水环境影响评价等级判定为三级。 本项目对地下水的影响为潜在的污染影响，主要发生在运营期，影响途径主要有项目产生固废临时堆放、项目废水渗透以及项目油罐非正常工况下油品泄漏。 （1）固体废物堆放对地下水水质的影响 根据分析可知看，项目产生的一般固废主要是：职工生活垃圾；危险废物主要是储油罐底部油泥。项目职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清理；油罐清理出的油泥由清理单位回收处理，不在站内存放。本项目地面均已全部硬化处理，固体废物一般不会对地下水造成影响。 （2）项目废水渗透对地下水水质的影响 本项目运营期产生的生活污水，潜在污染因素有COD、氨氮、SS等污染物质，均为非持久性污染物。本项目废水经化粪池处理后，定期清掏由周围居民拉走施肥。评价要求生活污水化粪池池体均应进行防渗硬化处理，达到防渗要求，经采取措施后生活污水很难下渗进入地下，一般不会对地下水构成影响。 （3）油品泄漏对地下水水质的影响 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染更为严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，将会产生严重异味，并有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 （4）防渗漏措施 为确保项目不会对周围地下水环境造成污染，评价提出如下防渗漏措施： ①油罐 所有地下油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理，或其他防腐处理但其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。在储油罐内设置液位计，此液位计具有高液位报警功能，确保不会因为加油过多而造成油品外溢而对地下水和土壤造成污染。 ②观测井 在地下储油罐池附近设计地下观测井（位于当地地下水流动方向的下游），可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③地下防渗罐池 地下做钢混结构的水泥池，外侧按建筑要求做防水层，池内设有监测井；内层做环氧树脂隔油层，高度为罐体高度的三分之二；池底部坡度为3%，池内、池外预留观测孔。防渗罐池的渗漏检测应采用在线监测系统。 ④管道 加油枪至油罐间管线要做隔油防渗层，并应采用双层管道。 ⑤加油站地面 加油站地面做防渗处理，地表做防渗沟。 评价认为在采取上述防渗防漏措施后，加油站将对地下水的降到最低。 （4）应急响应 若发现油品泄漏，或者地下水中任一特征指标超标，需启动环境预警和开展应急响应，确定是否发生污染、污染程度和范围。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 当日常监测中发现加油站特征污染物的浓度超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准，或者当检出未列入上述标准的特征污染物时，须开展地下水污染健康风险评估，当致癌风险或危害水平不可接受时，确定控制和治理目标，开展地下水污染控制和治理。 本次评价认为企业在执行以上措施的前提下，对地下水环境影响较小。 3、油罐清洗水 油罐每三年清洗一次，由具有资质的专业清洗公司清洗，清洗产生的少量废水约为2m3，该部分废水属于危险废物，由具有资质的专业清洗公司回收处理。 （三）声环境影响分析 本项目噪声主要为加油机及加油车辆运行噪声，源强在60～85dB(A)之间。项目加油机采用低噪声加油泵，并设置减振垫；项目对出入站内的机动车采取严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、加油后平稳启动等措施。项目主要设备噪声源强及降噪措施见表18所示。 表18 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 设备名称 数量 噪声源强 控制措施 治理后源强 加油机 2台 60dB（A） 采用低噪声加油泵、设置减振垫、厂界围墙阻隔 50dB（A） 加油汽车 / 70dB（A） 车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、加油后平稳启动等、厂界围墙阻隔 60dB（A） 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-20*Lg(r/r0) 式中：LA(r)——预测点声压级，dB(A) LA(r0)——噪声源声压级，dB(A) r——预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lg 式中：L——总声压级 n——噪声源数。 根据工程噪声源的分布，评价选取2台加油机同时运转，项目内有2辆加油汽车的情况下对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表20。 表19 项目噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 声源 消减后源强 数量 叠加源强 距离预测点距离（m） 贡献值 加油机 50 2 66.7 东厂界 5 51.1 南厂界 6 52.7 汽车 60 4 东厂界 5 51.1 南厂界 6 52.7 由上表可知，本项目营运期间各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目营运期间对周围声环境影响较小。 （四）固废环境影响分析 1、生活垃圾 本项目生活垃圾主要为职工和加油车辆产生的生活垃圾。本项目劳动定员6人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则职工生活垃圾产生量为1.1t/a；本项目年销售成品700t（约合864m3），按照平均每辆进站车辆加油35L，生活垃圾产生量按每辆车0.1kg计，则加油车辆生活垃圾产生量为2.5 t/a。 项目生活垃圾产生量共计为3.6t/a，集中收集后交由当地环卫部门处理。 2、罐底油泥 项目储油罐底部油泥由具有资质的清理公司每3年清理一次，每次清理产生油泥约1t，该部分油泥属于危险废物，具有资质的专业清洗公司回收处理，不在站内存放。 因此，本项目营运期产生的固废均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 （五）总平面布置合理性分析 本加油站呈不规则状、方向为坐西朝东。设有站房、罩棚、加油岛等主要建、构筑物，加油站采用将站房置于罩棚后侧、加油场地和站房居前、面向主干道的布局方式，储罐区设在站区西侧，地埋式。站房位于加油站最西侧，为加油站经营和管理场所。加油车辆从038县道自北向南或自南向北行驶进入加油站，加完油后进入主车道，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车线路布置较好。 本加油站平面布局设计与《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）规定对比情况如下表所列： 表20 汽油设备与特定建筑之间的安全距离 三级站 站内加油设备 埋地油罐 加油机、通气管管口 标准m 实际m 标准m 实际m 民用建筑三类保护物 7 8.7 7 8 城市道路（次干路、支路） 5 35 5 8 表21 柴油设备与特定建筑之间的安全距离 三级站 站内加油设备 埋地油罐 加油机、通气管管口 标准m 实际m 标准m 实际m 民用建筑三类保护物 6 8.7 6 7 城市道路（次干路、支路） 3 35 3 8 由表20和表21可知，该项目油罐、加油机、通气管管口与站外建、构筑物的距离均符合防火距离要求。 （六）环境风险分析 1、环境风险识别 ①物质危险性识别 本项目涉及的主要原辅材料、中间产物、产品及燃料、污染物中，危险物质主要为汽油、柴油，项目销售的汽油及柴油均属于易燃易爆物质，其储存及运输方式情况和各储罐大小情况如下表所示： 表22 易燃易爆品储存及运输方式 项目 数量 单罐容积 储存量 储存物质 运输方式 卧式油罐 2个 30m³ 39.42t 汽油 槽车+站内管道输送 卧式油罐 2个 30m³ 45.9t 柴油 注：本项目储存罐装满率为90%，其中汽油密度取0.73t/m³，柴油取0.85t/m³。 表23 汽油的理化性质及危险特性表 名称 汽油 英文名称 Gasline（flash less than -18℃） 别名 / 分子式 混合物 理化性质 1、无色到浅黄色透明液体 2、相对密度：0.70～0.80 3、闪点：-50℃ 4、爆炸极限：1.4%～7.6% 危险特性 1、高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸； 2、蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃； 3、流速过快，容易产生和积聚静电； 4、在火场中，受热的容器有爆炸危险 环境影响 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解 表24 柴油的理化性质及危险特性表 名称 柴油 英文名称 Diesel oil 别名 / 分子式 混合物 理化性质 1、稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。 2、熔点：-35～20℃、沸点：280～370℃（约）、相对密度：0.57～0.9 3、稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。 危险特性 易燃闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃.自然温度高：257。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热。容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 环境影响 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解 ②生产过程事故风险识别 本项目涉及到的危险物质为汽油、柴油，易燃易爆。在物质的运输（输送）、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，将造成有害物质的外泄，对周围环境产生较大的不利影响。 ②环境风险因素识别 根据风险识别，本加油站主要存在的事故类型及原因如下： a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染； b、油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故； c、电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生电火花引发燃烧、爆炸； d、建筑物雷击引发燃烧、爆炸； e、泄漏过程中挥发于空气间的天然气蒸汽及油气在爆炸极限控制浓度内因明火或高热引发爆炸。 2、评价等级确定 （1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在风险评价导则附录B 中对应临界量的比值Q。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为： （1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的风险物质汽油、柴油，故本次评价按照甲烷用量计算Q值。 表25 建设项目Q 值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn /t 临界量Qn /t 该种危险物质Q 值 1 汽油 / 39.42t 2500 0.016 2 柴油 / 45.9t 2500 0.018 合计 0.034 注：本项目储存罐装满率为90%，其中汽油密度取0.73t/m³，柴油取0.85t/m³。 本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）行业及生产工艺（M） 根据导则，行业及生产工艺（M）按照照表5.3-2评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3 和M4 表示。 表26 行业及生产工艺（M） 行业 评估依据 分值 本项目分值 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 0 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 0 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 5/套（罐区） 0 管道、港口/码头等 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 10 0 石油天然气 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） 10 0 其他 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 5 由上表确定本项目分值为5，行业及生产工艺（M）为M4。 （3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4 表示。 表27 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q） 行业及生产工艺（M） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 本项目Q＜1，不涉及危险物质及工艺系统危险性（P）分级。 （4）环境敏感程度（E）的分级确定 ①大气环境敏感程度 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表28。 表29 大气环境敏感程度分级 分级 大气环境敏感性 E1 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m 范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于200 人 E2 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5 万人；或周边500 m 范围内人口总数大于500 人，小于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于100 人，小于200 人 E3 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m 范围内人口总数小于500 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100 人 结合本项目周边情况，周边500 m 范围内人口总数大于1000 人，确定大气环境敏感程度分级为E1。 ②地表水环境敏感程度 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表29和表30。 表29 地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标 地表水功能敏感性 F1 F2 F3 S1 E1 E1 E2 S2 E1 E2 E3 S3 E1 E2 E3 表30 地表水功能敏感性分区 分级 地表水环境敏感特征 敏感F1 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 较敏感 F2 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 低敏感 F3 上述地区之外的其他地区 表31 环境敏感目标分级 分级 地表水环境敏感特征 S1 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 S2 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 S3 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1 和类型2 包括的敏感保护目标 结合项目周围地表水情况，本项目西约953m处为小清河，小清河向东南汇入杜公河，最终汇入贾鲁河，贾鲁河规划水体功能为Ⅳ类，本环境敏感目标分级为S3。故地表水功能敏感性分区为F3，区域环境敏感目标分级为S3，据此确定地表水环境敏感程度分级为E3。 ③地下水环境敏感程度 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表34。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表32 和表33。 表32 地下水环境敏感程度分级 环境敏感目标 地下水功能敏感性 G1 G2 G3 D1 E1 E1 E2 D2 E1 E2 E3 D3 E2 E3 E3 表33 地下水功能敏感性分区 分级 地下水环境敏感特征 敏感G1 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 较敏感G2 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a 不敏感G3 上述地区之外的其他地区 表34 包气带防污性能分级 分级 地下水环境敏感特征 D3 Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 D2 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 D1 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 结合项目周围地下水情况，本项目不涉及饮用水源保护区，地下水环境敏感特征为不敏感G3，包气带防污性能分级为D2，据此确定地下水环境敏感程度分级为E3。 表35 建设项目环境敏感特征表 类别 环境敏感特征 环境空气 厂址周边 3km 范围内 序号 敏感目标名称 相对方位 距离/m 属性 人口数 1 花桥刘村 南 34m 村庄 3315人 2 井赵村 北 678m 村庄 1672人 3 八里庙村 东北 1923m 村庄 866人 4 韦庄 东北 2555m 村庄 380人 5 枣陈村 东 1315m 村庄 1562人 6 断头岗 东南 1587m 村庄 656人 7 北街村 南 2481m 村庄 1449人 8 四合村 西南 2842m 村庄 1850人 9 董庄村 西南 2840m 村庄 2865人 10 前宫村 西北 2062m 村庄 990人 11 牛庄村 西北 2885m 村庄 522人 12 后宫村 西北 2219m 村庄 495人 厂址周边 500m 范围内人口数小计 3125人 厂址周边 3km 范围内人口数小计 16622人 序号 敏感目标名称 相对方位 距离/m 属性 人口数 / / / / / / 每公里管段人口数（最大） / 大气环境敏感程度E 值 E1 地表水 受纳水体 序号 受纳水体名称 排放点水域环境功能 24 h 内流经范围/km 1 / / / 内陆水体排放点下游 10 km （近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 序号 敏感目标名称 环境敏感特征 水质目标 与排放点距离/m 1 / F3 Ⅳ类 / 地表水环境敏感程度E 值 E3 地下水 序号 环境敏感区名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防污性能 与下游厂界距离/m 1 无 G3 Ⅲ类 D2 / 地下水环境敏感程度E 值 E3 (5)环境风险潜势确定 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表36确定环境风险潜势。 表36 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 结合前文分析，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 (6)评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）导则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表37确定评价工作等级。 表37 评价工作级别划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为Ⅰ，故风险评价工作等级为简单分析，评价范围为项目区周边3km的区域。 3、最大可信事故分析 ①原因分析 风险事故范围有生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。 物质风险一般有主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 根据本项目工艺装置特点及原料的特征，以及报告表中对生产工艺、装置、储存设施等介绍，按本项目生产作业、储存设施对危险有害因素进行分析。本项目生产中涉及到气油（易燃）和柴油（易燃），由于储罐损坏或操作失误引起泄露，大量易燃、易爆物质释放，将会导致火灾、爆炸事故的发生。 A、卸载作业和加油过程中火灾、爆炸 若爆炸危险区域选用非防爆型电器设备，设备管线未安装防静电接地装置，一旦发生泄露事故，有发生火灾和爆炸事故的危险性。换热器密封不良、垫片老化、操作压力大、管路堵塞超压、温差大，设备产生缝隙等原因，造成泄露遇火源则发生火灾，甚至爆炸事故。项目产品为易燃易爆物质，遇明火易燃烧爆炸。 B、储罐爆炸 油罐的操作压力较高，如果设备的安全附件不全或失效，或者操作人员操作失误等，会引起容器爆炸事故。使用的压力容器不是有资质的生产厂家制造，极易因设备质量原因而发生容器爆炸事故。压力容器的设备未纳入压力容器管理范畴，不作定期校验，易发生压力容器的缺陷。 压力容器及其他设备的安全附件设置不齐全或未进行定期检测，致使安全附件失灵，造成超温、超压而引起事故。压力容器安全阀前调节阀没有开展或未打开，造成安全阀失灵，在设备超压时，不能及时卸压，而使设备超压破裂。 耐压设备长期运行，设备受环境、温度变化、材料应力等因素影响下，耐压能力会下降，有发生爆炸的危险性。 设备及管道的材质不符合工艺要求，致使设备管道寿命缩短，压力管道未定期检测，甚至因超温超压而引起爆炸。 若安全阀未打开、安全阀失灵、安全阀未定期检测，设备压力超高时不能及时检测，可能发生容器爆炸事故。 ②最大可信事故的确定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。 根据以上事故统计资料的分析和结合本项目的特点，项目油品在卸车时，如发生泄漏可通过阀门控制，发生火灾、爆炸机会较小；贮罐是装油品的主要贮存，由于材质缺陷，操作失误，疏于检修等原因，一旦发生泄漏、着火、爆炸事故，后果不堪设想。 由此确定本项目的最大可信事故为：油罐的危险物质的泄漏及引发的火灾、爆炸和环境污染事故。 ③最大可信事故概率分析 作为企业，安全生产是企业正常运营的重中之重。项目在设计时已经详细考虑了安全生产的工作，制定了安全生产的各项规章制度，可以有效地降低生产事故、特别是火灾和爆炸等重特大事故的发生概率。 参考《化工装备事故分析与预防》中统计的全国化工行业事故发生情况的相关资料，结合有关规范，得出以下事故发生频率Pa表，见表38。 表38 事故频率Pa取值表 单位：次/年 设备名称 反应容器 储罐 管道破裂 重大危险源 1.1×10-5 1.2×10-6 6.7×10-6 尽管目前世界各国都采取了多种多样的预防措施，但是，大型泄漏事故在国内外仍偶有发生。不过，对于一个具体的项目而言，大型泄漏事故的发生概率通常很低，只是在很偶然的情况下才发生。从目前相关行业的实际生产实践来看，均未发生过大型泄漏事故。参照以上事故频率统计值，确定本项目发生最大可信泄漏事故的概率为1.2×10-6次/年。 4、事故后果分析 （1）油气扩散估算 根据类比同类型项目，加油站的油气扩散距离约为25m，在此范围内如遇明火有立即发生燃烧爆炸的可能。此范围在加油站场地内，因此油气扩散对周围敏感目标影响较小。 （2）储罐火灾事故影响 由上述分析可知，本项目汽油最大储存量为39.42t。油罐危险物质的泄漏及引发的火灾、爆炸和环境污染事故，后果十分严重。 本评价对加油站蒸汽云爆炸事故影响距离进行模式计算，预测模式采用“北京理工大学的“易燃、易爆重大危险源伤害模型”。其计算方法及数学模型如下： 爆炸TNT当量 WTNT=1.8λWf△Hcf/△HTNT ① 式中：Wf ——蒸气云中可燃物质质量，kg； △Hcf ——可燃物质燃烧热，kJ/kg； △HTNT ——TNT炸药的爆能，取4500 kJ/kg； λ—— 蒸气云TNT当量系数，取值1%； 1.8 ——地面爆炸修正系数。 死亡半径R1（m） R1=13.6（WTNT/1000）0.37 重伤半径R2（m） 由下列方程组求解得到： △PS=0.137Z-3+0.119Z-2+0.269Z-1-0.019 ② Z=R2/(E/Po)1/3 ③ △PS=PS/Po ④ E= WTNT×△HTNT ⑤ 式中：△PS = 冲击波超压峰值，当PS =44000pa时发生重伤伤害； Po——环境压力，取101325pa； E——爆源总能量，J； R2——重伤区半径，单位m，指受伤害人至爆源的水平距离； 轻伤半径R3（m） 求解公式与上述R2求解公式相同，仅将式④改为△PS=17000/Po 依据上述模式进行计算，其结果如下表所示： 表39 蒸汽云爆炸损伤距离预测结果一览表 评价设备 油储罐 爆炸TNT当量（kg） WTNT 4574.6 死亡半径（m） R1 23.87 重伤半径（m） R2 62.13 轻伤半径（m） R3 114.52 由上可知，罐储区发生火灾是十分危险的，本项目死亡半径内无居民，重伤半径内无居民，轻伤半径内有等花桥刘村，因此，必须采取消防措施及其它安全措施。 根据查取相关资料可知，当汽油储罐发生火灾时，CO最大扩散浓度为14.6649mg/m3，出现在距排放源400m处，不会引起人群CO急性中毒；在距排放源50～500m范围内NOX最大扩散浓度为46.9171mg/m3，不会引起人群NOX急性中毒。 对于一个具体的项目而言，大型泄漏事故的发生概率通常很低，只是在很偶然的情况下才发生。从目前相关行业的实际生产实践来看，均未发生过大型泄漏事故。本项目发生最大可信泄漏事故的概率为1.2×10-6次/年，目前我国化工行业平均事故风险水平R 为8.33×10-5死亡/年。因此本项目风险值低于我国化工行业平均风险事故的风险水平。另外，根据对各周边建筑点距项目的安全防火距离标准对应值可知，本加油站站区周围各建筑间均满足防火距离标准的要求，通过以上防火安全间距以及风险事故分析结果可以知道，项目注意平时的风险预防在采取风险预防措施，并采取切实可行的防范措施，可以将风险降低到可接受水平。 （3）溢油事故影响分析 本加油站用地内无断层，地下水文地质条件简单，场地岩层稳定，地下水较贫乏。储油罐采用地埋，即使发生溢油和渗油，量均较小，容易处置，因此，发生油品泄漏事故其风险在可接受范围。 由于本项目采用的防渗漏措施比较成熟，油罐与油罐之间采用防渗混凝土墙隔开形成罐池，并在每个罐池里都填有沙土，故本加油站的油品一旦泄漏，其泄漏量和泄漏速度可以完全控制在罐池范围内，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害可有效控制，其影响范围仅在油罐区范围，不会对外环境产生影响。 5、风险可接受程度分析 对于一个具体的项目而言，大型泄漏事故的发生概率通常很低，只是在很偶然的情况下才发生。从目前相关行业的实际生产实践来看，均未发生过大型泄漏事故。本项目发生最大可信泄漏事故的概率为1.2×10-6次/年，目前我国化工行业平均事故风险水平R 为8.33×10-5死亡/年。 因此本项目风险值低于我国化工行业平均风险事故的风险水平。另外，根据对各周边建筑点距项目的安全防火距离标准对应值可知，本加油站站区周围各建筑间均满足防火距离标准的要求，通过以上防火安全间距以及风险事故分析结果可以知道，项目注意平时的风险预防在采取风险预防措施，并采取切实可行的防范措施，可以将风险降低到可接受水平。 6、风险事故防范措施 为区别于安全评价，本项目环境风险评价重点评价环境风险事故防范措施及应急预案，对于与安全评价范畴的风险事故防范措施及应急预案做简要概述。 （1）加油站风险事故预防措施 ①安全生产管理制度 加油站事故发生的原因，多半是由于安全管理意识差、违反或不严格执行操作规程、安全技术知识欠缺、安全管理工作流于形式以及安全管理制度落实不到位所造成的。 安全评价报告正在编制当中，本项目制定有加油站危险化学品购销管理制度、防火防爆安全管理制度、油品防中毒制度、油品防泄漏制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩管理制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度等，各项制度制定详实，针对性较强。 针对加油站主要经营环节及岗位，该站制定了加油、卸油、计量等岗位安全操作规程，针对性较强，可以知道安全操作，防止作业过程中引发事故。 ②安全管理机构 项目设有专职安全管理人员，负责制定安全管理制度、安全操作规程、职工安全教育、消防安全，并参与事故抢救工作和事故监测工作。 本项目拟采取的安全措施一览表见表40。 表40 拟采取的安全措施一览表 措施 具体内容 制定安全生产管理制度 制定有加油站危险化学品购销管理制度、防火防爆安全管理制度、油品防中毒制度、油品防泄漏制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩管理制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度等 安全管理机构 设有专职安全管理人员，负责制定安全管理制度、安全操作规程、职工安全教育、消防安全 配备消防器材 手提式干粉灭火器 MF/ABC6 4具 站房 手提式干粉灭火器 MF/ABC6 4具 加油机 手提式二氧化碳灭火器 MT7 2台 配电室 推车式干粉灭火器 MTF/ABC35 1台 油罐区 灭火毯 1m×1m 2条 加油区 消防掀 / 3把 消防器材柜 消防桶 / 3个 消防器材柜 铁镐 / 1把 消防器材柜 制定事故应急预案 应编制《生产安全事故应急预案》 （2）事故应急预案 针对可能发生的生产安全事故，该加油站应编制《生产安全事故应急预案》。共分11个部分：（1）总则；（2）事故风险描述；（3）应急组织机构及职责；（4）预警与信息报告；（5）应急响应；（6）信息发布；（7）后期处置；（8）保障措施；（9）应急预案管理；（10）现场处置方案；（11）附件。项目编制的事故应急预案符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的要求。 （3）环境应急监测计划 加油站火灾事故应急监测：在加油站厂界及罐区周围1km范围内布设3～5个环境空气采样点，监测项目为CO、NOx，按监测技术规范并根据事故大小及处理状况合理设置采样时间和频率。应急监测选择有资质的单位进行监测。 7、风险应急措施 （1）加油机跑油应急预案 ①加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。 ②暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 ③其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 ④地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。 （2）罐车卸车冒罐的应急预案 ①当油罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并向现场经理汇报。 ②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 ③在泄露处上风向布置消防器材。 ④对现场已冒油处用沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 ⑤给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。 ⑥检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其它可能产生危险的区域是否有隐患存在。 ⑦计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。 ⑧检查确认无其它隐患后，方可恢复营业。 ⑨现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。 （3）加油站车辆火灾扑救预案 如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将邮箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将油箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。 （4）罐车火灾扑救预案 ①立即关闭罐车阀门，停止卸车。 ②司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 ③工作人员应拨打119火警电话，请求外援。 ④如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其它覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。 ⑤当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。 （5）站内大面积起火的扑救预案 ①一人负责向当地消防部门报警，说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 ②站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 ③灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。 ④疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。 ⑤消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 （6）电气火灾的扑救方法 ①发生电气火灾时，首先切断电源，然后用NO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 ②无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用NO2或干粉灭火器对着火源喷射。 （7）邻近单位发生火灾时的应急预案 当邻近单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。准备好所有灭火器材。 8、环境风险分析结论 根据本项目的环境风险影响分析，本评价分别从危险源辨识、最大可信事故源项、源项分析及风险计算、应急预案等及方面进行了分析，认定如下：①本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作需进行简单分析；②本项目潜在的环境风险主要来自于油品装卸、储存以及加油过程中引起的泄漏、火灾、爆炸等事故，建设单位应按照本评价要求，做好各项风险预防和应急措施；评价认为在切实落实好本评价提出的各项风险预防和应急措施情况下，本项目建设的环境风险可以控制在当地环境能接受的范围内。 （七）项目选址合理性分析 本项目位于尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西。据尉氏县规划园林局出具的本项目的选址定点规划意见书（附件5），本项目用地分类为商业用地。根据尉氏县国土资源局出具的本项目的土地规划初步审查意见，本项目为规划的现状建设用地，符合《尉氏县洧川镇土地利用总体规划（2010-2020年）》（见附件6）。 项目营运过程中对周围水、大气和声环境的影响均较小，项目产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，且项目无组织大气污染物源强较小，项目运行对周边居民影响较小。 项目站内各个设施、设备之间的距离严格按照《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）规定进行设计、施工，能够满足防火距离要求，站内各主要工艺设备、设施与周边主要建筑物、城市道路的距离038县道的距离亦可满足防火距离的要求。 综上所述，评价认为本项目的建设与周围环境无明显制约关系，项目选址合理。 （八）总量控制指标分析 本项目运营期无SO2、NOx产生，废水主要为生活污水，产生量较少，经化粪池处理后，定期清掏由周围居民拉走施肥。 项目废水不外排，因此，本项目不涉及总量控制指标。 （九）环保投资 本项目总投资600万元，环保投资为8.9万元，环保投资占项目总投资的1.48%。项目环保投资见表41，项目 “三同时”验收内容见表42。 表41 工程主要环保投资一览表 项目 工程内容 规格、数量 投资额（万元） 废气治理 卸油、加油油气密闭回收系统、自封式加油枪 1套卸油、加油油气密闭回收系统；2支自封式加油枪 4.0 废水处理 化粪池 1座8m3 1.0 噪声治理 基础减振等 / 1.2 固废处置 垃圾桶 2个 0.1 风险防范 消防沙池 1座 2.6 手提式干粉灭火器 4具 手提式干粉灭火器 4具 手提式二氧化碳灭火器 2台 推车式干粉灭火器 1台 灭火毯 2条 消防掀 3把 消防桶 3个 铁镐 1把 合计 8.9 表42 项目“三同时”验收一览表 项目 验收内容 备注 废气 卸油工段 油气回收装置：1套卸油、加油油气密闭回收系统；2支自封式加油枪 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 相关要求，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求 加油工段 废水 洗漱水、冲厕水 8m3化粪池 用于周围农田肥田、不外排 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 达《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 2个垃圾桶 / 油罐底泥 由有资质的专业清洗公司回收处理，不在站内存放 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 风险防范 1座消防沙池 满足三级站防火要求 4具手提式干粉灭火器 4具手提式干粉灭火器 2台手提式二氧化碳灭火器 1台推车式干粉灭火器 2条灭火毯 3把消防掀 3个消防桶 1把铁镐

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油罐车、储油罐、加油机 | 无组织非甲烷总烃 | 油气密闭回收系统、自封式加油枪 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求 |
| 水污染物 | 职工及顾客 | 生活污水 | 8m3化粪池 | 用于周围农田肥田，不外排 |
|  |  | 洗漱废水 |  |  |
|  | 油罐 | 油罐清洗水 | 由清洗单位处理 | 合理处置，不造成二次污染 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处理 |  |
|  | 储油罐 | 罐底油泥 | 由具有资质的清洗单位回收 |  |
| 噪声 | 项目噪声主要为加油机运行噪声及来往的机动车行驶产生的交通噪声，其声压级为60～70dB（A），项目加油机采用低噪声加油泵，并设置有减振垫；项目对出入站内的机动车采取严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、平稳启动等措施，经距离衰减后，经预测，项目营运期间各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设对生态环境影响主要集中在施工期。本项目已基本建成并辅有适当的绿化，用于改善项目区的生态环境。本项目的运营对生态环境的影响较小。 |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 开封市中通加油站年销售汽油200吨、柴油500吨项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西。本项目总投资600万元，占地面积1333.4m2，其中环保投资8.9万元，占总投资的1.48%。本项目劳动定员6人，年工作365天。 2、产业政策相符性 本项目为新建加油站，根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不在其规定的鼓励类、限制类、淘汰类之列，项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，项目属于允许建设项目。本项目已于尉氏县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410223-52-03-063733，因此本项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于开封市尉氏县洧川镇花桥刘村北X038县道路西。据尉氏县规划园林局出具的本项目的选址定点规划意见书，本项目用地分类为商业用地。根据尉氏县国土资源局出具的本项目的土地规划初步审查意见，本项目为规划的现状建设用地，符合《尉氏县洧川镇土地利用总体规划（2010-2020年）》。 项目营运过程中对周围水、大气和声环境的影响均较小，项目产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，且项目无组织大气污染物源强较小，项目运行对周边居民影响较小。 项目站内各个设施、设备之间的距离严格按照《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）规定进行设计、施工，能够满足防火距离要求，站内各主要工艺设备、设施与周边主要建筑物、城市道路的距离038县道的距离亦可满足防火距离的要求。 综上所述，评价认为本项目的建设与周围环境无明显制约关系，项目选址合理。 4、环境影响分析 （1）运营期环境影响分析 ①大气环境影响 本项目废气主要是卸油、加油作业产生的烃类废气。本项目采用地埋式储油罐，卸油时采用浸没式卸油，并安装有油气密闭回收系统处理卸油作业和加油作业等过程产生烃类气体，其废气排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求，经预测，非甲烷总烃最大地面浓度满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值要求（600μg/m3）。 ②水环境影响 本项目运营期废水主要为洗漱废水和冲厕水，经容积为8m3化粪池后处理后用于周围农田肥田，不外排。 ③声环境影响 项目噪声主要为加油机运行噪声及来往的机动车行驶产生的交通噪声，其声压级为60～70dB（A），项目加油机采用低噪声加油泵，并设置有减振垫；项目对出入站内的机动车采取严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、平稳启动等措施，经过距离衰减后，经预测，项目营运期间各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固废环境影响 本项目在营运期产生的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理；储油过程中，储罐底部会产生一些油泥，油泥每3年清理一次，油泥由具有资质的清洗公司回收处理。 5、环境风险分析 项目油罐、加油机和通气管管口与项目周围的建筑物、公路之间的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定的安全距离。本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作需进行简单分析，本项目潜在的环境风险主要来自于油品装卸、储存以及加油过程中引起的泄漏、火灾、爆炸等事故，在切实落实好本评价提出的各项风险预防和应急措施情况下，本项目建设的环境风险可以控制在当地环境能接受的范围内。 6、总量控制指标 本项目运行过程中无SO2、NOx等总量控制废气排放；项目生活污水废水经化粪池处理后用于周围农田肥田，因此，本项目不涉及总量控制指标。 二、评价建议 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，并经环保部门验收合格后方可正式投产。 （2）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 （3）进一步完善风险管理体系，提高风险防范意识，加强风险防范措施，建议企业单独编制环境风险应急预案。 三、评价总结论 综上所述，开封市中通加油站年销售汽油200吨、柴油500吨项目符合国家产业政策，项目用地符合土地利用总体规划，选址合理可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的各类污染物均可实现稳定达标排放，对周边环境影响较小，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边敏感点示意图 附图3 总平面布置图 附图4 风险评价范围示意图 附图5 实景照片图 附件： 附件1 委托书 附件2 备案确认书 附件3 项目名称核准通知书及法人身份证 附件4 租赁协议 附件5 选址意见书 附件6 建设用地规划许可证

# Text boxes

953m

小清河

南康沟河

本项目

小黑河

杜

公

河

场地平整

基础工程

主体工程

装饰工程

安装工程

工程验收

噪声、扬尘、弃土、建筑弃渣

噪声、固体废物

施工废水、生活污水、生活垃圾

图2    项目施工期主要污染环节示意图