审批意见： 汴环辐电环书〔2020〕1号 关于河南开封东500千伏输变电工程环境影响报告书的批复 国网河南省电力公司： 你公司报送的由中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司编制的《河南开封东500千伏输变电工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、项目建设内容和总体要求 河南开封东500kV输变电工程属于新建性质。项目建设地点位于河南省开封市杞县，工程包括开封东500kV变电站新建工程和500kV线路工程。 开封东500kV变电站新建工程规划建设4×1200MVA主变压器，500kV规划出线8回，220kV规划出线间隔16回，每台主变低压侧考虑装设4×60Mvar低压并联电容器和2×60Mvar低压并联电抗器。本期建设1×1200MVA主变压器，500kV出线4回，220kV出线间隔8回，装设3×60Mvar 低压并联电容器。 500kV线路工程建设内容为将祥符～沙盟双回 500kV线路π接入开封东变电站，形成开封东至祥符两回500kV线路和开封东至沙盟两回500kV线路，新建线路路径长约14.6km，其中单回路架设段长10.1km，同塔双回路架设段长4.5km。新建线路分为东π段（沙盟侧）和西π段（祥符侧）两部分。东π段线路路径长约 5km，其中同塔双回路架设段长4.5km，单回路架设段长0.5km；西π段线路路径长约 9.6km，采用两个单回路并行架设。 本工程总投资36467万元，其中环保投资224万元，占总投资0.61%。 该项目在落实《报告书》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，主要污染因子能够达到相应标准要求。因此，我局同意你公司按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和采取的环境保护措施进行项目建设。 二、项目建设和运营期间须重点做好的工作 （一）项目建设中应认真按照《报告书》和本批复的要求，确保各项环境保护措施得到落实。 （二）严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施，确保变电站外的工频电场强度、工频磁感应强度符合环境影响评价执行标准。 （三）加强施工期间的环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施，尽量减少土地占用和植被的破坏。施工垃圾、弃渣和污水应集中、妥善处置；要采取洒水、隔离等措施，防止扬尘、噪声污染环境。项目建成后，应及时恢复临时占地的植被和使用功能，防止水土流失。 三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。 工程竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入正式运行。 四、建设及运营单位应建立环保管理和监测制度，及时消除事故隐患，确保各项污染因子达到标准要求；制定详细的风险事故应急预案，确保发生事故时可及时得到妥善处理。 五、我局委托开封市生态环境局杞县分局、开封市辐射环境检测站负责项目施工期和运营期的环境监察、投诉处理工作。 六、本批复有效期五年。本项目自批复之日起五年后开工建设的，应报我局重新审核。本批复生效后，建设项目的地点、工艺、规模等发生重大变化时，应重新编制环境影响评价文件报我局审批。 2020年6月28日 抄送：省核与辐射安全监管处 ，开封市生态环境局杞县分局，开封市辐射环境检测站，中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司。