审批意见:                                 尉环评表[2021]010号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《郑州华海环保科技有限公司年回收处理废旧金属项目

环境影响报告表》的批复

郑州华海环保科技有限公司尉氏分公司：

你单位报送的由河南慧之扬环保科技有限公司编制的《郑州华海环保科技有限公司年回收处理废旧金属项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批版收悉。该项目位于尉氏县新尉工业园区岗陆村西头路南1号，总投资600万元，环保投资5.3万元。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声（振动）等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应防治措施。

(三)、本项目施工及运营时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目无废气产生。

2、废水。本项目生活污水化粪池处理后经市政管网进入新尉工业园区污水处理厂进行处理。

3、噪声。本项目噪声主要为设备运行噪声和运输车产生的噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。

4、固废。本项目废液压油经危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理；沾染机油废抹布和职工生活垃圾运至当地垃圾中转站。

5、总量控制：厂区总排污口处COD：0.0148t/a、氨氮：0.0017 t/a。尉氏县新尉工业园区污水处理厂排出的总量控制指标为COD：0.0034t/a、氨氮：0.0003 t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、工程建成后需按规定程序实施竣工环境保护验收。

2021年1月25日