# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  尉氏县利盛金属制品有限公司

年产物流钢托盘5000个项目

建设单位（盖章）：尉氏县利盛金属制品有限公司

编制日期：  2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 尉氏县利盛金属制品有限公司年产物流钢托盘5000个项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410223-33-03-114059 |
| 建设单位联系人 | 张伟涛 | 联系方式 | 15037858192 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 开封 市 尉氏 县（区） 岗李 乡（街道） 打车周村 |
| 地理坐标 | （ 113 度 56 分 46.644 秒， 34 度 25 分 31.677 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造；C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33-66.结构性金属制品制造331；67.金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 尉氏县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-410223-33-03-114059 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 15.00% | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 350 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 该项目位于开封市尉氏县岗李乡打车周村，依据尉氏县自然资源局出具证明该用地属规划现状建设用地（建成区），土地证明见附件三，用地符合《岗李乡土地利用总体规划（2010-2020）》（项目土地利用规划图（局部）见附图三），岗李乡人民政府同意该项目入驻，入驻证明见附件四。 |
| 其他符合性分析 | 1、与项目所在地“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”相符性分析一览表 序号 不予批准情形 相符性分析 是否符合要求 1 生态保护红线 本项目位于河南省开封市尉氏县岗李乡打车周村，本项目用地属于规划现状建设用地（建成区），本项目周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求； 是 2 资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定的电资源、水资源等资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 是 3 环境质量底线 （1）根据《2019年河南省环境状况公报》，SO2、NO2、CO质量浓度均满足《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚中二级标准要求；PM2.5、PM10、O3不满足《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚中二级标准要求； （2）根据《2019年河南省生态环境状况公报》2019年贾鲁河水系水质级别为良好，属于达标区； （3）地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准； （4）项目区域现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 是 4 负面清单 本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》内。 是 2、与《关于印发开封市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（汴环文〔2019〕131号）相符性分析 ①与《开封市2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 根据《开封市2019年工业企业无组织排放治理方案》要求，其他行业无组织排放治理要求见表2。 其它行业无组织排放治理标准 （一）料场密闭治理 序号 详细要求 1 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 （二）物料输送环节治理 序号 详细要求 1 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理 序号 详细要求 1 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 3 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 （四）厂区、车辆治理 序号 详细要求 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2 对厂区道路定期洒水清扫。 3 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 序号 详细要求 1 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 本项目焊接工序置于密闭生产车间，并安装集气设施和粉尘处理设施；抛丸工序置于密闭抛丸机内，且对抛丸机进行二次密闭，产生粉尘经抛丸机自带除尘器处理后排放；喷塑位于密闭生产车间，且塑粉上料、喷塑工序置于密闭喷塑房内，并安装集气设施和粉尘处理设施；产生非甲烷总烃有机废气的固化生产线固化房进行二次密封，并安装集气设施和VOCs处理设施。本项目在建设及生产过程中应严格按照《开封市2019年工业企业无组织排放治理方案》要求执行。 ②与《开封市2019年工业炉窑污染治理方案》相符性分析 （二）加大工业炉窑淘汰力度 2019年10月底前，淘汰全市范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉;基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20毫克/立方米。 （五）建设工业炉窑在线监测设施 2019年9月底前，以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业，要安装污染物排放在线监测设施，并与环保部门联网。 本项目固化工序热源热风炉燃烧机以天然气为燃料，符合《开封市2019年工业炉窑污染治理方案》相关要求。 ③与《开封市2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%。其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目产生有机废气的固化工序在密闭固化房内进行，并配备有机废气收集、处理系统，有机废气收集效率为95%，采用“UV光催化氧化+活性炭吸附”技术处理工艺，满足《开封市2019年挥发性有机物治理方案》相关要求。 综上，本项目满足《关于印发开封市工业大气污染防治6个专项方案的通知》（汴环文〔2019〕131号）相关要求。 3、与《开封市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发开封市2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（汴环攻坚办〔2020〕27 号）相符性分析 根据《开封市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发开封市 2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（汴环攻坚办〔2020〕27 号）中《开封市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，（六）实施重点工业企业污染治理。27. 提升工业炉窑大气污染综合治理水平。按照《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（修订版）要求，推进全市工业炉窑提标改造，加强有组织烟气治理和无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，原料库外及车间外禁止采用铲车、推土机等设备进行物料转运。散状物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭、封闭等方式输送。 本项目热风炉属于新建工业炉窑，采用天然气作为能源，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米。因此，本项目符合《开封市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发开封市 2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（汴环攻坚办〔2020〕27 号）的相关要求。 4、与饮用水水源保护区划相符性分析 4.1《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），开封市尉氏县划定的水源地为：尉氏县一水厂地下水井群(共10眼井)和尉氏县二水厂地下水井群(共12眼井)，保护区范围如下： (1)尉氏县一水厂地下水井群(共10眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围南至文化中路、西至新华路、东和北至小西门居民区巷道的区域(1～3号取水井)；4～10号取水井外围30米的区域。 (2)尉氏县二水厂地下水井群(共12眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围北至规划道路、东至审计局、南至广电局和烟草局、西至滨河东路的区域(1～4号取水井)；5～6号、7～8号、9～10号、11～12号各组井群外包线内及外围30米的区域。 项目位于位于河南省开封市尉氏县岗李乡打车周村，距离本项目最近的水源地保护区在尉氏县城区内，本项目距离尉氏县城约20.1km，因此，本项目不在饮用水源保护区范围内，项目建设符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。 4.2《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），开封市尉氏县划定的水源地为： ①尉氏县洧川镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东7米、西19米、南19米的区域。 ②尉氏县大马乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西16米、北13米的区域。 ③尉氏县门楼任乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东35米、西26米、南17米的区域。 ④尉氏县张市镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 ⑤尉氏县产业集聚区地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西23米的区域。 ⑥尉氏县大营乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东28米、西19米、南28米、北12米的区域。 ⑦尉氏县邢庄乡地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米的区域。 ⑧尉氏县新尉工业园区地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东17米、西23米、南28米、北17米的区域。 ⑨尉氏县蔡庄镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南6米的区域。 项目位于河南省开封市尉氏县岗李乡打车周村，项目所在乡镇无地下水饮用水井，距离本项目最近的地下水饮用水井为位于项目东南侧约7.2km处的大马乡地下水井，不在集中式饮用水水源保护区划范围内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及主要建设内容 项目组成及主要建设内容 项目组成 主项名称 建设内容 与现有工程依托关系 主体工程 生产车间 位于现有1座1层生产车间（约990m2）西部和西北部闲置区域（约350m2）新建密闭喷塑房和链条式固化房、新增抛丸机及焊机等主要生产设备； 位于现有项目生产车间西部和西北部闲置区域区域 辅助工程 办公生活用房 依托现有办公用房（约50m2），本项目不新增面积； 依托现有 综合用房 依托现有2层1座综合用房，主要用于原料及成品贮存，本项目不新增面积； 依托现有 公用工程 给水工程 厂区自备井； 依托现有 供电工程 尉氏县岗李乡供电电网供电； 依托现有 环保工程 废气 治理措施 焊接工序：焊接工位固定，焊机上方配置集气罩收集后汇入1套共用袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放； 新建 抛丸粉尘：抛丸机自带袋式除尘器处理后汇入与焊接工序共用1根15m高排气筒（DA001）达标排放； 喷塑粉尘：喷塑粉尘分别经密闭喷粉室自带初级滤筒塑粉回收装置回收过滤后再经引风机汇入1套共用的高精度滤筒除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）达标排放； 固化废气和热风炉燃烧废气：固化废气和热风炉燃烧机燃烧废气经密闭固化房进、出口均配置集气罩集气后通过引风机汇入1套共用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）达标排放； 废水 治理措施 本项目废水主要是新增职工生活污水，依托现有化粪池（10m3）处理后由专人定期清运拉走肥田，不外排； 依托现有 噪声 治理措施 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减及风机加盖隔音罩； 新建 固废 治理设施 一般固废：依托现有1座19m2一般固废暂存间，位于综合用房一层原料区南侧； 依托现有 危废暂存间：新建1座5m2危废暂存间，位于一般固废间南侧； 新建 风险措施 天然气泄漏报警装置1套；消防器材若干； 新建 2、本项目生产规模及产品方案 项目生产规模及产品方案一览表 项目类别 产品名称 单位 年产量 备注 本扩建项目 物流钢托盘 个/年 5000 本次扩建 汽车饰件 件/年 5000 仅对现有项目生产的汽车饰件半成品进行抛丸、喷涂、固化 现有项目 汽车饰件 件/年 5000 汽车饰件抛丸、喷涂、固化工序外协加工 项目实施后全厂 物流钢托盘 个/年 5000 本次扩建 汽车饰件 件/年 5000 现有项目抛丸、喷涂、固化工序在厂内加工 本项目营运期主要设备 项目营运期主要设备一览表 项目 主要设备 名称 现有工程数量（台） 现有工程淘汰数量（台） 本项目新增数量（台） 本项目实施后全厂数量（台） 1 逆变空气等离子切割机 2 0 0 2 2 数控等离子切割机 1 0 0 1 3 裁板机 1 0 0 1 4 折边机 1 0 0 1 5 开式可倾压力机 3 0 2 5 6 焊机 4 0 5 9 7 弯管机 3 0 0 3 8 台式切割机 3 0 3 6 9 空气压缩机 2 0 0 2 10 打包机 2 0 1 3 11 金属托盘压型机 0 0 2 2 12 抛丸机 0 0 2 2 13 喷塑房 0 0 1 1 14 链条式固化房 0 0 1 1 15 天然气燃烧机 0 0 1 1 本项目营运期主要原辅材料消耗 项目营运期主要原辅材料消耗一览表 名称 现有工程用量 本项目新增用量 本项目实施后全厂用量 备注 钢管、钢板 30t/a 30t/a 60t/a 外购 焊丝 1.5t/a 3.0t/a 4.5t/a 外购 塑粉 0t/a 7t/a 7t/a 外购 项目主要原辅材料主要组份及理化性质一览表 名 称 理化性质 塑粉 塑粉是由热固性树脂、固化剂、颜料、填料和助剂等组成。项目使用的粉末涂料为环氧树脂粉末涂料，具有优异的与金属粘合力、防腐蚀性、硬度、柔韧性和冲击强度，由环氧树脂（Epoxy）60%、固化剂（curing agent）30%、颜料（pigment）5%、填料（filler）4%和其它助剂（assistant）1%组成，其中挥发分≤0.6%。 本项目营运期主要能源消耗 项目营运期主要能源消耗一览表 名称 现有工程用量 本项目新增用量 本项目实施后全厂用量 备注 水 150m3/a 45m3/a 195m3/a 厂区自备井 电 0.9kw.h/a 1.1万kw.h/a 2万kw.h/a 市政供电 天然气 0 7.2万m3/a 7.2万m3/a 罐装天然气 公用工程 6.1 供水 本项目用水主要为新增职工生活用水，项目拟新增职工3人，均不在厂内食宿，用水指标按50L/人·d计算，年工日300天，则职工生活用水量为0.15m3/d、45m3/a。由厂区自备井供给，可以满足用水需求。 6.2 排水 本项目无工艺废水产生，主要废水为新增职工办公生活废水，产生量按用量的80%计，则废水产生量为0.12m3/d、36m3/a，依托现有化粪池预处理后由专人定期清运拉走肥田，不外排。本项目给排水情况一览表详见表9，本项目建成后全厂给排水情况一览表详见表10，本项目水平衡图见图1，本项目建成后全厂水平衡图见图2。 项目营运期给排水情况一览表 类别 水量（m3/d） 全年合计（m3/a） 备注 用水 新鲜用水量 0.15 45 / 损耗 损耗量 0.03 9.0 / 污水 污水量 0.12 36 专人定期清运拉走肥田，不外排 本项目建成后全厂营运期给排水情况一览表 类别 水量（m3/d） 全年合计（m3/a） 备注 用水 新鲜用水量 0.65 195 / 损耗 损耗量 0.13 39 / 污水 污水量 0.52 156 专人定期清运拉走肥田，不外排 6.3供电 项目供电系统由岗李乡供电电网供给，年耗电量约1.1万kw.h/a。 6.4供气 项目设置1台供热量约25万大卡/h低氮天然气燃烧器为固化房供热，项目使用罐装天然气，1m3天然气热量为8700大卡，热效率系数按0.93计，因此1台低氮燃烧机1小时耗约30m3天然气）。本项目天然气热风炉折合年工作2400h，则本项目年耗天然气约7.2万m3。 劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员3人，均不在厂区内食宿。项目实行8小时工作制，年工作300天。 平面布置合理性分析 本项目位于现有项目生产车间西北侧及西侧闲置区域，车间西北侧为密闭喷塑房及链条式固化房、西侧向东依次为抛丸机及新增的焊机等主要设备，其余布局保持现有项目现状不变。整个项目区域功能分区明确，人流、物流畅通，车间布局合理。本项目建成后全厂车间平面布置图见附图四。 综上所述，本项目选址可行，平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目工艺流程和产排污环节 项目扩建年产物流钢托项目生产工艺简述： ①粗加工成型及焊接：将外购的钢板依照要求进行用金属托盘压型机粗加工成型、切割后与外购的钢管进行焊接组装后即成半成品； ②抛丸：本项目抛丸环节是利用抛丸器抛出的高速钢砂清理或强化焊接后的金属工件表面的工序。由电气控制的可调速输送辊道将焊接组装成型工件送进抛丸机室体内抛射区，其受到来自不同方位的强力密集高速钢砂打击与磨擦，使其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落，使产品表面更趋于平整、光滑，从而有利于喷塑工序时塑粉静电吸附于零部件外表面。 ③喷塑：将抛丸处理后工件送入静电喷塑生产线。喷塑基本原理：在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子有喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电的吸引作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生同性相斥作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉末厚度均匀，然后经固化工序后粉层流平成为均匀的膜层。 ④固化：将喷塑后的工件悬挂于一根长约80m的链条上，工件悬挂间隔约为1m，每个工位可悬挂一个工件，并按一定速度送入天然气燃烧加热的固化房，固化房采用天然气热风炉加热，热空气经热风循环系统带入固化设备内，热空气在设备内循环2-3次/min，确保设备内整体温度在180℃~220℃之间，烘烤流平固化，塑粉固化完全后出固化房。 粉末固化的基本原理：环氧树脂中的环氧基、聚酯树脂中的羧基与固化剂中的胺基发生缩聚、加成反应交联成大分子网状体。固化过程分为熔融、流平、胶化和固化4个阶段。温度升高到熔点后工件上的表层粉末开始融化，并逐渐与内部粉末形成漩涡直至全部融化。粉末全部融化后开始缓慢流动，在工件表面形成薄而平整的一层，此阶段称流平。温度继续升高到胶点后有几分钟短暂的胶化状态（温度保持不变），之后温度继续升高使粉末发生固化。项目物流钢托盘生产工艺流程及产污环节示意图见下图3。 （2）项目对原有项目年产5000件汽车饰件抛丸、喷涂及固化项目生产工艺简述： 本项目将现有项目生产半成品进行抛丸、喷塑和固化后即成成品，不涉及机械加工工序。抛丸、喷塑及固化工艺与本次扩建年产5000件物流钢托盘工艺完全相同，本次不再赘述，其生产工艺流程及产污环节示意图见图4。 （3）职工办公生活 该项目职工均不在厂区内食宿，职工办公生活产污环节见图5。 2、产污环节分析 （1）废气：本项目废气主要是焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化废气和天然气热风炉燃烧机燃烧废气。 （2）废水：主要为新增职工办公生活废水。 （3）固体废物：本项目固废主要有一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废为塑粉外包装、定期更换滤筒除尘器滤芯、机加工工序产生边角废料和铁屑、抛丸机定期更换废钢砂、除尘器收集塑粉和粉尘；危险废物为“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置定期更换含汞废灯管（HW29）、废活性炭（HW49），设备维护定期更换的废机油（HW08）及含油废棉纱、抹布及手套（HW49）；生活垃圾为新增职工日常产生的生活垃圾。 （4）噪声：主要为新增电焊机、抛丸机、喷塑设备、固化设备、环保设备风机等生产过程中产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 尉氏县利盛金属制品有限公司位于尉氏县岗李乡打车周村，建筑面积2000m2，包括厂房、仓库、办公用房及其辅助用房，现有项目主要为汽车饰件生产，主要生产工艺为：将外购的钢板、钢管进行定尺切割截料后折边、钢管折弯后组装焊接、把焊接好的工件外协处理，外协工序包括抛丸、静电喷塑、加热固化等工序，外协工序加工完之后进行打包即成成品，主要产品规模为年生产汽车饰件5000件。《尉氏县利盛金属制品有限公司年生产汽车饰件5000件项目环境影响报告表》于2017年12月5日通过尉氏县环境保护局进行了批复，文号：尉环评表[2017]182号（详见附件五），且于2019年4月进行了项目工程竣工环境保护自主验收并按要求公示了验收报告（公示网址：http://www.hongdajiance.com/new/34.html），项目验收报告公示期满后按要求在全国建设项目竣工环境保护验收系统进行了填报（建设项目环境影响评价信息平台 http://114.251.10.205/#/sv-etp-sv-new-5?details=2&noside=no）（截图详见附图六）。项目目前现有项目职工10人，采用8小时工作制，均不在厂内食宿，年工作300天。项目于2020年6月11日进行了固定污染源排污登记，有效期为五年（详见附件六）。 2、现有项目污染物产排情况及达标分析 现有项目在建设过程中严格执行了建设项目“三同时”的要求。现有项目于2019年4月进行了竣工环境保护自主验收，于2019年3月27日~2019年3月28日对本项目进行了现场监测，并出具了验收监测报告。验收期间，项目的生产负荷能够满足国家对验收监测生产工况的要求。 （1）废气 项目废气主要是焊接烟尘，经配置的焊接烟尘净化器处理后无组织排放，依据现有项目验收监测报告，本项目的厂界四周无组织废气中颗粒物浓度最大值为0.48mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中相关标准(颗粒物<1.0mg/m3)。 （2）废水 依据现有项目验收监测报告，项目废水主要是生活污水，污水经化粪池处理后由专人定期清运拉走肥田，不外排。 （3）噪声 依据现有项目验收监测报告，项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的昼间测定范围值为：54.4~54.6dB（A）、55.3~55.8dB（A）、54.1~54.3dB（A）、52.1~53.6dB（A），夜间测定范围值为：42.1~43.5dB（A）、42.81~43.7dB（A）、42.5~43.0dB（A）、41.4~42.0dB（A），厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））限值要求。敏感点大楼张村昼间测定范围值为：52.3~52.8dB（A），夜间测定范围值为：39.9~40.4dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））限值要求。 （4）固废 本项目固废主要为生产中机加工过程产生的边角废料和铁屑、机修过程产生含油废棉纱、抹布、手套及职工办公生活垃圾。边角废料和铁屑收集后外售；根据《国家危险废物名录》危险废物豁免管理清单，机修过程产生含油废棉纱、抹布、手套全部环节豁免，混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，与办公生活垃圾一同收集后交环卫部门处理，固体废物均得到妥善处理。 3、现有项目已批复总量指标 本项目废气主要是颗粒物，不涉及NOx及SO2，故不涉及废气总量指标；废水主要是职工办公生活污水，废气经化粪池预处理后由专人定期清运拉走肥田，不外排，故项目不涉及废水总量。综上，项目不涉及总量指标。 4、现有项目存在的问题及整改措施 根据现场调查以及现有工程验收监测结果，现有工程各项治理措施均满足现行环保标准及要求，但是依据《开封市2019大气污染防治6个专项方案的通知》（汴环文〔2019〕131号）等现行相关环保要求项目焊接工序产生的焊接烟尘由无组织改为有组织排放，评价建议对现有项目焊接工序焊接工位固定，焊机配置集气罩收集后引入1套共用袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。整改时限为本项目批复后，投产运行前。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 1.1评价因子、数据来源、评价内容及评价方法 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。 本项目现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、TSP； （2）数据来源 ①区域环境空气质量达标情况根据《2019年度河南省开封市生态环境质量报告书》中数据确定； ②基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的开封市的PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO 等监测数据的统计结果，进行分析。 ③本项目现状评价因子非甲烷总烃、TSP采用现状监测数据。 （3）评价内容 ①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断； ②对于长期监测数据的现状评价内容，按HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）评价方法 环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi——i污染物最大值占标率； Ci——i污染物的实测浓度（μg/m3）； C0——i污染物的评价标准值（μg/m3）； 1.2 调查数据和补充调查现状评价 （1）调查数据 本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下： 环境质量调查数据统计结果 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 超标 倍数 超标率% 达标 情况 二氧化硫 （μg/m3） 年平均质量浓度 10 60 17 / 0 达标 二氧化氮 （μg/m3） 年平均质量浓度 32 40 80 / 0 达标 PM2.5 （μg/m3） 年平均质量浓度 61 35 174 0.74 100 超标 PM10 （μg/m3） 年平均质量浓度 103 70 147 0.47 100 超标 CO （mg/m3） 第 95百分位数日平均质量浓度 1.62 4 40.5 / 0 达标 O3 （μg/m3） 第 90百分位数日最大 8h 平均质量浓度 189 160 118 0.18 100 超标 由上表可知，开封市细颗粒物 （PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；开封市二氧化硫、二氧化氮浓度年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；开封市一氧化碳95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧90百分位数浓度超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。综上所述，本项目所在区域为不达标区。 （2）补充现状监测数据 本次现状评价因子非甲烷总烃、TSP现状监测数据采用现状监测数据，监测点位于本项目下风向南侧约210m聂家村北侧1m处，监测时间为2021年4月9日~2021年4月11日，连续监测3天（详见附件十）。现状监测数据见下表12。 现状监测结果一览表 （mg/m3） 监测点 小时浓度值/日均值 浓度范围 最大值标准指数 超标率（%） 最大值超标倍数 下风向南侧约210m聂家村北侧1m处 非甲烷总烃 0.20~0.30 0.150 0 0 TSP 0.125~0.136 0.151 0 0 由上表现状监测数据可知，本项目评价范围内非甲烷总烃小时浓度值均未超标，满足《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量浓度限值（1h平均：2.0mg/m3）要求；TSP日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2浓度限值及2018年修改单的要求。 1.3区域环境变化趋势 近年来开封市通过对《开封市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》汴政[2018]56号、国家《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）、《开封市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（汴环攻坚办【2019】156 号）等系列文件的落实，对市域内产业结构进行了调整，加大了污染治理力度，优化了能源结构，使辖区内环境空气质量得到了优化。2019年主要环境空气质量因子监测值（O3_8h除外）较2017年都有所降低。近年来区域内环境空气质量对比见表13，图6。 近年来区域环境质量对比 项目 PM2.5 PM10 SO2 CO NO2 O3_8h μg/m3 μg/m3 μg/m3 mg/m3 μg/m3 μg/m3 2017 年 68 117 20 2.9 38 185 2018 年 66 116 16 1.7 35 186 2019 年 61 103 10 1.62 32 189 标准值 35 70 60 4* 40 160* *注：臭氧标准值为日最大8h平均值；CO标准值为日均值 1.4 区域环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得辖区内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，开封市政府于2018年10月发布了《开封市污染防治攻坚战三年行动计划》（汴政【2018】56号），计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度；“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年度全市PM2.5年均浓度达到51微克/立方米以下，PM10年均浓度达到95微克/立方米以下，全年优良天数达到244天以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；同时达到国家规定的京津冀大气污染传输通道城市目标要求； 2023年PM2.5达到国家环境空气质量二级标准。 2、地表水 2.1评价内容 本项目无工艺废水，废水主要是新增职工办公生活污水，废水经化粪池预处理后由专人定期清运拉走肥田，不外排，对地表水影响较小。故不再进行评价分析，仅对地表水现状进行评价。 2.2 区域水环境质量达标情况 根据现场调查，距离本项目厂区最近的地表水体为西侧约110m处的浮清河，属于经双洎河最终汇入贾鲁河。根据水体功能区划，贾鲁河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本评价引用引尉氏县环境监测站2019年6月至10月贾鲁河—扶沟摆渡口断面水质监测结果。具体监测数据见表13。 2019年6-10月贾鲁河扶沟摆渡口断面水质监测结果一览表 （mg/m3） 监测断面 时间 COD 氨氮 总磷 扶沟摆渡口 2019.06 26.0 0.26 0.21 2019.07 19.0 0.16 0.11 2019.08 15.0 0.30 0.27 2019.09 28.0 0.37 0.29 2019.10 17.0 0.61 0.23 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 20 1.0 0.2 最大超标倍数 40 0 0.45 从监测结果可以看出，监测数据中，COD、总磷均有超标现象，因此，贾鲁河扶沟摆渡口断面水质已不能满足地表水Ⅲ类标准的要求。 超标原因：（1）沿河分布的以农田和村落为主，农田过度施肥浇灌后，经地表径流入受纳水体造成污染；（2）沿岸村镇收水设施不完善，居民生活废水未经处理直接排入收纳河体形成污染；（3）沿岸养殖以未形成规模化的散养为主，牲畜粪尿处理不符合环保要求，直接排入受纳水体造成污染。 建议依照当地农业部门指导合理施肥，施肥时期应尽量避开雨季；当地市政及环保部门大力兴建基础设施，完善雨水和污水管道，建立集中式的生活污水处理设施；改变养殖方式，改分散式的养殖为大型集中式规模化养殖，并设立相关规范中要求的粪污处理设施等。 2.3区域水环境达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得辖区内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，开封市政府于2018年10月发布了《开封市污染防治攻坚战三年行动计划》（汴政[2018]56号），计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度”、“强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2020年全市主要水污染物排放总量大幅减少，地表水环境质量进一步改善。贾鲁河扶沟摆渡口断面、涡河通许邸阁断面水质达到地表水III类标准，杜庄河杞县阳堌断面水质达到地表水Ⅳ类标准，惠济河睢县板桥断面、小蒋河睢县长岗断面水质稳定达到地表水Ⅴ类标准；城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类标准要求，城市集中式饮用水水源水质安全得到保障；地下水质量考核点位水质级别持续保持稳定。确保完成国家和省水质考核目标。市区及辖区各县建成区全面消除黑臭水体。 3、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，不需对地下水影响进行评价，仅对地下水现状进行评价。 根据《2019年度河南省开封市生态环境质量报告书》，从地下水监测结果来看，开封市地下水水质中除氟化物年均浓度值符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准外，其它各项监测因子年均浓度值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅰ～Ⅲ类标准，氟化物超标原因主要由开封地区地质结构原因造成。 4、声环境质量现状 根据环境噪声功能区划分原则，项目区域声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，环境噪声建议执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），各厂界噪声引用现有现有项目验收监测报告实测数据，连续实测两天，每天昼间各一次，项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的昼间测定范围值为：54.4~54.6dB（A）、55.3~55.8dB（A）、54.1~54.3dB（A）、52.1~53.6dB（A），夜间测定范围值为：42.1~43.5dB（A）、42.81~43.7dB（A）、42.5~43.0dB（A）、41.4~42.0dB（A），厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））限值要求。敏感点大楼张村昼间测定范围值为：52.3~52.8dB（A），夜间测定范围值为：39.9~40.4dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））限值要求。 项目区域声环境质量状况良好。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，项目属于Ⅲ类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目需在厂区范围内设置3个表层样点监测点位。本项目在现有生产车间内进行生产建设，车间地面已经全部硬化，不具备采样监测条件，根据生态环境部部长信箱回复（2020年8月10日）“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因”，故本项目不再进行土壤监测，车间内地面硬化照片详见附图六。 不需对土壤环境进行评价。 6、生态环境质量现状 本项目位于尉氏县岗李乡打车周村，生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 类别 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境 空气 大楼张村 113.946783 34.425594 居住区 居民 2类 E 30 聂家村 113.946542 34.423534 居住区 居民 2类 S 210 打车周村 113.950946 34.429306 居住区 居民 2类 NE 575 声环境 大楼张村 113.946783 34.425594 居住区 居民 2类 E 30 地表水 浮清河 / 地表水体 地表水体 Ⅴ类 W 110 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 mg/m3 污染物名称 排放浓度mg/m3 排气筒高度m 排放速率kg/h 无组织排放监控点浓度限值mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号 表面涂装业 行业 工艺设施 污染物 排放浓度mg/m3 其他企业无组织排放监控点 浓度限值mg/m3 表面涂装业 有机废气排气口 非甲烷总烃 60 2.0 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC （非甲烷总烃） 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 4、河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1表3 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓mg/m3 炉窑类别 企业边界周界外最高允许无组织排放浓度限值 颗粒物(mg/m3) 30 其他炉窑 1.0 SO2(mg/m3) 200 所有炉窑 / NOX(mg/m3) 300 其他炉窑 / 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修订单 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
| 总量 控制 指标 | ①本项目： 废气总量建议指标：非甲烷总烃：0.012t/a（有组织）；颗粒物：0.0254t/a（有组织）；SO2 ：0.0274t/a（有组织）；NOx：0.128t/a（有组织）； 废水总量建议指标：无。 ②现有项目： 废气总量建议指标：无； 废水总量建议指标：无。 ③本项目建成后全厂： 废气总量建议指标：非甲烷总烃：0.012t/a（有组织）；颗粒物：0.0254t/a（有组织）；SO2 ：0.0274t/a（有组织）；NOx：0.128t/a（有组织）； 废水总量建议指标：无。 根据《河南省关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知》和《开封市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，环评文件中应有总量指标和替代方案，并纳入环境执法管理。 本项目SO2：0.0274t/a（有组织）；NOx：0.128t/a（有组织）从开封市2017年大气污染物重点清洁能源替代减排中调剂（SO2：150.6t/a；NOx：78.7t/a），可满足本项目SO2、NOx污染物排放总量需求，不再进行总量申请。 本项目所需的非甲烷总烃：0.012t/a，采用倍量替代（非甲烷总烃：0.024t/a），从河南省明灿塑业有限公司2020削减的VOCs中支出，河南省明灿塑业有限公司通过建设治污工程、加强监督管理等减排措施，2020年VOCs削减量为3.051t/a，本项目VOCs（以非甲烷总烃计）从该单位支出，该公司VOCs削减量可满足本项目废气污染物排放总量需求，不再进行总量申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要是扩建项目新增设备安装及密闭喷塑房建设，施工面积较小且施工期较短，对环境影响较小，故本次评价不再对施工期进行施工期工程分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 1.1废气产排情况及达标可行性分析 本项目营运期废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化废气和天然气热风炉燃烧机燃烧废气。 （1）焊接烟尘 本项目焊接产生的主要污染物为烟尘，在电弧高温作用下，焊条端部、熔滴和熔池表面液态金属及熔渣被激烈蒸发，产生的蒸汽排出电弧区外即迅速被氧化或冷却，变成细小颗粒漂浮于空气中，从而形成焊接烟尘。参照《第二次全国污染源普查产排污染量核算系数手册》中“C33-C37行业核算环节—09、焊接核算环节：二氧化碳保护焊、埋弧焊采用实芯焊丝中所有规模”中颗粒物源强产生系数为9.19kg/吨-原料。本项目使用实芯焊丝（3t/a），采用二氧化碳气体保护焊和埋弧焊。折合平均每天焊接4h，年工作300d，故本项目焊接过程烟尘颗粒物产生量及产生速率分别为0.028t/a、0.024kg/h。 评价建议焊接工位尽量固定，且在焊机上方设置集气罩（集气效率取85%）集气后经引风机（风机风量1500m3/h）汇入1套共用的袋式除尘器处理后（处理效率取95%）通过1根15m高排气筒（DA001）排放。则项目有组织粉尘产生浓度、产生速率及产生量分别为13.2mg/m3、0.0198kg/h、0.0238t/a，经袋式除尘器处理后有组织粉尘排放浓度、排放速率及排放量分别为0.66mg/m3、0.001kg/h、0.0012t/a；无组织粉尘（未被收集15%）产生量及排放量为0.0035kg/h、0.0042t/a。 （2）抛丸粉尘 抛丸过程中会产生粉尘，项目所用抛丸机置于全密闭喷砂房，折合年工作时间按1200h计，抛丸工序产生粉尘源强参照《第二次全国污染源普查产排污染量核算系数手册》中“C33-C37行业核算环节—06、预处理核算环节：抛丸工艺中所有规模”中颗粒物源强产生系数为2.19kg/吨-原料。项目年耗钢材、钢管原料约60t，则抛丸工序产生粉尘颗粒物产生量及产生速率分别为0.1314t/a、0.1095kg/h。产生粉尘经设备自带除尘器（除尘效率95%，风机风量为2500m3/h）处理后汇入与焊接工序共用1根15m高排气筒（DA001）达标排放；项目所用抛丸机为全密闭设备且置于全密闭抛丸房内，产生粉尘均为有组组织排放。则抛丸过程粉尘产生浓度、产生速率及产生量分别为43.8mg/m3、0.1095kg/h、0.1314t/a，经自带除尘器处理后有组织排放浓度、排放速率及排放量分别为 2.19mg/m3、0.0055kg/h、0.0066t/a。 （3）喷塑粉尘 本项目1条生产线共设置1座全密闭喷塑房，采用静电喷塑工艺，年工作时间按2400h计，根据《涂装作业安全规程一粉末静电喷塑工艺安全》(GB15607-2008)附录中相关内容：静电喷塑工艺粉末上粉率按0.7计，未上粉末在喷粉室内悬浮系数一般取0.6。本项目年喷涂10000件物品，每件物品全部喷涂，折合每件喷涂面积约4m2，根据企业提供资料，项目单位喷涂面积所需塑粉量约为175g，则项目塑粉年用量为7t/a，则项目沉降粉尘产生量为0.84t/a，悬浮粉尘产生量为1.26t/a。 喷粉过程中，粉未通过风机抽送至喷塑机自带初级滤芯式收尘器收尘过滤（收尘率按95%计，收尘过滤效率按90%计）后再经引风机（风量3000m3/h）汇入1套高精滤筒式除尘器除尘过滤后（除尘过滤效率按99%计）通过1根15m高排气筒（DA002）排放。则项目有组织粉尘产生浓度、产生速率及产生量分别为166.333mg/m3、0.499kg/h、1.197t/a，经初级滤芯式收尘器收尘过滤和高精滤筒式除尘器除尘过滤后（两级综合除尘效率为99.9%）有组织粉尘排放浓度、排放速率及排放量分别为0.166mg/m3、0.0005kg/h、0.0012t/a；无组织粉尘（未被收集5%）产生量及排放量为0.026kg/h、0.063t/a。 （4）固化废气和天然气热风炉燃烧机燃烧废气 ①固化废气：本项目固化在1座密闭链条式固化房内进行，固化是通过天然气燃烧加热空气通过管道通入固化房，年工作时间按2400h计。根据《聚酯树脂粉末涂料的固化行为》 (化工学报2012年第63卷第4期) ，环氧-聚酯树脂的起始分解温度为360℃，在470℃分解损耗量最大。本项目塑粉主要成分为环氧-聚酯树脂，其分解温度约360℃，而本项目固化炉控制温度为180℃~220℃固化过程中产生有机废气较少，主要为非甲烷总烃。根据《环氧-聚酯粉末涂料》（HG/T2597-94）和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》（GB/T18593-2001），聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发性含量应≤0.6%。本评价按最不利条件计算，挥发性含量取0.6%，本项目年耗塑粉约7t，则挥发性有机物非甲烷总烃产生量为0.042t/a。 ②天然气热风炉燃烧机燃烧废气：本项目设置1台供热量约25万大卡/h低氮天然气燃烧器为固化房供热，项目使用罐装天然气，1m3天然气热量为8700大卡，热效率系数按0.93计，因此1台低氮燃烧机1小时耗约30m3天然气）。本项目天然气热风炉折合年工作2400h，则本项目年耗天然气约7.2万m3。根据《工业污染源产排系数手册》（2010修订）中可知，每燃烧1万立方米天然气SO2产污系数为0.02Skg/万m3燃料（S=200mg/m3，即S=200），烟尘的产污系数为2.4kg/万m3燃料，NOx产生量参照《环境保护实用手册》（胡明操主编）中统计，燃烧1万m3的天然气产18.71kgNOx，则项目SO2、NOx、烟尘产生量分别为0.0288t/a、0.1347t/a、0.0173t/a。 本项目拟在密闭链条式固化房进出口设置集气罩集气后（集气效率按95%计）经引风机（风量2000m3/h）汇入1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后（非甲烷总烃综合处理效率按70%计）通过1根15m高排气筒（DA003）排放。则固化工序有组织固化废气和天然气热风炉燃烧机燃烧废气非甲烷总烃产生浓度、产生速率及产生量分别为8.3mg/m3、0.0166kg/h、0.0399t/a；SO2产生浓度、产生速率及产生量分别为5.7mg/m3、0.0114kg/h、0.0274t/a；NOx产生浓度、产生速率及产生量分别为26.65mg/m3、0.0533kg/h、0.128t/a；烟尘产生浓度、产生速率及产生量分别为3.4mg/m3、0.0068kg/h、0.0164t/a，经处理后固化工序有组织固化废气和天然气热风炉燃烧机燃烧废气非甲烷总烃排放浓度、排放速率及排放量分别为2.49mg/m3、0.005kg/h、0.012t/a；SO2排放浓度、排放速率及排放量分别为5.7mg/m3、0.0114kg/h、0.0274t/a；NOx排放浓度、排放速率及排放量分别为26.65mg/m3、0.0533kg/h、0.128t/a；烟尘排放浓度、排放速率及排放量分别为3.4mg/m3、0.0068kg/h、0.0164t/a。 固化工序固化废气和天然气热风炉燃烧机燃烧废气未收集（5%）的非甲烷总烃、SO2、NOx、烟尘以无组织排放形式排放于车间，则非甲烷总烃无组织排放速率、排放量分别为0.0008kg/h、0.002t/a；SO2无组织排放速率、排放量分别为0.0006kg/h、0.0014t/a；NOx无组织排放速率、排放量分别为0.0028kg/h、0.0067t/a；烟尘无组织排放速率、排放量分别为0.0004kg/h、0.0009t/a。综上本项目生产车间废气产生及排放情况汇总一览表详见下表。 项目废气产生及排放情况汇总一览表 序号 污染源 污染 因子 产生情况 治理措施 净化效率(%) 风量 m3/h 排气筒高度（m） 排放情况 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率 kg/h 生产车间 DA001排气筒 焊接工序 颗粒 物 13.2 0.0198 焊接工位固定，焊机上方配置集气罩收集后汇入1套共用袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放 95 1500 15 2.85 0.0065 抛丸工序 颗粒 物 43.8 0.1095 经抛丸机自带袋式除尘器处理后汇入与焊接工序共用1根15m高排气筒（DA001）达标排放 95 2500 DA002排气筒 喷塑工序 颗粒 物 166.333 0.499 经密闭喷粉室自带初级滤筒塑粉回收装置回收过滤后再经引风机汇入1套高精度滤筒除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放 99.9 3000 15 0.166 0.0005 DA003排气筒 固化工序 非甲烷总烃计 8.3 0.0166 链条式固化房进出口设置集气罩设置集气罩集气后经引风机汇入1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放 70 2000 15 2.49 0.005 颗粒物 3.4 0.0068 / / 15 3.4 0.0068 SO2 5.7 0.0114 / / 5.7 0.0114 NOx 26.65 0.0533 / / 26.65 0.0533 无组织 焊接工序 颗粒物 / 0.0035 未被集气设施收集到的废气无组织排放 / / / / 0.0035 喷塑工序 颗粒物 / 0.026 / / / / 0.026 固化工序 非甲烷总烃 / 0.0008 / / / / 0.0008 颗粒物 / 0.0004 / / / / 0.0004 SO2 / 0.0006 / / / / 0.0006 NOx / 0.0028 / / / / 0.0028 由上表可知，本项目焊接工序、抛丸工序、喷塑工序处理后颗粒物、固化工序产生挥发性有机废气非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求（非甲烷总烃排放浓度：120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率10kg/h；颗粒物排放浓度：120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率3.5kg/h），非甲烷总烃同时满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中附件1中表面涂装行业非甲烷总烃有组织排放浓度60mg/m3限值要求及建议去除效率70%要求；天然气热风炉燃烧机燃烧烟气中颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h、15m排气筒）的要求及同时满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1颗粒物排放浓度不高于30mg/m3排放限值要求；SO2、NOx分别满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放浓度不高于200mg/m3、300mg/m3排放限值的要求。 由于项目焊接工序与抛丸工序排气筒（DA001）、喷塑工序排气筒（DA002）、固化工序排气筒（DA003）排放相同污染物为颗粒物，且排气筒相距较近，其距离小于三个排气筒高度之和，应等效一个排气筒，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A计算其等效排气筒颗粒物排放速率为0.007kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）的要求。 1.2项目废气污染源排放情况 本项目共设置有3个排气筒和1个无组织矩形面源，本项目有组织点源排放参数见下表16，无组织面源排放参数见表17。 本项目大气污染物点源排放参数一览表 编 号 名 称 排气筒底部中心坐标 排气筒海拔高度（m） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 烟气 流速（m/s） 烟气温度（℃） 年排放 小时数（h） 排放 工况 污染物排放速率（kg/h） 经度 纬度 1 DA001 排气筒 113.94603 34.42543 101 15 0.50 12.04 25 1200 正常 颗粒物（PM10） 0.0065 2 DA002 排气筒 113.94602 34.42548 101 15 0.50 12.35 25 2400 正常 颗粒物（PM10） 0.0005 3 DA003 排气筒 113.94607 34.42558 101 15 0.50 8.98 25 2400 正常 颗粒物（PM10） 0.0068 SO2 0.0114 NOx 0.0533 非甲烷总烃 0.005 本项目大气污染物面源排放参数一览表 编 号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度 （m） 与正北夹角（°） 面源有效 排放高度（m） 年排放 小时数（h） 排放 工况 污染物排放速率（kg/h） 经度 纬度 1 生产车间 113.94604 34.425423 101 91 22 5 10 2400 正常 颗粒物（TSP） 0.0299 非甲烷总烃 0.0008 SO2 0.0006 NOx 0.0028 1.3项目废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目有组织排放口为一般排放口。本项目营运期监测计划见表18-19。 本项目营运期有组织废气自行监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001排气筒 颗粒物 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h、排气筒高度15m）； DA002排气筒 颗粒物 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h、15m排气筒）； DA003排气筒 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 每年一次 （委托有资质的环保监测部门） 颗粒物、SO2、NOx分别满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放浓度不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3排放限值要求；非甲烷总烃非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求（非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率≤10kg/h）同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162 号附件1中表面涂装行业非甲烷总烃有组织排放浓度60mg/m3限值要求及建议去除效率70%要求； 本项目营运期无组织废气自行监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 项目厂界 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 每半年一次 （委托有资质的环保监测部门） 满足 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162 号及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 特别排放限值要求 2、水环境影响分析 本项目拟新增职工3人，均不在厂食宿，用水量按50L/人·d，年工作300天，用水总量0.05m3/d、45m3/a。取排放系数0.8，则项目生活污水产生量为0.04m3/d 、36m3/a。生活污水产生主要浓度为COD：300mg/L、0.0108t/a；氨氮：30mg/L、0.0011t/a。废水依托现有10m3化粪池预处理后由专人定期清运拉走肥田，不外排。 3、固体废物影响分析 本项目固废主要有一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废为塑粉外包装、机加工过程产生边角料及铁屑、定期更换滤筒除尘器滤芯、抛丸机定期更换废钢砂、除尘器收集粉尘及塑粉；危险废物为“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置定期更换含汞废灯管（HW29）、废活性炭（HW49）、设备维护产生废含油棉纱、抹布、手套（HW49）；生活垃圾为职工日常产生的垃圾。 一般固废 ①塑粉外包装：根据企业提供资料，项目年耗约7t塑粉，包装规格为20kg/袋，折合约350个外包装，重约0.1t/a，统一收集暂存后外售。 ②边角废料和铁屑：根据企业提供资料，项目年耗钢板及钢管约30t，边角料及铁屑产生量约为原料耗量的1%，则项目机加工过程边角料及铁屑产生量约为3t/a，集中收集后外售，不外排。 ③定期更换滤筒除尘器滤芯：根据企业提供资料，项目喷塑工序配置的滤筒除尘器滤芯3个月更换一次，每次约0.1t，则每年产生滤芯量约为0.4t/a，集中收集暂存后厂家回收利用。 ④定期更换废钢砂：根据企业提供资料，项目抛丸机喷射钢砂半年更换一次，每次约2t，则废钢砂产生量约为4t/a，集中收集暂存后厂家回收利用。 ⑤除尘器收集粉尘：粉尘主要是焊接粉尘和抛丸粉尘，项目焊接烟尘被袋式除尘器集气罩收集到粉尘量为0.0238t/a，经除尘器处理后排放量为0.012t/a，则焊接工序除尘器收集到粉尘量为0.0118t/a，粉尘集中收集后外售。抛丸工序粉尘产生量为0.1314t/a，经除尘器处理后排放量为0.0066t/a，则抛丸工序收集到粉尘量为0.1248t/a，粉尘集中收集后外售。 ⑥除尘器收集塑粉：塑粉主要是喷塑工序滤筒除尘器收集粉尘，收集到塑粉量为1.197t/a，经除尘器处理后粉尘排放量为0.0012t/a，则除尘器收集到塑量为1.1958t/a，集中收集后全部回用于生产。 危险固废 ①“UV光氧催化+活性炭吸附”设备定期更换的含汞灯管（HW29）：根据企业提供资料可知，项目UV灯管每三个月更换1次，每次产生量约为12组，则废灯管产生量约为48组/a，折合约0.02t/a，集中收集暂存后交由资质单位处置。 ②“UV光催化氧化+活性炭吸附”设备定期更换的废活性炭（HW49）：依据《简明通风设计手册》中活性炭的有效吸附量为0.24kg/kg活性炭（活性炭消耗量：有机气体废气量约为4:1），本项目废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，UV光解的处理效率按30%计，活性炭的处理效率按75%计，本项目非甲烷总烃需去除约0.0279t/a，则废活性炭产生量约为（包含吸附的有机物质）0.12t/a，集中收集暂存后交由资质单位处置。 ③含油废棉纱、手套（HW49）：根据企业提供资料，在设备维护和使用过程中会产生0.1t/a的含油抹布、手套。根据《国家危险废物管理名录》查询可知，含油废棉纱、手套（HW49）属于危险废物，根据《危险废物豁免管理清单》可知，含油废棉纱、手套全部环节豁免，豁免条件是混入生活垃圾，豁免内容是全过程不按危险废物管理，则含油废棉纱、手套收集后与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 本项目危险废物汇总见表20。 本项目危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 含汞废灯管 HW29 900-023-29 0.02t/a UV光催化氧化设备 固态 含汞 含汞 1次/3个月 T 排放在铁质架子上暂存于危废间，由有资质单位处理 废活性炭 HW49 900-039-49 0.12t/a 活性炭吸附装置 固态 含非甲烷总烃 含非甲烷总烃 1次/3个月 T 袋装后暂存于危废间，交由有资质单位处理 废含油废棉纱、抹布、手套 HW49 900-041-49 0.1t/a 设备维护 固态 废矿物油 矿物油 1次/月 T，I 全部环节豁免，不按危废管理和处置，交环卫部门处置 危废暂存间基本情况见下表。 危险废物贮存场所情况 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物 类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 含汞废灯管 HW29 900-023-29 生产车间东北侧 5m2 1.0t 6个月 废活性炭 HW49 900-041-49 评价要求生产车间设置1间5m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的规定执行，要求做到防漏、防渗；危废暂存场应设置符合标准的警示标志；制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存3年。 办公生活垃圾：本项目新增职工均不在厂食宿，办公生活垃圾产生系数按0.2kg/人·d计，项目拟新增职工3人，则本项目生活垃圾产生量约0.18t/a，收集后交由环卫部门处理。 综上所述，采取以上治理措施后，本项目固体废物均得到合理的处置和处理，对周围环境产生的影响不大。 4、声环境影响分析 4.1噪声产排情况及达标可行性分析 本项目噪声主要为新增电焊机、抛丸机、喷塑设备、固化设备、环保设备风机等生产过程中产生的噪声，源强值约75~90dB（A）。项目夜间不生产，此次评价主要分析本项目高噪设备昼间对厂界造成的影响，计算出各声源叠加后的源强和对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声衰减模式进行预测，公式如下： 根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： 如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级， LW为某个生源的倍频带声功率级， r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离 R为房间常数 Q为方向因子 ①计算出室外靠近围护结构处的声压级： ②将室外声级LP2（T）和透声面积换算成等效的室外声源计算出等效声源第i个倍频带的声功率级LW： LW=LP2(T)+10Lgs 式中：S为透声面积，m2。 ③等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （2）无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 （3）建设项目声源在预测点声压级（LA(r)）计算公式： 式中：LA(r)——预测点声压级，dB(A)； LA(r0)——噪声源声压级，dB(A)； r ——预测点离噪声源的距离，m。 （4）预测点的预测噪声叠加（L）计算公式： 式中：L——建设项目声源在预测点的总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 本项目高噪设备源强及降噪措施效果见表22，对各厂界及敏感点噪声影响预测值详见表23。 本项目高噪声设备源强及降噪措施效果表 车间名称 设备名称 数量/台（套） 源强/dB（A） 治理后源强dB（A） 治理措施 生产车间 电焊机 5 75~90 60 减振、 隔声 抛丸机 2 75~90 喷塑设备 1 75~90 固化设备 1 75~90 环保风机 3 75~90 噪声源对厂界声环境影响预测一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景值 预测值 标准值 达标情况 东厂界 57.8 54.1 59.3 昼间≤60，夜间≤50 达标 南厂界 58.7 54.5 60.0 达标 西厂界 54.5 54.2 57.3 达标 北厂界 53.5 54.4 56.9 达标 东侧大楼张村 26.1 52.8 52.8 达标 由上表可知，经采取基础减振、消声、距离衰减等综合降噪措施后，本项目各厂界的噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。敏感点大楼张村昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A））限值要求。综上所述，本项目噪声对周边环境影响较小。 4.2项目噪声自行监测要求 项目生产车间东、西、南、北4个厂界外1米处各布设1个厂界噪声监测点位，项目东侧大楼张村村界西侧1m处设置1个噪声监测点，共5个监测点位。本项目营运期噪声自行监测计划见表24。 项目噪声自行监测计划一览表 编号 监测点位置 监测频次 1 生产车间东侧1m 连续监测2天，昼夜各1次 2 生产车间西侧1m 3 生产车间南侧1m 4 生产车间北侧1m 5 大楼张村村界西侧1m 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 6.1环境影响识别 （1）项目类型 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表 A.1，本项目属于“制造业”行业类别中“金属制品”，采用喷塑工艺进行有机涂层喷涂项目且不涉及化学处理工艺，故项目类别为Ⅲ类。 （2）土壤环境影响识别 根据本项目产排污特点，本项目属于污染影响型项目。根据工程分析可知，本项目生产过程中可能对土壤环境造成影响的主要为工程经治理后排放的大气污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。 6.2评价工作等级及评价范围 （1）项目占地类型 本项目位于开封市尉氏县岗李乡打车周村，项目占地350m2（≤5hm2），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.1条款进行判断，本项目永久占地≤5hm2，为小型项目。 （2）敏感程度 本项目为土壤污染型项目，位于开封市尉氏县岗李乡打车周村，用地类型为建设用地（建成区），项目西侧为农田，东侧约30m为居民区，判定土壤敏感程度为敏感。 （3）评价工作等级 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3和表4，本项目为污染型项目Ⅲ类，占地规模为小型，周边敏感程度为敏感，根据下表进行判定，本项目土壤环境影响评价工作等级为“三级”。 土壤环境污染影响型评价工作等级划分表 项目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤影响评价工作 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。 （4）调查评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中 7.2.2条款，本项目调查范围为项目周边0.05km范围内的全部区域。 6.3土壤环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的规定，依据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，“土壤生态环境”重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等。本项目土壤影响类别为污染影响型，污染影响型项目对土壤的影响主要是垂直入渗、地面漫流和大气沉降，本项目原料和产品均不属于有毒、有害物质，不涉及有毒有害物质存放，不存在垂直入渗的可能；另外，本项目废气主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃，废气经大气沉降至地面的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃等不属于对土壤有害的重金属和有机物等，且均配置废气处理装置，废气排放量很少，基本不会对土壤造成累积污染影响。故本项目对土壤造成污染因素主要是危废暂存间处理不当造成的土壤污染，本项目设置危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定执行，要求危险废物的堆放基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s） 或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危险废物暂存过程保证密闭保存不泄露，采取以上措施防止危废暂存间对土壤污染，因此，本项目对车间及本项目周边土壤环境影响不大。 6.4项目土壤监测要求 项目土壤污染主要是危废暂存间处理不当造成污染，严格落实危废间按照分区防控要求提出的防控措施后对土壤污染影响不大，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HI 964-2018）9.3跟踪监测相关要求“评价等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测”相关要求，本项目评价等级为三级评价且项目对土壤环境污染影响不大，结合项目特征，项目没必要开展跟踪监测，故本项目不再开展土壤自行监测。 7、环境风险分析 7.1 风险物质调查 通过对本项目的原、辅材料及生产工艺过程进行识别分析，本项目涉及到的危险物质主要为天然气。主要风险为风险物质在储存和使用过程中遇明火引起火灾爆炸事故。本项目正常生产时，使用天然气提供燃料，天然气属于第1类可燃气体。危险物质特性详见表。 天然气特性表 标识 中文名：天然气 危险货物编号：21008 英文名：LNG UN编号：1972 分子式: / 分子量：/ CAS号：8006-14-2 理化性质 外观与性状 无色无臭液体 熔点（℃） / 相对密度 （水=1） 0.45 相对密度（空气=1） / 沸点（℃） -160~-164 饱和蒸气压（kpa） / 溶解性 / 毒性及健康危害 侵入途径 / 毒性 LD50：/ LC50：/ 健康及危害 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。天然气与皮肤接触会造成严重灼伤。 急救方法 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救；液体与皮肤接触时用水冲洗，如产生冻疮，就医诊治。 燃烧性 易燃 燃烧分解物 / 闪点（℃） / 爆炸上限（v％） 14(室温时)；13（-162℃） 引燃温度（℃） / 爆炸下限（v％） 5(室温时)；13（-162℃） 危险特性 极易燃：蒸汽能与空气形成爆炸性混合物；当液化气由液体蒸发为冷的气体时，其密度与常温下的天然气不同，约比空气重1.5倍，其气体不会立即上升，而是沿着液面或地面扩散，吸收水与地面的热量以及大气与太阳的辐射热，形成白色云团。由雾可察觉冷气的扩散情况，但在可见雾范围之外，仍有易燃混合物存在。如易燃混合物扩散到火源，就会立即闪回燃着。当冷气温热至-112℃左右，就变的比空气轻，开始向上升。液化天然气遇水生成白色冰块，冰块只能在低温下保存，温度升高即迅速蒸发，如急剧扰动能猛烈爆喷。 储运条件与泄露处理 储运条件：天然气应在大气压稍高于沸点温度（-160℃）下用绝缘槽车或槽式驳船运输；用大型保温气柜在接近大气压并在相应的低温（-160~-164℃）下储存，远离火种、热源，并备有防泄漏的专门仪器；钢瓶应储存在阴凉、通风良好的专用库房内，与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。 泄露处理：切断火源、勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门；人员操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄露出气要排风机排至空旷地方。 灭火方法 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉 （2）环境风险潜势 本项目涉及的危险物质主要为天然气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018））及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要危险化学品储存情况见下表。 主要危险品存储情况 序号 物质名称 类别 临界量（Qn）（t） 储存量（qn）（t） qn/Qn 1 天然气 易燃 50 2.5 0.05 由上表可知，本项目合计 Q 值为 0.05＜1。当 Q 值＜1 时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 本项目风险评价工作等级判定见表28。 风险评价工作等级判定依据 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，该项目的环境风险评价等级确定为简单分析。 7.2 环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险评价等级为简单分析，可不划定风险评价范围，本项目主要调查项目所在地1.5km以内的区域，主要的环境敏感目标见表29。 主要环境敏感目标汇总表 序号 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 规模 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 1 大楼张村 113.94678 34.42559 居住区 居民 500人 2类 E 30 2 聂家村 113.94654 34.42353 居住区 居民 1000人 2类 S 210 3 打车周村 113.95094 34.42930 居住区 居民 1100人 2类 NE 575 4 红莲张村 113.95639 34.42233 居住区 居民 1300人 2类 SE 960 5 韩佐村 113.93496 34.42560 居住区 居民 2500人 2类 W 1015 6 老庄村 113.94586 34.41542 居住区 居民 1500人 2类 S 1115 7 贺家村 113.95991 34.43104 居住区 居民 200人 2类 NE 1360 8 姜庄村 113.95216 34.43735 居住区 居民 800人 2类 N 1410 7.3 环境风险识别 7.3.1物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要为天然气可燃物质，存在一定得安全隐患。 7.3.2生产系统危险性识别 本项目天然气热风炉天然气燃烧机点火不当、输气管道泄露、操作失误等导致天然气泄露，遇明火易发生火灾爆炸事故。 7.3.3风险特性 本项目天然气贮存过程中和天然气热风炉燃烧机操作过程中，如管理操作不当或发生意外事故，存在着燃烧、爆炸等事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至会危害人身健康或生命安全。此外，天然气贮存过程或燃烧机操作不当导致天然气可能发生泄漏，遇明火发生火灾爆炸，次生大量的烟气，主要有毒有害污染物为 CO、烟尘等可挥发入大气中及通过地表径流、土壤下渗等进入地表水、地下水及土壤，造成大气、地表水、地下水及土壤的污染。 7.4 环境风险分析 火灾爆炸事故主要表现为热辐射、燃烧废气、消防废水对环境的影响，其中燃烧废气将会对下风向环境空气质量造成一定影响；同时消防废水可能会进入土壤，对土壤及地下水造成一定的影响。 7.5 环境风险防范措施及应急要求 本项目可能存在火灾、爆炸事故，但只要采取相应的风险防范措施后，就能在一定程度内避免事故的发生。 本项目在运行过程中，建议采取以下环境风险措施：本项目天然气在贮存和运输过程中，必须存储于空气流通，以及不受日晒、不接近明火和其它热源的地方。保持容器密闭、保持干燥。 7.6 火灾事故风险防范措施 针对本项目可能存在的环境风险，本次评价提出以下防范措施，以尽量避免或减小项目风险对环境造成的污染影响。 （1）加强安全教育，安全生产教育。让所有员工了解本厂各种原辅材料和产品物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 （2）执行有关防火、防爆的规定、规程和标准，经常巡视生产现场，并严格按照维修制度对各生产设备、设施等定期检查，及时发现隐患，维护维修。 （3）本项目生产车间配备灭火器等消防器材、消防物品、防护用具等。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找造成事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 （4）生产过程中员工须严格按照天然气燃烧机操作规范进行操作，防止操作不当引起火灾爆炸风险。 7.8 应急要求 同时建设单位应做根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办[2018]8 号）等文件的要求，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的设施及突发性事故应急处理办法等。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理方案和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。 7.9分析结论 火灾事故和爆炸造成的危害通常情况下集中在项目地块内，其危害评价一般属于安全评价范围，且建设单位有较好的风险防范措施，本项目在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可接受。 本项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称 尉氏县利盛金属制品有限公司年产物流钢托盘5000个项目 建设地点 （河南）省 （开封）市 / （尉氏）县 岗李乡打车周村 地理坐标 经度 114.2663419 纬度 34.78613734 主要危险物质及分布 主要危险物质：天然气；分布：生产车间固化工段 环境影响途径及危害后果 本项目生产过程中所涉及的危险化学品为天然气。天然气具有易燃、爆炸危险性、毒性等特点，如果在生产过程中安全意识不足，极易导致污染事故的发生。本项目的事故类型主要为泄漏、燃烧、爆炸等，易造成地下水和土壤的污染。 风险防范措施要求 （1）在输出管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。（2）加强明火管理，对动火部位如阀门、机电传动设备采取隔绝措施，并专人监守。（3）对动火设备或管道进行清洗、置换，并配备足够消防措施。（4）搞好事故抢险演练，及时堵住泄露点。（5）严格遵守车间规章制度，完善应急预案，配备灭火器材 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 1、危险物质的总量与其临界量比值Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ； 2、大气环境属中度敏感区，水环境属低度敏感区。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接工序（DA001） | 颗粒物 | 焊接工位固定，焊机上方配置集气罩收集后汇入1套共用袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）达标排放； | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h、排气筒高度15m）； |
|  | 抛丸粉尘（DA001） | 颗粒物 | 抛丸机自带袋式除尘器处理后汇入与焊接工序共用1根15m高排气筒（DA001）达标排放； | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h、排气筒高度15m）； |
|  | 喷塑粉尘（DA002） | 颗粒物 | 经密闭喷粉室自带初级滤筒塑粉回收装置回收过滤后再经引风机汇入1套高精度滤筒除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h、15m排气筒）； |
|  | 固化工序（DA003） | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 链条式固化房进出口设置集气罩设置集气罩集气后经引风机汇入1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放 | 颗粒物、SO2、NOx分别满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放浓度不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3排放限值要求；非甲烷总烃非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求（非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率≤10kg/h）同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162 号附件1中表面涂装行业非甲烷总烃有组织排放浓度60mg/m3限值要求及建议去除效率70%要求； |
| 地表水环境 | 职工办公生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 依托现有1座10m3化粪池预处理后由专人定期清运拉走肥田，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 电焊机 | 等效声级 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 抛丸机 | 等效声级 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 |  |
|  | 喷塑设备 | 等效声级 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 |  |
|  | 固化设备 | 等效声级 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 |  |
|  | 环保风机 | 等效声级 | 基础减震、厂房隔声、加盖隔音罩 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目一般工业固废为塑粉外包装、机加工过程产生边角料及铁屑、定期更换滤筒除尘器滤芯、抛丸机定期更换废钢砂、除尘器收集粉尘及塑粉；危险废物为“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置定期更换含汞废灯管（HW29）、废活性炭（HW49）及设备维护产生废含油棉纱、抹布、手套（HW49）；生活垃圾为职工日常产生的垃圾。其中：机加工产生边角料及铁屑集中收集后外售，不外排；塑粉外包装集中收集暂存后外售；定期更换滤筒除尘器滤芯和抛丸机定期更换废钢砂集中收集暂存后厂家回收利用；除尘器收集粉尘集中收集后外售，塑粉回用于生产；废含油棉纱、抹布、手套全部环节豁免，不按危废管理和处置，交环卫部门处置；含汞废灯管（HW29）、废活性炭（HW49）危险废物按照要求置于1座5m2危废暂间暂存后定期交由资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门集中处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）在输出管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源；（2）加强明火管理，对动火部位如阀门、机电传动设备采取隔绝措施，并专人监守；（3）对动火设备或管道进行清洗、置换，并配备足够消防措施。（4）搞好事故抢险演练，及时堵住泄露点；（5）严格遵守车间规章制度，完善应急预案，配备灭火器材。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上，尉氏县利盛金属制品有限公司年产物流钢托盘5000个项目符合国家产业政策，项目选址合理，建设单位在认真执行环评提出的各项环保治理措施和建议的基础上，项目产生的废气、废水、噪声污染物处理后均能达标排放，固废合理处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0254 | 0 | 0.0254 | +0.0254 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0.0274 | +0.0274 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | +0.128 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | +0.012 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 边角废料和铁屑 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | +3 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.1366 | 0 | 0.1366 | +0.1366 |
|  | 除尘器收集塑粉 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 1.1958 | +1.1958 |
|  | 定期更换的滤筒除尘器滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 定期更换的废钢砂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | +4 |
|  | 塑粉外包装 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 含汞废灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
|  | 废含油棉纱、抹布、手套 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水0.15

0.03

专人定期清运拉走肥田，

不外排

0.15

生活办公用水

化粪池

0.12

0.12

图1    本项目水平衡图   单位：（m3/d）

新鲜水0.65

0.13

专人定期清运拉走肥田，

不外排

0.65

生活办公用水

化粪池

0.52

0.52

图2    本项目建成后全厂水平衡图   单位：（m3/d）

图3    本项目物流钢托盘生产工艺流程及产污环节示意图

图4    本项目对现有汽车饰件生产工艺流程及产污环节示意图

废水

办公生活

固废

图5  职工办公生活产污示意图

图6 近年来区域内环境空气质量对比图   单位：μg/m3（CO单位为mg/m3）

窗户

声源

室内

室外

L1

L2

图7    室内声源衰减示意图