附  件

开封市“三线一单”生态环境准入清单

（试行）

开封市生态环境局

二○二一年十月

内容说明

本次发布的市级生态环境准入清单（试行）分为全市生态环境总体准入要求、各县区分区管控单元生态环境准入清单两部分，清单内容以截至发布时的相关法律法规政策文件为依据，如相关法律法规政策文件更新调整则应同步遵照执行，清单将按照《开封市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（汴政〔2021〕15号）要求适时更新调整。

(一)全市生态环境总体准入要求

开封市生态环境总体准入要求

| 维度 | 管控要求 |
| --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 禁止在黄河湿地保护区域内建设防洪防汛和湿地保护之外的工程项目。 严禁在开封柳园口省级湿地自然保护区的实验区内开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 饮用水源地一级保护区内，禁止新建、扩建与取水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需求无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。饮用水源地二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的港口。 严格限制两高项目盲目发展，新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、“三线一单”、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。 “十四五”时期，沿黄重点地区严控新上高污染、高耗水、高耗能项目。 严格执行炭素、棕刚玉、陶瓷、耐火材料、砖瓦窑、铸造等高排放行业淘汰标准。 除热电联产项目以外，全市不再核准“十三五”期间新投产的燃煤发电项目。优先管控高耗能、高排放行业；重点对建材、铸造、有色、化工、医药（农药）等高排放行业，实施差异化错峰生产，对符合错峰生产豁免条件的，原则上免于错峰。 全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。城市中心城区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。 |
| 污染物排放管控 | 新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 “十四五”期间，全市地表水质量达到国家、省下达目标要求；县级以上集中式饮用水水源地取水口水质达标率达到100%；全市 PM2.5、PM10年均浓度持续改善，完成国家、省下达目标要求。 控制农业源氨排放，严禁垃圾露天焚烧，加强秸秆禁烧与综合利用工作。 按照“控源截污、内源治理、疏浚活水、生态修复、长效管理”的技术路线，系统推进城市黑臭水体整治，督促各个县区完成黑臭水体截污纳管、排污口整治任务。 建设水系重大连通工程，开辟赵口灌区至马家河生态补水线路，充分利用水资源分配量，最大限度地补充河流生态流量，有效改善河湖生态径流。做好闸坝联合调度工作，对全市闸坝联合调度实施统一管理。 加强河湖水污染综合整治及水生态保护、修复等。实施县内全域水质整体改善方案。 |
| 环境风险防控 | 完善集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系。 开展饮用水水源规范化建设和饮用水水源地环境状况排查评估以及风险预警，强化对水源保护区管线穿越、交通运输等风险源的风险管理，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 防范跨界水污染风险，建立上下游水污染防治联动协作机制和水污染事件应急处置联动机制。 |
| 资源开发效率要求 | “十四五”期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省下达目标要求。 “十四五”期间，全市年用水总量控制完成国家、省下达目标要求。 实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率。 严格限制新上高耗水、高污染的工业项目；鼓励发展用水效率高的高新技术产业；将化工行业、食品工业等高用水行业为重点，进一步强化节水。 城市规划区内中山路以西、魏都路以北、西护城堤以东、金耀路以南区域内禁止审批新的取水井。 按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水。 新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代。 |

(二)各县区分区管控单元生态环境准入清单

开封市各县区分区管控单元生态环境准入清单

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属行政区划 | 管控单元分类 | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH41020210001 | 龙亭区生态保护红线 | 龙亭区 | 优先保护单元 | 1、按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 2、现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。 | / | / | / |
| ZH41020210002 | 龙亭区水环境优先保护单元 | 龙亭区 | 优先保护单元 | 1、饮用水水源保护区执行《中华人民共和国水污染防治法》等相关要求。 2、湿地内开发建设活动执行《河南省湿地保护条例》等相关要求。 | / | / | / |
| ZH41020210003 | 龙亭区一般生态空间 | 龙亭区 | 优先保护单元 | 1、禁止发展高耗能、高排放高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地的农业开发活动。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林产品生产和加工、观光休闲农业等产业。防止过度旅游开发建设等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 2、严格控制建设破坏生态主体功能的项目。 3、严格控制生态空间转为城镇空间和农业空间。 4、严格控制新增建设用地占用一般生态空间。 5、湿地内开发建设活动执行《河南省湿地保护条例》等相关要求。 | / | / | / |
| ZH41020220001 | 开封汴西产业集聚区 | 龙亭区 | 重点管控单元 | 1、禁止引进高耗能、高耗水、重污染的项目；禁止入驻独立电镀、独立铸造、生物发酵制药和化学合成制药以及独立的橡胶制造项目（不包括生产橡胶用于本企业橡胶制品制造的项目）；禁止入驻铅蓄电池、石墨制品、硅材料、电路板等项目。 2、集聚区部分区域位于开封市二水厂、三水厂地下水井群饮用水水源准保护区内，应严格落实饮用水源保护要求，对现状不符合要求的企业进行整治，防止集聚区建设对水源地产生不良影响。 3、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 4、鼓励发展主导产业（特色装备制造业、汽车及零部件），并不断完善产业链条，适当发展电子信息、新型材料、生物医药与健康产业等产业。 | 1、加快集聚区污水管网建设，确保集聚区内企业废水实现全收集、全处理。排入集聚区集中污水处理厂的企业废水执行国家、我省行业间接排放标准或符合污水处理厂的收水要求。 2、集中污水处理厂排水必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 5、产业集聚区新建涉高VOCs排放的工业涂装、包装印刷等重点行业企业实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、涉重金属及危险化学品使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41020220002 | 龙亭区城镇重点单元 | 龙亭区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建“两高”建设项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | / | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41020220003 | 龙亭区大气高排放区 | 龙亭区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业。 | 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、涉VOCs废气排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施；全面取缔露天和敞开式喷涂作业。排放不达标的企业限期进行达标改造；不能达标的，实施关停。 | / | / |
| ZH41020220004 | 龙亭区水重点、大气高排放区 | 龙亭区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、涉VOCs废气排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施；全面取缔露天和敞开式喷涂作业。排放不达标的企业限期进行达标改造；不能达标的，实施关停。 | / | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41020220005 | 龙亭区水重点、布局敏感区 | 龙亭区 | 重点管控单元 | 1、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目。 2、严格控制高耗水新建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 | 1、推进城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、涉VOCs废气排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施；全面取缔露天和敞开式喷涂作业。排放不达标的企业限期进行达标改造；不能达标的，实施关停。 | / | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、加快取缔企业自备地下水井。 |
| ZH41020320001 | 开封市汴东产业集聚区 | 顺河回族区 | 重点管控单元 | 1、禁止引进高耗能、高排放的黑色金属及有色金属冶炼项目，禁止引进石油加工、具有化学反应的化学原料及化学制品制造业、印染业、化学制浆造纸业以及涉及重金属的电路板印刷等项目；限制引进不符合集聚区产业定位，以及达不到电镀行业清洁生产先进水平的电镀类项目。 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。 3、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 | 1、产业集聚区扩区、调整要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。现有省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 2、产业集聚区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中收集等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。产业集聚区内企业污水排入产业集聚区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合产业集聚区集中处理设施的接纳标准。产业集聚区集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、加快集聚区污水管网及园区污水处理工程建设进度，确保集聚区废水全处理，全收集，提高中水回用率。 4、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 5、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、涉重金属及危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 |
| ZH41020320002 | 顺河回族区城镇重点单元 | 顺河回族区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建“两高”建设项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 4、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，住建部门不得核发建设工程规划许可证。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41020320003 | 顺河回族区水重点管控单元 | 顺河回族区 | 重点管控单元 | / | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41020320004 | 顺河回族区水重点、大气高排放区 | 顺河回族区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业。 2、严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、超采区内禁止工农业及服务业新增取用地下水。 |
| ZH41020410002 | 鼓楼区水环境优先保护单元 | 鼓楼区 | 优先保护单元 | 1、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 | / | / | / |
| ZH41020420001 | 开封汴西产业集聚区 | 鼓楼区 | 重点管控单元 | 1、禁止引进高耗能、高耗水、重污染的项目；禁止入驻独立电镀、独立铸造以及独立的橡胶制造项目（不包括生产橡胶用于本企业橡胶制品制造的项目）；禁止入驻铅蓄电池、石墨制品、硅材料、电路板等项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行搬迁。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、鼓励发展主导产业（特色装备制造业、汽车及零部件），并不断完善产业链条，适当发展电子信息、新型材料、生物医药与健康产业等产业。 | 1、产业集聚区扩区、调整要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。 2、产业集聚区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中收集等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。区内企业废水排入产业集聚区集中污水处理厂的执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合产业集聚区集中处理设施的接纳标准。集聚区集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、加快集聚区污水管网，确保现有省级产业集聚区建成区域废水全处理，全收集。 4、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 5、产业集聚区新建涉高VOCs排放的工业涂装、包装印刷等重点行业企业实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 6、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 |
| ZH41020420002 | 鼓楼区城镇重点单元 | 鼓楼区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建“两高”建设项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，住建部门不得核发建设工程规划许可证。 4、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41020420003 | 鼓楼区水重点、大气高排放区 | 鼓楼区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业。 2、严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、超采区内禁止工农业及服务业新增取用地下水。加快区域配套自来水厂建设，逐步取缔企业自备地下水井。 |
| ZH41020420004 | 鼓楼区水重点、布局敏感区 | 鼓楼区 | 重点管控单元 | 1、禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 2、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目。 | 1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 2、加快建设农村生活污水收集管网和污水处理设施。处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41020520001 | 开封市精细化工产业集聚区 | 禹王台区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建高能耗、高污染型新材料项目，包括直接以煤为燃料或能耗指标超出规划指标要求的建设项目。 2、除退城入园项目外，禁止新建和扩建氯碱、合成氨等煤化工项目，规划年限内不应再扩大氯碱产能。除退城入园项目外，禁止新建和扩建高毒性农药项目。 3、紧邻居住、科研、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 4、按照已批复过的光气产能，规划年限内不应再扩大园区光气产能。 5、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 6、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 | 1、产业集聚区扩区、调整要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。 2、产业集聚区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中收集等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。产业集聚区内企业污水排入产业集聚区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合产业集聚区集中处理设施的接纳标准。产业集聚区集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建涉高VOCs排放的化工、包装印刷、工业涂装等行业企业实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 5、对现有VOCs排放不完善开展综合治理，确保稳定达标排放。 6、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 7、加快推进大宗物料运输实现公转铁，减少公路运输车辆使用频次。 8.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 9.新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 10.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。园区建立危险性物质动态管理信息库、重点风险源动态管理信息库、环境风险救援力量管理信息库等预防手段，加强风险源管理。 2、园区设置相关企业的事故应急池，并与各企业应急设施建立关联，组成联动风险防范体系，加快环境风险监测预警体系建设，建立行政区、园区、企业上下联动的应急响应体系，实行联防联控。 3、生产、储存、运输和使用危险化学品的企业及其它可能发生突发环境事件的污染排放企业，制定环境风险应急预案，配备必要的应急设施和应急物资，并定期进行应急演练。 4、涉重金属及危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 3、加快实现园区内生产生活集中供水，逐步取缔企业自备地下水井。 |
| ZH41020520002 | 禹王台区城镇重点单元 | 禹王台区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建“两高”建设项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 4、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 5、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，住建部门不得核发建设工程规划许可证。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、超采区内禁止工农业及服务业新增取用地下水，加快区域配套自来水厂建设，加快取缔企业自备地下水井。 |
| ZH41020520003 | 禹王台区水重点管控单元 | 禹王台区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41021210001 | 祥符区生态保护红线 | 祥符区 | 优先保护单元 | 1、按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 2、现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。 | / | / | / |
| ZH41021210002 | 祥符区水环境优先保护单元 | 祥符区 | 优先保护单元 | 1、饮用水水源保护区执行《中华人民共和国水污染防治法》等相关要求。 2、湿地内开发建设活动执行《河南省湿地保护条例》等相关要求。 | / | / | / |
| ZH41021210003 | 祥符区一般生态空间 | 祥符区 | 优先保护单元 | 1、禁止发展高耗能、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地的农业开发活动。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林产品生产和加工优、观光休闲农业等产业。 2、严格控制建设破坏生态主体功能的项目。 3、湿地内开发建设活动执行《河南省湿地保护条例》等相关要求。 | / | / | / |
| ZH41021220001 | 开封黄龙产业集聚区 | 祥符区 | 重点管控单元 | 1、南区禁止建设皮革、造纸、冶金、印染、电镀等三类重污染项目。 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，规划部门不得核发建设工程规划许可证。 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，严格项目准入。规划调整修编时应同步开展规划环评。北区鼓励园区内现有不符合规划布局的化工项目搬迁入驻。 | 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 3、新建涉高VOCs排放的化工、包装印刷、工业涂装等行业企业实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 4、对现有企业锅炉、工业窑炉进行综合治理，加快集聚区集中供热设施建设。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6.新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、对高度关注地块，开展初步采样调查，评估确定污染地块清单，初步划分地块污染的风险等级，确定污染地块优先管控名录。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 |
| ZH41021220002 | 祥符区城镇重点单元 | 祥符区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建“两高”建设项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。鼓励企业退城入园。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《惠济河流域水污染物排放标准》（DB41/918-2014）排放标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41021220003 | 祥符区水重点管控单元 | 祥符区 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《惠济河流域水污染物排放标准》（DB41/918-2014）排放标准。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | / |
| ZH41021220004 | 祥符区大气布局敏感区 | 祥符区 | 重点管控单元 | 1、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目。 | 1、加快建设农村生活污水收集管网和污水处理设施。处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | / |
| ZH41021230001 | 祥符区一般管控单元 | 祥符区 | 一般管控单元 | 1、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 2、在永久基本农田集中区域，不得新、改、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 3、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 | 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 | / | / |
| ZH41022120001 | 杞县产业集聚区 | 杞县 | 重点管控单元 | 1、农副产品加工产业园禁止入驻啤酒、白酒、葡萄酒、制糖、味精、柠檬酸、氨基酸制造、淀粉糖等项目。项目入驻应符合调整后的规划及规划环评准入要求。 2、纺织服装产业园禁止入驻印染项目以及化学合成法生产石化纤维项目。 3、聚甲醛加工产业园禁止聚甲醛产品的上游化工行业入驻。硅材料加工产业园禁止多晶硅生产项目入驻。 4、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，住建部门不得核发建设工程规划许可证。 5、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 6、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 | 1、产业集聚区扩区、调整要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。 2、产业集聚区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中收集等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。区内企业废水排入产业集聚区集中污水处理厂的执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合产业集聚区集中处理设施的接纳标准。集聚区集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《惠济河流域水污染物排放标准》（DB41/918-2014)。 3、加快完善集聚区配套污水管网建设，确保集聚区废水全处理，全收集。 4、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 5、产业集聚区新建涉高VOCs排放的工业涂装、包装印刷等重点行业企业实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 6、对现有工业窑炉及VOCs开展综合治理，确保稳定达标排放。 7、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 8、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 9.新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 10.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、对高度关注地块，开展初步采样调查，评估确定污染地块清单，初步划分地块污染的风险等级，确定污染地块优先管控名录。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 |
| ZH41022120002 | 杞县城镇重点单元 | 杞县 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建“两高”建设项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 4、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《惠济河流域水污染物排放标准》（DB41/918-2014)标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41022120003 | 杞县水重点管控单元 | 杞县 | 重点管控单元 | 1、禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 1、禁止未经达标处理的城镇污水或者其他污染物进入农业农村。 2、新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 3、加快建设农村生活污水收集管网，规模较大的村庄建设集中污水处理设施；居住分散的村庄建设小型人工湿地、无（微）动力处理设施、氧化塘等分散式污水处理设施。处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | / |
| ZH41022120004 | 杞县大气高排放区 | 杞县 | 重点管控单元 | 1、禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 1、削减化肥施用量，提高粪肥还田率，规模以上畜禽养殖场全面配套粪污治理设施，对畜禽粪污实施资源化，还田利用。 2、规模以上畜禽养殖场应配套废气收集和治理设施，对畜禽粪污实施密闭或覆盖贮存。 3、加强畜禽养殖污染防治，畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 4、加快建设农村生活污水收集管网和污水处理设施。处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求。 | / | / |
| ZH41022130001 | 杞县一般管控单元 | 杞县 | 一般管控单元 | 1、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 | 1、禁止向耕地、林地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地、林地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 | / | / |
| ZH41022220001 | 通许县产业集聚区 | 通许县 | 重点管控单元 | 1、禁止不符合工业区功能定位的建设项目，污染重的化工建设项目，含氰、含铬电镀、制革（皮毛）、造纸、印染、选矿、炼油和规模化畜禽养殖及其他污染重的建设项目，高耗水、高排水建设项目入驻。 2、限制生物制品和化学药品制造，制糖、味精、柠檬酸、氨基酸制造、淀粉糖等制品、酒精饮料及酒类制造，有电镀（非含氰、含铬）的机械制造项目及行业入驻；现有医药、化工企业位于农副产品深加工区，应当限制其发展落后产能，鼓励技术升级、转型，对其进行环保设施的改造。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 | 1、产业集聚区扩区、调整要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。 2、产业集聚区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中收集等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。区内企业废水排入产业集聚区集中污水处理厂的执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合产业集聚区集中处理设施的接纳标准。集聚区集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、涉重金属及危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 |
| ZH41022220002 | 通许县城镇重点单元 | 通许县 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建“两高”建设项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 4、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 5、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，基本实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41022220003 | 通许县水重点管控单元 | 通许县 | 重点管控单元 | 1、禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。 | 1、禁止未经达标处理的城镇污水或者其他污染物进入农业农村。 2、新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 3、加快建设农村生活污水收集管网，规模较大的村庄建设集中污水处理设施；居住分散的村庄建设小型人工湿地、无（微）动力处理设施、氧化塘等分散式污水处理设施。处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41022220004 | 通许县大气高排放区 | 通许县 | 重点管控单元 | 1、禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 1、削减化肥施用量，提高粪肥还田率，规模以上畜禽养殖场全面配套粪污治理设施，对畜禽粪污实施资源化，还田利用。 2、规模化畜禽养殖场畜禽粪污应实施密闭或覆盖贮存，鼓励规模以上畜禽养殖场配套废气收集和治理设施。 3、加强畜禽养殖污染防治，畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 4、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | / | / |
| ZH41022230001 | 通许县一般管控单元 | 通许县 | 一般管控单元 | 1、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 | 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 | / | / |
| ZH41022320001 | 郑州航空港产业集聚区 | 尉氏县 | 重点管控单元 | 1、禁止新建利用传统微生物发酵技术制备抗生素、维生素药物的项目，纯化学合成制药项目，利用生物过程制备的原料药进一步化学修饰的半合成制药项目；禁止新建独立电镀项目和设立电镀专业园区；禁止新建各类燃煤锅炉。 2、区域内乡镇地下水水源地周边禁止建设与水源保护无关的设施。 3、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 | 1、产业集聚区扩区、调整要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。 2、产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理，涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求，区内企业废水排入产业集聚区集中污水处理厂的执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合产业集聚区集中处理设施的接纳标准。园区依托或配套集中污水处理厂尾水排放执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1郑州市区排放限值，远期对污水处理厂进行提标改造，提高出水水质（其中COD≤30mg/L，氨氮≤1.5mg/L，总磷≤0.3mg/L）。 3、园区内部分企业生产和生活用水取用地下水，应提高现有企业工业用水重复利用率和中水回用率，节约水资源。 4、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 5、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区设置相关企业的事故应急池，并与各企业应急设施建立关联，组成联动风险防范体系。生产、储存、运输和使用危险化学品的企业及其它可能发生突发环境事件的污染排放企业，制定环境风险应急案，配备必要的应急设施和应急物资，并定期进行应急演练。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、加快区域地表水厂建设，实现园区内生产生活集中供水，逐步取缔企业自备地下水井。 3、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 |
| ZH41022320002 | 尉氏县产业集聚区 | 尉氏县 | 重点管控单元 | 1、禁止农药、兽药、化学合成药、医药中间体生产项目。 2、禁止新建造纸等排污量大的企业入驻，禁止新建、改建或扩建高污染、高风险项目入驻。 3、纺织服装制造产业园禁止入驻化学合成法生产石化纤维项目。现代家居制造产业园区禁止入驻除与现代家居配套的涂料、油漆、环保型粘合剂之外的化工项目。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 | 1、产业集聚区扩区、调整要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。 2、产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。排入园区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。园区集中污水处理厂尾水排放执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）标准，按规范要求安装在线监控装置。无法排入园区集中污水处理厂的企业外排废水执行流域水污染排放标准。园区污水处理厂配套建设中水回用设施并进行中水回用，减少对周边水体的水质污染。 3、加快集聚区污水管网、园区依托污水处理厂及配套中水工程建设进度，确保集聚区废水全处理，全收集，提高中水回用率。 4、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，已建成的，应当升级改造或者逐步搬迁。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 5、对现有企业锅炉、工业窑炉进行综合治理，加快集聚区集中供热设施建设，逐步淘汰园区内分散锅炉。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、涉重金属及危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41022320003 | 尉氏县城镇重点单元 | 尉氏县 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建“两高”建设项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 | 1、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41022320004 | 尉氏县水重点管控单元 | 尉氏县 | 重点管控单元 | 1、禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 2、加快循环经济产业建设，禁止不符合尉氏县静脉产业园规划产业项目入驻。 | 1、禁止未经达标处理的城镇污水或者其他污染物进入农业农村。 2、新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 3、加快建设农村生活污水收集管网，规模较大的村庄建设集中污水处理设施；居住分散的村庄建设小型人工湿地、无（微）动力处理设施、氧化塘等分散式污水处理设施。处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 5、加强尉氏县静脉产业园区入驻企业污染物排放管理，推进治污设施升级改造，开展深度治理工程，减少工艺过程粉尘无组织排放。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41022320005 | 尉氏县大气高排放区 | 尉氏县 | 重点管控单元 | 1、禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 1、削减化肥施用量，提高粪肥还田率，规模以上畜禽养殖场全面配套粪污治理设施，对畜禽粪污实施资源化，还田利用。 2、规模以上畜禽养殖场应配套废气收集和治理设施，对畜禽粪污实施密闭或覆盖贮存。 3、加强畜禽养殖污染防治，畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 | / | / |
| ZH41022330001 | 尉氏县一般管控单元 | 尉氏县 | 一般管控单元 | 1、禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 3、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 | 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 | / | / |
| ZH41022510001 | 兰考县生态保护红线 | 兰考县 | 优先保护单元 | 1、按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 2、现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。 | / | / | / |
| ZH41022510002 | 兰考县水环境优先保护单元 | 兰考县 | 优先保护单元 | 1、饮用水水源保护区执行《中华人民共和国水污染防治法》等相关要求。 2、湿地内开发建设活动执行《河南省湿地保护条例》等相关要求。 | / | / | / |
| ZH41022510003 | 兰考县一般生态空间 | 兰考县 | 优先保护单元 | 1、禁止发展高耗能、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地的农业开发活动。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林产品生产和加工、观光休闲农业等产业。 2、严格控制生态空间转为城镇空间和农业空间。 3、严格控制新增建设用地占用一般生态空间。 4、水产种质资源保护区内开发活动执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》等相关要求。 5、湿地内开发建设活动执行《河南省湿地保护条例》等相关要求。 | / | / | / |
| ZH41022520001 | 兰考县产业集聚区 | 兰考县 | 重点管控单元 | 1、禁止引进高能耗、高排放的工业项目，包括污染重的化工建设项目，含氰、含铬电镀、印染、冶炼、化学制浆造纸、制革、味精、酒精等项目。限制有电镀工艺(非含氰、含铬)的机械加工项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、鼓励智能化制造等符合集聚区功能定位的建设项目入驻。 | 1、产业集聚区扩区或边界调整时要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。 2、产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理，区内企业废水排入产业集聚区集中污水处理厂的执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合产业集聚区集中处理设施的接纳标准。园区依托或配套集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 3、加快集聚区污水管网及配套中水工程建设，确保集聚区废水全处理，全收集。 4、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 5、加强对现有企业锅炉、工业窑炉综合环境治理，确保稳定达标排放。 6、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、涉重金属及危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，加快集聚区内市政管网建设，实现园区内生产生活集中供水，逐步取缔企业自备地下水井。 |
| ZH41022520002 | 兰考县城镇重点单元 | 兰考县 | 重点管控单元 | 1、禁止新建、改建及扩建“两高”建设项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外） 3、城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。 4、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，住建部门不得核发建设工程规划许可证。 5、鼓励该区域内现有工业企业退城入园。 | 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现管网全覆盖。 2、加快城市建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，成立应急组织机构。 | 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 |
| ZH41022520003 | 兰考县大气高排放区 | 兰考县 | 重点管控单元 | 1、禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 1、削减化肥施用量，提高粪肥还田率，规模以上畜禽养殖场全面配套粪污治理设施，对畜禽粪污实施资源化，还田利用。 2、规模以上畜禽养殖场应配套废气收集和治理设施，对畜禽粪污实施密闭或覆盖贮存。 3、畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 4、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。 | / | / |
| ZH41022530001 | 兰考县一般管控单元 | 兰考县 | 一般管控单元 | 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。 | 1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。 | / | / |