审批意见:                                 尉环评表[2021]106号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《开封鑫阔建筑材料有限公司年产干粉砂浆10万吨项目

环境影响报告表》的批复

开封鑫阔建筑材料有限公司：

你单位报送的由河南劲腾环保技术有限公司编制的《开封鑫阔建筑材料有限公司年产干粉砂浆 10万吨项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批版收悉。该项目位于尉氏县庄头乡鸡王村，总投资200万元，环保投资20万元。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废

水、废气、固体废物、噪声（振动）等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应防治措施。

(三)、本项目施工及运营时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目干粉砂浆烘干废气与天然气燃烧时产生的废气一起经“低氮燃烧机+旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后通过 15m 高排气筒排放，经处理后SO2、NOX满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/ 1066-2020）表1标准要求；烟（粉）尘满足足《 水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1水泥制品生产过程颗粒物有组织最高允许排放浓度10mg/m3的要求; 干粉砂浆水泥筒仓、粉煤灰筒仓废气经除尘器处理后在所在筒仓顶部高于15m的排气口排出，干混砂浆生产线原料上料及搅拌工段产生的粉尘废气分别经除尘器处理后经1根15m高排气筒直接排放，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1水泥制品生产过程颗粒物有组织最高允许排放浓度10mg/m3的要求。

2、废水。本项目职工生活废水，经化粪池预处理后由专人定期清运拉走肥田，不外排；车辆冲洗废水，经 1 座 1m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废。本项目固废主要为职工生活垃圾由环卫部门定期处置；原料外包装袋收集后外售；除尘器收集的粉尘集中收集后全部回用生产。

5、总量控制：SO2 0.2803t/a、NOX0.4885t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定

该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、工程建成后需按规定程序实施竣工环境保护验收。

2021年11月11日