审批意见:                                 尉环评表[2021]108号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《开封市宏丰木业有限公司年产胶合板13000立方项目

环境影响报告表》的批复

开封市宏丰木业有限公司：

你单位报送的由河南尚真科彦工程技术有限公司编制的《开封市宏丰木业有限公司年产胶合板13000立方项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批版收悉。该项目位于尉氏县张市镇东万村六组，总投资150万元，环保投资12.8万元。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废

水、废气、固体废物、噪声（振动）等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应防治措施。

(三)、本项目施工及运营时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目废气主要为拌胶、涂胶产生的废气，二次密闭后由集气罩收集和冷压机废气，由集气罩收集后，经配置软帘对设备进行全封闭收集后经引风机汇入1套共用“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中木材加工业排放浓度建议值的要求；锯切裁边、砂光工序产生的废气，由集气装置收集后经引风机汇入1套共用中央除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2、废水。本项目生活废水，经1座5m3化粪池处理后由专人定期清运拉走肥田，不外排。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废。本项目固废主要为办公生活垃圾由环卫部门定期处置；废边角料、外包装袋、中央除尘器收集的粉尘集中收集后外售，废胶桶、废活性炭、废含汞荧光灯管集中收集后交由资质单位处置；满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020）要求。

# 5、总量指标：非甲烷总烃：0.093t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定

该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、工程建成后需按规定程序实施竣工环境保护验收。

2021年12月3日