审批意见:                                 尉环评表[2022]007号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《河南省中阳金属有限公司年产金属件30000吨建设项目

环境影响报告表》的批复

河南省中阳金属有限公司：

你单位报送的由云南绿云环保技术有限公司编制的《河南省中阳金属有限公司年产金属件30000吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批版收悉。该项目位于尉氏县洧川镇英外村(静脉产业园)，总投资4000万元，环保投资228万元。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你厂应向社会公众主动公开《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你厂应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废

水、废气、固体废物、噪声（振动）等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应防治措施。

(三)、本项目施工及运营时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目产生酸洗废气，经两级酸雾吸收塔处理后，由15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求；热浸镀锌废气，经耐高温覆膜布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求；天然气燃烧废气，经低氮燃烧器+烟气外循环处理后，由15m高排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/ 1066-2020）表1要求。

2、废水。本项目生活污水经厂区化粪池处理后，定期拉收走肥田，不外排；酸雾吸收塔废水，经生产废水处理系统处理后，回用于生产，不外排。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废。本项目生活垃圾交由环卫清运；废包装桶在厂内暂存后由厂家回收；热浸锌产生的锌渣和锌灰暂、酸洗槽废酸、助镀剂沉淀泥、生产废水处理系统污泥、热浸镀锌锌锅产生的锌烟等各危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。

# 5、总量控制：SO20.0148t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你厂应按新的排放标准执行。

四、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定

该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、工程建成后需按规定程序实施竣工环境保护验收。

2022年1月11日