审批意见:                                 尉环评表[2022]028号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《河南金上大环保科技有限公司年产精选铁粒3万吨，市政、城建建筑材料2.5万立方米项目环境影响报告表》的批复

河南金上大环保科技有限公司：

你单位报送的由河南嘉煜博环保科技有限公司编制的《河南金上大环保科技有限公司年产精选铁粒 3 万吨，市政、城建建筑材 料 2.5 万立方米项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批版收悉。该项目位于尉氏县蔡庄镇大新庄村,总投资6000万元，环保投资42万元。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废

水、废气、固体废物、噪声（振动）等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应防治措施。

- 、本项目施工及运营时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气。本项目干燥废气经低氮燃烧+封闭集气+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB41/1066-2020）；水泥入仓、预搅拌废气封闭集气+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB41/1953-2020）；食堂油烟废气经集气罩+油烟净化器+排气筒排放，满足《餐饮业油烟污染 物排放标准》（DB41/1604-2018）。

2、废水。本项目食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水混合，再经化粪池处理后由附近农户拉走堆肥，用于周围农田肥田，不外排；生产废水经循环沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废。本项目沉淀渣定期回用于制砖工序；除尘器收尘经自带收尘箱收集后回用于制砖工序；废液压油集中收集于危废暂存间暂存后交由有资质单位处置；生活垃圾：垃圾桶收集后交由环卫部门清理转运。

5、总量控制：  SO20.05t/a，NOx0.397t/a

（四）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定

该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 工程建成后需按规定程序实施竣工环境保护验收。

2022年6月20日