审批意见： 通环审表〔2022〕7号 开封市生态环境局通许分局 关于《通许县裕久安畜禽粪污处理有限公司粪污集中处理中心建设项目环境影响报告表》的批复 通许县裕久安畜禽粪污处理有限公司： 你单位报送的由河南润本环保科技有限公司编制完成的《通许县裕久安畜禽粪污处理有限公司粪污集中处理中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在市局网站公示期满。该项目位于开封市通许县冯庄乡赵庄村，投资3000万元，总占地面积16665平方米（25亩）。项目建成后，年产有机肥50000吨。 经研究，批复如下： 《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。 二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。 （二）依据《报告表》和本批复文件对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目外排污染物应满足以下要求（营运期）： 1.废气。 秸秆粉碎工序粉尘经集气罩收集引至1套袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求；粪污堆存、混合、堆肥发酵、陈化工序恶臭采用负压收集，引至1套生物除臭装置处理后，通过15m排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求；粉碎、筛分、造粒、冷却工序粉尘经集气罩收集后，烘干工序恶臭经生物除臭装置处理后，共同经1套除尘器处理，然后通过15m排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求，恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放，油烟排放满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）表1小型标准要求。物料输送采用全封闭输送廊道，缓存料斗和成品料斗加盖封闭，黑膜池定期喷洒除臭剂，无组织粉尘和恶臭分别能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准要求。 2.废水。 本项目营运期废水主要为职工办公生活废水、车辆清洗废水、生物除臭装置废水，均回用于生产调节水分，不外排 3.噪声。 本项目噪声主要为翻抛机、粉碎机、筛分机、风机等设备运行时产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声等措施并距离衰减后，能够达标排放。 4.固体废物。 本项目废包装材料收集后定期外售；袋式除尘器收集的粉尘回用于生产；职工生活垃圾定期运往垃圾中转站。项目一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 （四）如果今后国家或我省颁布新标准，你公司应按新的排放标准执行。 四、通许县环境监察部门负责项目建设期间的环境监督管理，并对项目执行环保“三同时”情况按规定进行现场监督检查。项目建成后，须按规定进行排污许可申报和竣工环境保护验收。 五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应报我局重新审核。 2022年6月17日