审批意见:                                 尉环评表[2022]037号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《开封市富众木材加工厂年生产15000立方

多层板建设项目环境影响报告表》的批复

开封市富众木材加工厂：

你单位报送的由河南秋晟环境科技有限公司编制的《开封市富众木材加工厂年生产 15000 立方多层板建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批版收悉。该项目位于尉氏县南曹乡北曹村路口向北500 米路西,总投资500万元，环保投资40万元。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废

水、废气、固体废物、噪声（振动）等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应防治措施。

（三）、本项目施工及运营时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目涂胶、 铺装和冷压废气通过引风管引入活性炭+UV 催化光氧，最后经15m排气筒排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议限值的通知》（豫环文【2017】162 号）要求；锯切废气经集气罩+袋式除尘器+15m 排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准。

2、废水。本项目生活污水依托厂区内化粪池收集后由附近农民拉走堆肥，不外排。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废。本项目边角料收集后定期外售；生活垃圾、袋式除尘器收集的粉尘送当地垃圾处理厂处理；废胶桶、废活性炭和废催化剂为危险固废，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

5、总量控制：非甲烷总烃0.57t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定

该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、工程建成后需按规定程序实施竣工环境保护验收。

2022年7月25日