审批意见： 兰环监表[2023]11号 开封市生态环境局兰考分局 关于《富联科技（兰考）有限公司5G智能手机精密机构件技术改造项目环境影响报告表》的批复 富联科技（兰考）有限公司： 你公司（91410225MA470A1L67）上报的由郑州大学环境技术咨询工程有限公司编制完成的《富联科技（兰考）有限公司5G智能手机精密机构件技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在市局网站公示期满。该项目位于河南省开封市兰考县济阳大道西侧，投资11000万元，租用现有厂房，不新增用地。项目建成后，年产5G智能手机精密机构件1560万件。 经研究，批复如下： 一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。 二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。 （二）依据《报告表》和本批复文件对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目外排污染物应满足以下要求（营运期）： 1.废气：项目油雾废气配套高效油雾净化器处理后由27m高排气筒排放；碳氢清洗、浸胶、点胶配套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后27m高排气筒排放，退遮蔽废气配套“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”和“UV光解+活性炭吸附装置”处理后27m高排气筒排放，遮蔽废气配套“水洗+UV光解+活性炭吸附”装置处理后27m高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》A级绩效分级指标要求；湿式砂光、拉丝废气配套“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附装置”处理后27m高排气筒排放，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求；成型废气配套“UV光解+活性炭吸附”处理后27m高排气筒排放，废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）A级绩效分级指标要求；退镀废气配套“碱喷淋”处理后27m高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；阳极废气配套“碱喷淋+活性炭吸附”装置处理后27m高排气筒排放，非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中建议值要求，硫酸雾、硝酸雾满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准限值；焊接、打磨、喷砂配套“滤筒除尘器”处理后27m高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）A级要求。锅炉废气配套低氮燃烧+烟气循环装置，锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）要求同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）绩效分级A级要求。 2.废水：重金属废水经重金属废水处理站处理不外排；含油废水经含油废水预处理系统处理，阳极氧化含磷废水经含磷废水预处理系统处理，预处理后含油废水、含磷废水与其他废水一起送兰考裕富精密科技有限公司现有污水站处理，兰考裕富精密科技有限公司污水处理站处理后废水经厂区总排口排放至兰考县第三污水处理厂进行处理。废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准及兰考县第三生活污水处理厂收水标准。 3.噪声：项目噪声主要为生产设备产生的噪声，采用厂房阻隔、基础减振等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固体废物：本项目一般固体废物主要为废尼龙砂、纯水制备废膜组件、污水处理站污泥、生活垃圾等；危险废物为主要为废切削液、废合金屑、CNC刮地水、废碳氢清洗剂、废清洗剂、废胶、浸胶废药洗槽液、废过滤介质、镍铬污泥等。其中一般固废均委托第三方公司处理，生活垃圾交由环卫部门统一处理；危险废物定期交有资质单位处置。 （四）如果今后国家或我省颁布新标准，你公司应按新的排放标准执行。 四、开封市生态环境局兰考综合行政执法大队负责项目建设期间的环境监督管理，并对项目执行环保“三同时”情况按规定进行现场监督检查。项目建成后，须按规定进行排污许可申报和竣工环境保护验收。 五、本批复有效期为5年。如项目逾期方开工建设，《报告表》应报我局重新审核；如项目建设发生重大变动，应重新进行环境影响评价。 2023年5月12日