审批意见:                               尉环审批表[2023]12号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《国网新材料研究院年产5000吨环保塑料颗粒项目

环境影响报告表》的批复

# 国网新材料研究院(河南）有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91410103MA9KMJJ121）上报的由河南省昊德环保科技有限公司编制完成的《国网新材料研究院年产5000吨环保塑料颗粒项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在开封市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目概况。项目位于开封市尉氏县先进制造业开发区福园路1号 ，项目总投资1000万元，其中环保措施投资29.8万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目上料废气设负压收集措施，固定全自动加料系统上料仓位置，并在上料仓上方设集气罩收集粉尘，粉尘由覆膜滤料袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放；熔融挤出废气设置三面软帘围挡，上方设集气罩，形成微负压收集，经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”+15m

高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162 号文中附件 1：其他行业有机废气排放口建议排放浓度要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）塑料制品行业A级要求。

2、废水。本项目职工生活污水经化粪池处理后，进入尉氏县产业集聚区污水处理厂进一步处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准以及尉氏县产业集聚区污水处理厂进水水质要求。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废。本项目不合格产品、检验废物暂存后外售至有资质单位，不合格原料由厂家回收处置；废包装物中编织袋定期外售，废包装物中的包装桶由厂家回收处置；废UV灯管经更换后由供应商及时带走，综合利用；除尘器收尘、生活垃圾定期交由环卫部门处理；废活性炭及废液压油、废机油定期由有资质单位处置。

5、总量控制:非甲烷总烃0.167t/a、COD 0.014t/a，NH3-N 0.001t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

# 五、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

# 六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

2023年5月16日