审批意见:                               尉环审批表[2023]14号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《开封拓瀚硅业有限公司年产5万吨石英砂项目

环境影响报告表》的批复

# 开封拓瀚硅业有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91410223MACD39AU03）上报的由河南嘉煜博环保科技有限公司编制完成的《开封拓瀚硅业有限公司年产5万吨石英砂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在开封市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目概况。项目位于尉氏县水坡镇北玮坞村开封市泰宇商砼有限公司院内，项目总投资1000万元，其中环保措施投资98万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目颚破、冲击破、筛分、球磨、色选、包装粉尘经二次封闭+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准限值要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效 A 级指标；烘干机燃烧废气经覆膜袋式除尘器+15m高排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准和执行《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）涉锅炉/炉窑企业绩效A级指标；配酸和酸泡废气经呼吸孔集气+碱液喷淋塔+ 15m 高排气筒排放。

2、废水。本项目车辆清洗废水经二级沉淀池沉淀后循环使用，定期排水用于洒水抑尘；水洗废水经水洗池沉淀后循环使用，定期排水去污水处理站处理；含酸废水经污水处理站配套设备和反渗透+MVR蒸发设备处理，废水均不外排。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废。本项目色选废料、水洗泥渣、除尘器收尘给普通机制砂制造企业；废包装袋、结晶盐、泥饼定期外售；反渗透膜、废活性炭厂家回收；生活垃圾、废含油抹布定期由环卫部门处理；废草酸包装袋定期委托有资质公司处置。

5、总量控制:NOx0.6549t/a、VOCs0.0057t/a、SO20.162t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

# 五、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

# 六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

2023年7月6日