审批意见:                               尉环审批表[2023]19号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《开封市远东新材料科技有限公司年产8000吨水性涂料项目

环境影响报告表》的批复

# 开封市远东新材料科技有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91410223MA3X6Q7F34）上报的由河南秋晟环境科技有限公司编制完成的《开封市远东新材料科技有限公司年产8000吨水性涂料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在开封市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目概况。项目位于尉氏县先进制造业开发区中博路2号，项目总投资5000万元，其中环保措施投资15万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目原料投料、搅拌、保温混合及乳剂原料储罐呼吸孔

和灌装口废气设置集气罩对含尘 VOCs废气收集后经袋式除尘器除尘后汇入“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”装置处理后通过15m 高排气筒排放,满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）重点地区企业表2—<涂料制造、油墨及类似产品制造>中大气污染物特别排放限值要求，同时满足《重污染天气应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》中涂料制造绩效分级 A 级企业指标要求;蒸汽锅炉天然气燃烧废气低氮燃烧+烟气循环+8m 高排气筒排放,满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表 1 排放浓度限值。

2、废水。本项目职工办公生活污水、软水制备污水和循环冷却水混合废水依托已有化粪池后，经市政管道排入新尉工业园区污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及新尉工业园区污水处理厂进水水质要求。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废。本项目原辅料粉料废包装材料集中收集后外售；搅拌设备清洗废水沉渣和除尘器收集粉尘回用于生产，不外排；废催化剂厂家回收利用；废活性炭交有资质单位处置，职工办公生活垃圾交由环卫部门处置。

5、总量控制:

废气：非甲烷总烃0.406t/a、氮氧化物0.0255t/a、 二氧化硫0.0034t/a ；

废水：厂排放口：COD 0.0551t/a、氨氮0.003t/a；

尉氏县新尉工业园区污水处理厂排放口：COD 0.026t/a、氨氮0.0026t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或

者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

# 六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

2023年8月11日