审批意见 汴祥环审表〔2023〕02号 开封市生态环境局祥符分局 关于《开封市祥符殡葬服务园区建设项目环境 影响报告表》的批复 开封市祥符区建祥实业有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91410212MA9FYKJT5W）上报的由河南尚真科彦工程技术有限公司编制完成的《开封市祥符殡葬服务园区建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目概况。开封市祥符区建祥实业有限公司投资10654.14万元，在开封市祥符区杜良乡三里寨以东、栾庄村以西新建开封市祥符殡葬服务园区项目。主要建设服务大厅、悼念厅、火化厅、守灵堂及其他基础配套服务设施等，主要为祥符区全部区域及顺河区部分区域服务，年火化遗体约为10000具。项目环保措施总投资366万元，占总投资的3.44%。 二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。 三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1、废水。落实《报告表》提出的各项废水治理措施。项目产生的生活污水经化粪池预处理后去污水站进一步处理（其中食堂废水经过隔油预处理），清洗废水经过消毒预处理后进入污水站，污水站采用一体化污水处理设施（工艺为“预处理 +A2 /O”），处理后回用于厂区内绿化，不外排。 2、废气。落实《报告表》提出的各项废气治理措施。要求提高废气收集率，废气排放口按照相关要求规范化设置。项目废气经环保设施有效处理后，火化机遗体火化废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2要求；焚烧炉遗物祭品焚烧废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3要求；食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模限值。 3、噪声。对项目噪声源采取有效的降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废。项目固废应全部分类收集、有效处置或综合利用,固废暂存间要求具有“四防”措施，一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；项目产生的废滤袋、除尘器收集粉尘、废耐火材料等属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，收集后暂存于危废暂存间，定期由具备危险固废处理资质的单位处理，设置专用警告牌，严防二次污染。 （四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 五、本项目新增污染物总量控制指标为：颗粒物0.662t/a，二氧化硫0.7t/a，氮氧化物2.892t/a。 六、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 七、项目建设及运营期间由开封市生态环境局祥符综合行政执法大队负责对项目进行日常环境监督管理。项目建成后，建设单位需按照相关规定取得排污许可证并自主进行竣工环境保护验收，验收合格后需向社会公开验收报告，方可正式投入生产。 (公 章) 2023年8月16日