审批意见:                               尉环审批表[2023]20号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《尉氏县鑫茂砼业有限公司年产20万立方米混凝土生产项目

环境影响报告表》的批复

# 尉氏县鑫茂砼业有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91410223MA40XE1B9M）上报的由河南可人科技有限公司编制完成的《尉氏县鑫茂砼业有限公司年产20万立方米混凝土生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在开封市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目概况。项目位于尉氏县永兴镇赵楼村，项目总投资2500万元，其中环保措施投资15万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目砂石骨料投料、原料投料、搅拌废气经集气罩收集后分别经袋式除尘器除尘后通过15m 高排气筒排放,水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓呼吸孔粉尘经各筒仓仓顶覆膜袋式除尘器处理后分别通过仓顶排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1水泥制品生产过程颗粒物有组织最高允许排放浓度要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）商砼（沥青）搅拌站 A 级指标要求。

2、废水。本项目职工办公生活污水、车辆冲洗废水依托现有处理设施，搅拌设备清洗废水经沉淀池和砂石分离机处理后排入清水池作为原料配水回用于生产，不外排。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废。本项目除尘器收集的粉尘、车辆冲洗沉淀池清理沉渣和车间清扫沉降粉尘集中收集后全部回用生产；实验室混凝土试块集中收集后外售给碎石场；职工生活垃圾集中收集后由环卫工人清运至附近垃圾中转站合理处置。

（四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或

者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

# 六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

2023年8月24日