审批意见:                               尉环审批表[2023]21号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《河南铭驰新材料科技有限公司扩建年产3万吨特种干粉砂浆和3万吨腻子粉建设项目环境影响报告表》的批复

# 河南铭驰新材料科技有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91410223MA9KEY0B0K）上报的由河南省卫然环保科技有限公司编制完成的《河南铭驰新材料科技有限公司扩建年产3万吨特种干粉砂浆和3万吨腻子粉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在开封市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目概况。项目位于尉氏县先进制造业开发区建业路与国福路交叉口东南角100米，项目总投资1000万元，其中环保措施投资44.5万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目卸料粉尘设置半封闭式集气罩+提升机料斗密闭罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒排放，粉料入仓粉尘经仓顶袋式除尘器+集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒排放，投料粉尘设置半封闭式集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放，入待混仓、搅拌粉尘分别经集气管道负压收集后引至袋式除尘器+15m高排气筒排放，包装粉尘经回料系统进行收集+袋式除尘器+15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953- 2020）表1水泥仓及其他通风生产设备标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》“水泥

制品”绩效引领性指标要求。

2、废水。本项目车辆清洗废水经沉淀后循环使用不外排；生活污水及设备清洗废水依托现有工程处理设施，处理后的废水进入新尉工业园区污水处理厂处理。

3、噪声。本项目噪声主要为机械噪声，经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废。本项目废包装袋定期外售；除尘灰回用于生产；沉淀池沉渣集中收集，定期交由环卫部门处置；现有工程设备清洗废水处理产生的废水处理污泥依托现有工程危废间暂存后，交有资质单位处置。

5、总量控制:本次工程总量COD  0.048t/a、NH3-N 0.0048t/a；扩建项目建成后全厂总量COD 0.06t/a、NH3-N0.006t/a、挥发性有机物 0.129t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

# 五、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

# 六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

2023年9月1日