审批意见 汴祥环审表〔2023〕03号 开封市生态环境局祥符分局 关于《开封市产城融合示范区水系统生态厂网一体化 及配套工程建设项目环境影响报告表》的批复 开封产城融合城市管理有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91410212MACDKT1A7W）上报的由河南润本环保科技有限公司编制完成的《开封市产城融合示范区水系统生态厂网一体化及配套工程建设项目 环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目概况。开封产城融合城市管理有限公司投资56000万元，在开封产城融合示范区融合大道和春风街交叉口西北角新建开封市产城融合示范区水系统生态厂网一体化及配套工程建设项目。项目服务范围为开封市产城融合示范区启动区,分两期建设，本项目仅对一期工程进行评价，占地面积61974.53m2（92.96亩），地上和地下总建筑面积17084.4m2，主要建设污水处理厂工程、生态再生水厂网一体化工程等，污水处理厂采用全地下一体化处理构筑物，地上建筑物包括综合楼、门卫室等，污水处理厂处理规模为4万m3/d、再生水回用规模为3万m3/d。项目环保措施总投资300万元，占总投资的0.54%。 二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。 三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1、废水。落实《报告表》提出的各项废水治理措施。项目产生的废水全部进入污水处理系统处理，采用“预处理+AAO+填料式生物反应池+磁混凝高效沉淀池+精密过滤+次氯酸钠消毒”处理工艺。出水水质参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，主要指标COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）一级A标准，通过郭厂分干渠排入金盔李河，经运粮河最终汇入涡河。 2、废气。落实《报告表》提出的各项废气治理措施。项目废气经环保设施有效处理后，污水和污泥处理恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准；厂界无组织排放废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求；食堂油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型规模限值。 3、噪声。对项目噪声源采取有效的降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。 4、固废。项目固废应全部分类收集、有效处置或综合利用,固废暂存间要求具有“四防”措施。污泥依托开封市污泥和餐厨废弃物综合利用项目进行资源化利用，一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；项目产生的化验室废液等属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，收集后暂存于危废暂存间，定期由具备危险固废处理资质的单位处理，设置专用警告牌，严防二次污染。 5、加强环境风险防范措施，制定事故应急预案。要求次氯酸钠溶液储存区四周设置围堰，做好重点防渗区和简单防渗区的防渗措施，避免污染土壤及地下水。 （四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 五、本项目新增污染物总量控制指标为：COD328.5/a，氨氮16.425t/a。 六、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 七、项目建设及运营期间由开封市生态环境局祥符综合行政执法大队负责对项目进行日常环境监督管理。项目建成后，建设单位需按照相关规定取得排污许可证并自主进行竣工环境保护验收，验收合格后需向社会公开验收报告，方可正式投入生产。 (公 章) 2023年9月4日