审批意见： 通环审表〔2023〕7号 开封市生态环境局通许分局 关于《开封市啸通电力器材有限公司年产55000套电力设施器材、20000根高性能水泥杆、50000块水泥制品项目环境影响报告表》 的批复 开封市啸通电力器材有限公司： 你单位报送的由河南林与溪环保科技有限公司编制完成的《开封市啸通电力器材有限公司年产55000套电力设施器材、20000根高性能水泥杆、50000块水泥制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在市局网站公示期满。该项目位于河南省开封市通许县高新技术开发区咸平大道东段北侧9号，投资20000万元，占地面积约31284平方米，建筑面积14892平方米，建设规模为年产55000套电力设施器材、20000根高性能水泥杆、50000块水泥制品。 经研究，批复如下： 《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。 二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。 （二）依据《报告表》和本批复文件对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目外排污染物应满足以下要求（营运期）： 1.废气。 项目裁切工序颗粒物经集气罩收集后经管道进入袋式除尘器处理后经过17m排气筒（DA001）排放，颗粒物排放满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。 项目原料转载采用斗提运输，同时安装喷雾抑尘装置，项目原料存储于全封闭厂房内，出入口配备自动门，并在厂房内安装喷雾抑尘装置，固定雾炮。原料下料粉尘、混合搅拌工序的颗粒物经半封闭集气罩收集的粉尘进入布袋除尘器处理后由17m的排气筒（DA002）排放，未经收集的无组织颗粒物经厂房封闭及喷雾抑尘装置能够有效阻隔。水泥筒仓粉尘仓顶部自带反吹脉冲袋式除尘器，水泥筒仓位于全封闭厂房内，并在厂房内安装喷雾抑尘装置，固定雾炮。颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产要求及表2中要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》水泥制品绩效引领性指标要求。 项目燃气蒸汽锅炉采用低氮燃烧，废气由1根17m高排气筒（DA003）排放，燃气锅炉燃烧废气满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准要求。 项目注塑工序有机废气通过集气罩收集，经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，从17m排气筒（DA004）排放，有机废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号)要求。 项目食堂安装油烟净化器，采用专用烟道引至楼顶排放，油烟排放满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中小型规模限值。 2.废水。 项目生产废水经沉淀池（16m3）沉淀后回用于生产。项目生活污水经隔油池+化粪池处理后各污染物排放浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值和通许县污水处理厂进水水质要求，对周边水环境影响较小。 3.噪声。 营运期噪声主要为激光切割机、冲压机、压力机、搅拌机、离心机、滚焊机、起重机、袋式除尘器风机等设备运行时产生的噪声，经采取措施并距离衰减后，项目南侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）4类标准要求，其他厂界满足3类标准要求。 4.固体废物。 切割边角料、不合格元件、钢筋边角料、清模水泥、不合格水泥制品、废包装材料存于项目所设一般固废暂存间，定期外售；收尘灰、沉淀渣经收集后回用于生产；废反渗透膜由厂家直接带走做再生处理；职工的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；废液压油、废活性炭暂存于危废暂存间，由有资质的单位集中处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 （四）如果今后国家或我省颁布新标准，你公司应按新的排放标准执行。 四、开封市生态环境局通许综合行政执法大队负责项目建设期间的环境监督管理，并对项目执行环保“三同时”情况按规定进行现场监督检查。项目建成后，须按规定进行排污许可申报和竣工环境保护验收。 五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应报我局重新审核。 2023年9月6日