审批意见 杞环审批表[2023]8号 开封市生态环境局杞县分局 关于《杞县永合预制板厂预制构件生产项目环境影响报告表》的批复 杞县永合预制板厂： 你单位（统一社会信用代码：92410221MA47HQ0E9G）报送的由河南金浪桥工程管理有限公司编制完成的《杞县永合预制板厂预制构件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在市局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 项目概况。该项目位于开封市杞县葛岗镇花西村四组，项目占地面积2540m2，投资500万元，项目为新建项目，项目建成后年产预制板20000块。 《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。 （二）依据《报告表》和本批复文件对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目外排污染物应满足以下要求（营运期）： 1.废气。 落实《报告表》提出的各项废气治理措施。项目营运期通过对搅拌机三面围挡同时上方设置集气罩，搅拌机上料及搅拌粉尘经集气系统收集后，经1套袋式除尘器进行处理后，通过1根15m排气筒排放；水泥筒仓上料粉尘经仓顶脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放。废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）标准要求。 2.废水。 本项目不外排废水。项目车辆冲洗水循环使用不外排，设备清洗用水回用于生产，生活污水经化粪池处理后由附近农户拉走堆肥。 3.噪声。 营运期设备产生的噪声经采取措施并距离衰减后，本项目各厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固体废物。 项目固废应全部妥善处置或综合利用。本项目除尘器收集的粉尘及沉淀池泥沙经收集后回用于生产；切割产生的废钢筋头属于一般固废，收集后定期外售。 如果今后国家或我省颁布新标准，你公司应按新的排放标准执行。 五、开封市生态环境局杞县分局监察部门负责该项目的日常监督管理工作，并对项目执行环保“三同时”情况按规定进行现场监督检查。项目建成后，须按规定进行排污许可申报和竣工环境保护验收。 六、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2023年12月25日