审批意见 杞环审批表[2024]3号 开封市生态环境局杞县分局 关于《杞县牧原农牧有限公司病死畜禽无害化处理中心扩建项目环境影响报告表》的批复 杞县牧原农牧有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91410221317472217T）报送的由河南冠众环境科技有限公司编制完成的《杞县牧原农牧有限公司病死畜禽无害化处理中心扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目环评审批事项已在市局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 项目概况。该项目位于开封市杞县西寨乡小集村利民闸北150米，项目不新增占地，投资230万元，项目为扩建项目，扩建后将达到年处理病死猪23360t/a。 《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。 （二）依据《报告表》和本批复文件对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目外排污染物应满足以下要求（营运期）： 1.废气。 落实《报告表》提出的各项废气治理措施。项目营运期破碎工段密闭，且上方设置抽风机，恶臭气体经抽风机经抽风管道引入三级酸碱洗涤塔处理；化制机密闭，泄压过程废气经密闭管道进入冷凝设备，经冷凝的废气再经密闭管道连接到三级酸碱洗涤塔处理；榨油机建议二次密闭，并采用支管引入三级酸碱洗涤塔处理；车间进行密闭，未收集的废气采用车间抽风系统引至三级酸碱洗涤塔处理继续处理；废水收集池产生的恶臭气体采用管道引入三级酸碱洗涤塔处理；上述废气经处理共用1根15m高排气筒排放，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求；醇基燃料锅炉和燃气锅炉采用低氮燃烧装置，燃烧废气排放满足《河南省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1标准要求；食堂油烟经油烟净化器处理后废气排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求。 2.废水。 本项目营运期废水经厂区800m3废水收集池收集后，采用管道泵入杞县牧原二场污水处理设施进行处理，处理后用于农田施肥不外排。 3.噪声。 营运期设备产生的噪声经采取措施并距离衰减后，本项目各厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 4.固体废物。 项目固废应全部妥善处置或综合利用。项目产生的戊二醛和片碱废包装物属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，收集后暂时存放于危废暂存间，定期由具备危险废物处理资质的单位处理，严防二次污染。 如果今后国家或我省颁布新标准，你公司应按新的排放标准执行。 本项目新增污染物总量控制指标执行总量核定意见为：本项目新增废气排放情况为：SO20.1285t/a、NOx 0.3729t/a、非甲烷总烃0.008t/a；可以从开封龙宇化工有限公司燃煤锅炉烟气超低排放改造2021年大气污染物消减量中予以替代解决。 六、开封市生态环境局杞县分局监察部门负责该项目的日常监督管理工作，并对项目执行环保“三同时”情况按规定进行现场监督检查。项目建成后，须按规定进行排污许可申报和竣工环境保护验收。 七、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2024年1月31日