建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新增改性聚甲醛生产线及棒材生产线项目

建设单位（盖章）：开封龙晶新材料工程技术有限公司

编制日期：             二零二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

开封龙晶新材料工程技术有限公司

新增改性聚甲醛生产线及棒材生产线项目

专家评审意见修改对照表

| 序号 | 评审意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目建设与园区规划、“三线一单”相符性分析；完善项目周边敏感保护目标调查。细化现有工程介绍，梳理现有工程存在环境问题并提出整改措施。 | 已完善项目建设与园区规划、“三线一单”相符性分析，见P3-P6，P9-P14；已完善项目周边敏感保护目标调查，见附图2。已细化现有工程介绍，梳理现有工程存在环境问题并提出整改措施，见P34、P39。 |
| 2 | 细化扩建工程及依托工程内容；明确产品规格，完善原辅材料理化性质；细化工艺流程介绍；核实有机废气产排源强，细化有机废气收集及处理措施，完善有机废气达标分析；细化调查粉尘产污节点，核实粉尘产排源强；细化废水依托措施可行性分析；核实高噪声设备源强，完善扩建后全厂噪声达标分析。 | 已细化扩建工程及依托工程内容，明确了产品规格，完善原辅材料理化性质，见P25-P28；细化工艺流程介绍，见P31-P33；已核实有机废气产排源强，细化有机废气收集及处理措施，完善有机废气达标分析，见P47-P52；已细化调查粉尘产污节点，核实粉尘产排源强，见P45-P47；已细化废水依托措施可行性分析，见P56-P57；已核实高噪声设备源强，并完善扩建后全厂噪声达标分析，见P58-P62。 |
| 3 | 核实危废产生量，完善暂存及处置要求；完善附图、附件及环保措施监督检查一览表。 | 已核实危废产生量，完善暂存及处置要求，见P63-P65；已完善附图、附件及环保措施监督检查一览表。 |

注：技术评审意见修改部分已在正文中以加粗和下划线标出；其他需要修改的内容，报告中均逐一进行了修改、补充和完善。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	72

附表	73

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3 项目平面布置图

附图4 生产车间平面布置图

附件5 杞县产业集聚区（扩区后）发展规划（2013~2020）用地规划图

附图6 杞县先进制造业开发区总体发展规划（2020-2035）用地规划图

附图7 项目与开封市三线一单位置关系图

附图8 现状照片

附件：

附件1 委托书

附件2 备案证明

附件3 现有工程环评批复及验收意见

附件4 排污许可证

附件5 入驻证明

附件6 检测报告

附件7 情况说明

附件8 承诺书

附件9 建设单位责任声明

附件10 环评编制单位责任声明

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新增改性聚甲醛生产线及棒材生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2306-410221-04-01-436297 |
| 建设单位联系人 | 王晓明 | 联系方式 | 13223786157 |
| 建设地点 | 河南省开封市杞县葛岗镇 |
| 地理坐标 | 114度38分27.385秒，34度35分59.992秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 杞县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2306-410221-04-01-436297 |
| 总投资（万元） | 690 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 3.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（新增为0） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：杞县产业集聚区（扩区后）发展规划（2013-2020） 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于杞县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业[2012]2026号） 根据《河南省人民政府关于公布河南省开发区名单的通知》（豫政〔2022〕35号），杞县产业集聚区目前已整合更名为“杞县先进制造业开发区”。 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：杞县产业集聚区（扩区后）发展规划（2013-2020） 召集审查机关：河南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《杞县产业集聚区（扩区后）发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2018]239号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、杞县产业集聚区规划介绍 1.1规划面积及范围 扩区后的杞县产业集聚区位于杞县县城的西南和西部，规划面积21km2，包括原杞县产业集聚区(东区)和产业集聚区扩区范围(西区)两区。其中东区范围位于杞县县城西部的城乡结合处，东起213省道，西至张庄、黄楼村东，南到林庄、官刘寨村南，北至李庄，规划用地总面积19km2；西区位于新材料产业园区，规划用地面积2km2，东至幸福干渠，西至开封县边界，南北分布于开杞公路两侧。 1.2主导产业 杞县产业集聚区(扩区后)选择以农副产品加工和新材料新能源产业(硅材料加工、聚甲醛新材料)为主导产业，以纺织服装加工为辅助产业。 1.3发展定位 东区是河南省纺织产品加工的重要基地、豫东特色农产品加工的区域中心。 东区是带动实现杞县产业现代化、产业规模化的重要载体，是县城二、三产业的重要基地，是杞县产业研发培训基地。 东区是城市新区发展的重要组成部分，是杞县生态化新城区。 西区成为河南省一流、国内知名、具有一定影响的国际化新材料专业园区。 1.4空间结构 东区的空间结构可以总结为：一心、三轴、两廊、七区。其中： 一心：集聚区综合服务中心，位于213国道以西与金城大道以北区域，形成管理办公、商务金融、会展、等服务设施集中区； 三轴：三条主要的城市发展轴线，即延续总规轴线的金城大道发展轴线、开杞路发展轴线和经四路发展轴线； 两廊：贯穿集聚区的两条生态景观视廊； 七区：纺织服装产业园区、农副产品加工产业园区、综合产业园区、市场及物流区、综合服务中心区、北部生活服务片区、南部生活服务片区。其中，在纺织服装产业园区中划分出一部分用地，作为标准厂房区。 西区主要发展聚甲醛加工产业园、硅材料加工产业园，西区空间结构可以总结为：一轴、两片区，其中： 一轴：规划范围内的主要城市发展轴线，即开杞路发展轴线；两片区：即聚甲醛加工产业园、硅材料加工产业园。 2、本项目与集聚区规划相符性分析 本项目位于开封市杞县葛岗镇，位于杞县产业集聚区西区。根据《杞县产业集聚区（扩区后）发展规划（2013-2020）-用地规划图》（附图5）以及《杞县先进制造业开发区总体发展规划（2020-2035）-用地规划图》（附图6），本项目用地为工业用地。根据杞县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明（附件5），本项目占地位于规划调整范围内，调整后本项目选址划入新材料和新能源产业园区，符合产业集聚区的发展规划。 根据《杞县产业集聚区（扩区后）发展规划环境影响报告书（2013-2020）》中相关准入条件的要求，本项目符合性分析如下： 表1-1 本项目与产业集聚区准入条件相符性分析 类别 环境准入条件 符合性分析 产业政策 鼓励类 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长杞县产业集聚区产业链，符合杞县产业集聚区产业定位的企业入杞县产业集聚区。 4、有利于消耗中水的项目； 5、鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造。 1、本项目属于《产业结构调整指导目录》中允许类项目，与集聚区产业定位相符； 2、本项目生产用水量小，排污量小、附加值较高； 3、本项目清洁生产水平较高，能够达到国内同类行业生产先进水平； 4、不涉及； 5、本项目为塑料制品行业，不属于高能耗、高水耗企业。 限制类 1、《产业结构调整指导目录》中限制类项目； 2、表2.4-3中与功能分区不相符的企业（要求提高清洁生产水平的企业除外）； 3、限制制革及酒精饮料项目入驻（目前已位于产业集聚区的方圆皮革除外，该项目应按照要求搬迁至综合产业园区）。 1、本项目属于《产业结构调整指导目录》中允许类项目； 2、集聚区规划已到期，目前正在调整，本项目与调整后的功能分区相符，集聚区已开具同意本项目入驻的证明（附件5）；本项目所属行业目前未发布清洁生产标准，本评价要求待行业清洁生产标准发布后，建设单位进一步提高清洁生产水平。 3、不涉及。 禁止类 列入产业集聚区负面清单中的项目 本项目未列入产业集聚区负面清单内。 允许类 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策；入驻园区不会加剧园区的环境质量恶化，污染物排放量小，对园区污水处理厂不会造成影响，原则上同意入驻。 本项目不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策；入驻不会加剧集聚区的环境质量恶化，污染物排放量小，对集聚区污水处理厂不会造成影响，故本项目属于允许类项目。 生产规模和工艺装备水平 1、在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； 2、建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； 3、退城入园企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。 1.本项目在生产工艺技术水平上，能够达到国内同行业领先水平； 2.本项目属于塑料制品业，国家产业政策对本项目建设规模无限制性要求； 3.本项目在现有工程厂区内进行扩建，不属于退城入园企业。 清洁生产水平 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良效应； 2、入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等洁洁生立指标有行业清洁生产指标要求的，要达到行业清洁生产指标二级及以上水平，无行业指标体系要求的，应达到国内同行业领先或国际先进水平； 3、项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； 4、现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平； 5、入驻项目应符合《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》中相关的工艺要求。 1.本项目原料和产品为环境友好型； 2.本项目单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标能够达到国内同行业领先水平； 3.项目整体清洁生产水平能够达到国内同行业清洁生产先进水平； 4.本项目生产设备自动化控制水平达到国内先进水平； 5.本项目符合《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》中相关工艺的要求。 本项目所属行业目前未发布清洁生产标准，本评价要求待行业清洁生产标准发布后，建设单位进一步提高清洁生产水平。 污染物排放总量控制 1、新建项目的大气和水污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂； 2、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进； 3、现有企业涉及重金属项目必须满足国家及河南省重金属污染防治要求 本项目属于扩建项目，“三废”的治理措施均属于可靠、成熟和经济的处理处置措施，不涉及重金属。 环境风险 涉及危险化学品的项目，应相据项目实际情况建设围堰、喷淋装置、消防设施、有毒有害气体报警装置、火灾自动报警装置等必要的风险措施 本项目不涉及危险化学品。 表1-2 本项目与产业集聚区负面清单的相符性分析 类别 负面清单 相符性 基本要求 不符合产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》等产业政策中淘汰、禁止类项目禁止入驻，限制类项目限制入驻。 本项目符合产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰类、禁止类、限制类项目。 不符合产业集聚区产业定位、与主导产业和其他重点发展产业上下游关联度不大且制约主导产业及其他重点发展产业发展的项目禁止入驻 本项目属于塑料制品业，采用聚甲醛作为原料生产改性聚甲醛，为下游塑料制品、模具制造等行业提供原料，完善了上下游产业链条，有利于集聚区产业发展。 禁止不满足行业卫生防护距离的项目入驻 本项目无行业卫生防护距离要求。 禁止不满足行业准入条件或行业规范条件的项目入驻 本项目无行业准入条件或行业规范条件。 不能满足达标排放和相关环境管理要求的项目禁止入驻 本项目可满足达标排放和相关环境管理要求。 禁止建设列入《环境保护综合目录》的高污染、高风险产品（符合园区产业定位的项目除外） 本项目产品不属于《环境保护综合目录》的高污染、高风险产品。 硅材料加工产业园 禁止多晶硅生产项目入驻 本项目属于塑料制品业，不属于所列禁止类项目。 本项目属于塑料制品业，不属于杞县产业集聚区负面清单内的行业，其用地性质符合产业集聚区用地规划，但是与产业集聚区目前的规划结构图不相符。经咨询杞县先进制造业开发区管理委员会，杞县产业集聚区正在进行新一轮的规划调整，调整后本项目选址划入新材料和新能源产业园区，符合产业集聚区的发展规划。 3、本项目与集聚区规划环评审查意见相符性 （一）合理用地布局 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间、集聚区边界设置绿化隔离带。以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；加强对集聚区内自备饮用水井保护，对现状不符合要求的项目进行整治，确保周边居民饮用水安全；加快现有企业卫生防护距离内居民搬迁工作，区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 本项目为扩建项目，位于开封市杞县葛岗镇，根据《杞县产业集聚区（扩区后）发展规划（2013~2020）-用地规划图》（附图5），本项目用地为工业用地。 （二）优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；农副产品加工产业禁止入驻啤酒、白酒、葡萄酒、制糖、味精、柠檬酸、氨基酸制造、淀粉、淀粉糖等项目；纺织服装产业禁止入驻印染项目以及化学合成法生产石化纤维项目；聚甲醛加工产业园禁止聚甲醛产品的上游化工行业入驻；硅材料加工产业园禁止多晶硅生产项目入驻。 本项目位于硅材料加工产业园，不属于多晶硅生产项目。经咨询杞县先进制造业开发区管理委员会，杞县产业集聚区正在进行新一轮的规划调整，调整后项目拟选位置为新材料和新能源产业园区，用地性质仍为工业用地，项目符合调整后的园区规划，产业集聚区已出具同意入驻证明（附件5）。 （三）尽快完善环保基础设施按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，中水深度处理回用工程建设适时扩建污水处理厂，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构加快集中供热中心及配套管网建设逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径。提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。并送有资质的危险废物处置单位处置危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，确保危险废物得到妥善处理。 本项目废水依托开封龙宇化工厂区污水处理站预处理后经市政污水管网进入杞县第三污水处理厂进一步处理；一般固废收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售或交由环卫部门处理；危险废物经收集后在危废间暂存，危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位进行处置，转运过程执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，确保危险废物得到妥善处理。 （四）严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造（化学需氧量≤40mg/L、氨氮≤2mg/L）减少对纳污水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。 本项目VOCs按照要求实行区域倍量削减替代，废水COD、氨氮等量替代。挤出工序VOCs采用“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理后达标排放；助剂上料、投料、计量喂料、成品包装、破碎工段产生的颗粒物经覆膜滤料袋式除尘器处理后达标排放。本项目废水依托开封龙宇化工厂区污水处理站预处理后经市政污水管网进入杞县第三污水处理厂进一步处理。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目符合国家产业政策。本项目已在杞县发展和改革委员会备案，项目代码2306-410221-04-01-436297，备案证明见附件2。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《开封市“三线一单”生态环境准入清单》（试行），开封市划定的生态保护红线区位于龙亭区、祥符区和兰考县。本项目位于开封市杞县葛岗镇，不占用生态保护红线区域，不会对生态保护区造成不良影响，符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 本项目废气、废水、噪声在采取本次评价提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，固废得到合理处置，对周边环境质量影响较小，符合环境质量底线控制要求。 （4）生态环境准入清单 经查询河南省三线一单综合信息应用平台及《开封市生态环境准入清单》，本项目位于杞县先进制造业开发区，属于重点管控单元，具体管控要求如下： 表1-3 本项目与“三线一单”生态环境准入清单相符性分析 开封市生态环境总体准入要求 本项目 情况 相符性 空间布局约束 1、禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河流域禁采区和禁采期从事河道采砂活动。在黄河滩区内，不得新规划城镇建设用地、设立新的村镇，已经规划和设立的，不得扩大范围；不得新划定永久基本农田，已经划定为永久基本农田、影响防洪安全的，应当逐步退出；不得新开垦荒地、新建生产堤，已建生产堤影响防洪安全的应当及时拆除，其他生产堤应当逐步拆除。 2、严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。 3、严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。 4、严格生态缓冲带监管和岸线管控，推动清退、搬迁与生态保护要求不符的生产活动和建设项目。 5、禁止在黄河湿地保护区域内建设防洪防汛和湿地保护之外的工程项目。 6、禁止在淮河流域新建化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 7、严禁在开封柳园口省级湿地自然保护区的实验区内开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 8、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 9、严格限制两高项目盲目发展，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 10、“十四五”时期，沿黄重点地区严控新上高污染、高耗水、高耗能项目。 11、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 12、严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。 13、全市重点行业新（改、扩）建耗煤项目一律实施煤炭消费减量或等量替代。严格控制燃煤发电机组新增装机规模。 14、全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。城市中心城区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。 1、不涉及； 2、不涉及； 3、不涉及； 4、不涉及； 5、不涉及； 6、本项目为塑料制品制造项目，不属于所列污染严重的小型企业； 7、不涉及； 8、不涉及； 9、本项目为塑料制品制造项目，不属于两高项目；10、本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目； 11、不涉及； 12、不涉及； 13、本项目不属于耗煤项目； 14、本项目不属于高排放、高污染物项目，位于杞县产业集聚区西区，不在中心城区内。 相符 污染物排放管控 新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 2、“十四五”时期，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量达到国家、省下达目标要求。 3、到2025年，全市PM2.5年均浓度达到46.5微克/立方米以下，全市空气质量优良天数比率达到65.8%。“十四五”期间，全市地表水质量达到国家、省下达目标要求；城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%，湿地恢复（建设）面积完成省下达任务。 4、控制农业源氨排放，严禁垃圾露天焚烧，加强秸秆禁烧与综合利用工作。 5、加快城乡黑臭水体排查整治，采取截源控污、清淤疏浚、水系连通、生态修复等措施，到2025年，县级城市及县城建成区、较大面积农村黑臭水体基本消除。 6、建设水系重大连通工程，开辟赵口灌区至马家河生态补水线路，充分利用水资源分配量，最大限度地补充河流生态流量，有效改善河湖生态径流。做好闸坝联合调度工作，对全市闸坝联合调度实施统一管理。 7、加强河湖水污染综合整治及水生态保护、修复等。实施县内全域水质整体改善方案。 1、本项目为扩建项目，主要污染物排放要求满足当地总量减排要求； 2、不涉及； 3、不涉及； 4、不涉及； 5、不涉及； 6、不涉及。 相符 环境风险防控 1、完善集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系。 2、开展饮用水水源规范化建设和饮用水水源地环境状况排查评估以及风险预警，强化对水源保护区管线穿越、交通运输等风险源的风险管理，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 3、防范跨界水污染风险，建立上下游水污染防治联动协作机制和水污染事件应急处置联动机制。 4、以黄河干流及主要支流为重点，严控石化、化工、原料药制造、印染、化纤、有色金属等行业企业环境风险。加强企业突发环境事件应急预案备案管理，开展基于环境风险评估和应急资源调查的应急预案修编。 5、以涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，完成黄河干流和主要支流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。以黄河干流和主要支流为重点，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，加强流域及地方环境应急物资库建设。 1、不涉及； 2、不涉及； 3、不涉及；4、不涉及；5、不涉及。 相符 资源利用效率要求 1、按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水。 2、新建高耗水项目应尽可能安排在再生水调配体系周边。工业园区以及火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水项目，具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、景观环境用水等应当优先使用再生水。鼓励将再生水用于河湖生态补水。 3、“十四五”期间，全市年用水总量控制完成国家、省下达目标要求。 4、严格限制新上高耗水、高污染的工业项目；鼓励发展用水效率高的高新技术产业；将化工行业、食品工业等高用水行业为重点，进一步强化节水。 5、落实最严格的耕地保护制度，守牢耕地红线和永久基本农田红线，提高土地资源利用效率，提升受污染耕地安全利用水平。到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。 6、开封市东界至劳动路，南界至郑汴路，西界至夷山大街，北界至东京大道区域内为禁采区（严重超采区），除《地下水管理条例》第三十五条规定的可取水情形外，禁止取用地下水。 7、“十四五”期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省下达目标要求。 8、燃料耗煤项目煤炭替代系数为1.1；钢铁、焦化、化工、煤化工、石化、有色、建材等行业“两高”项目燃料用煤消费替代系数为1.5，其他行业燃料用煤消费替代系数为1.2。 9、严格控制煤炭消费总量，加快发展可再生能源，提高清洁外电输入比重。 1、本项目由园区供水管网集中供水； 2、本项目不属于高耗水项目； 3、不涉及； 4、本项目不属于高耗水、高污染的工业项目； 5、不涉及； 6、不涉及； 7、不涉及；8、不涉及；9、不涉及。 相符 表1-4 项目所在区域环境管控单元管控要求相符性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 行政区划 管控单元分类 管控要求 本项目 情况 相符性 ZH41022120001 杞县先进制造业开发区 杞县 重点管控单元 空间布局约束 1、鼓励发展铝制品加工、农副产品加工、单晶硅材料等主导产业，培育发展石墨化新材料。 2、限制入驻不符合《产业结构调整指导目录》的电解铝等项目。 3、禁止入驻《产业结构调整指导目录》淘汰的再生有色金属等项目。 4、新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 5、入驻项目应符合园区规划及规划环评的要求。 本项目属于塑料制品行业，不属于限制入驻的电解铝项目，不属于禁止入驻的淘汰再生有色金属项目，不属于“两高”项目，本项目符合园区规划及规划环评的要求。 相符 污染物排放管控 1、开发区扩区、调整要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。 2、开发区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中收集等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。开发区内排入集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合集中处理设施的接纳标准。开发区集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《惠济河流域水污染物排放标准》（DB41/918-2014）。 3、加快完善开发区配套污水管网建设，确保开发区废水全处理，全收集。 4、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 5、开发区新建涉高VOCs排放的工业涂装、包装印刷等重点行业企业实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目废气做到应收尽收，安装高效治理设施，并进行重点监管。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 6、对现有工业窑炉及VOCs开展综合治理，确保稳定达标排放。 7、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 8、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 9.新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 10.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 1、不涉及； 2、不涉及； 3、本项目废水依托开封龙宇化工厂区污水处理站预处理后，排入杞县第三污水处理厂进一步处理； 4、本项目属于塑料制品行业，为河南省重点行业，VOCs执行特别排放限值； 5、本项目属于扩建项目，挤出废气经真空集气系统和集气罩收集后，采用“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”进行处理，可以达标排放；VOCs执行倍量替代； 6、不涉及； 7、本项目属于扩建项目，主要污染物排放应满足当地总量减排要求； 8、不涉及； 9、不涉及； 10、不涉及。 相符 环境风险防控 开发区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 开发区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业单位应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、对高度关注地块，开展初步采样调查，评估确定污染地块清单，初步划分地块污染的风险等级，确定污染地块优先管控名录。 本项目建成后应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 相符 资源利用效率 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 企业应不断提高资源能源利用效率，项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 3、与《开封市2023年蓝天保卫战实施方案》（汴环委办[2023]26号）符合性分析 表1-5 与《开封市2023年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 类别 文件要求 本项目情况 相符性 (六)加快挥发性有机物治理 17.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力推进底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 本项目原料为聚甲醛树脂颗粒，常温状态下不会产生VOCs，属于低VOCs原料。 相符 18.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄露检测与修复工作，产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。 本项目原料为聚甲醛树脂颗粒，常温状态下不会产生VOCs，不涉及液体VOCs物料，聚甲醛颗粒采用风力输送系统；挤出机上方设置真空集气系统和集气罩，有机废气经收集后引至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理后达标排放。废气洗涤塔废水采用密闭管道进行输送。 相符 19.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。 本项目挤出工序产生的有机废气主要为甲醛和非甲烷总烃，本项目采用“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”二级组合处理工艺处理有机废气，废气处理效率可达90%以上，可以达标排放。 相符 本项目符合《开封市2023年蓝天保卫战实施方案》（汴环委办[2023]26号）中相关要求。 4、与《开封市2023年碧水保卫战实施方案》（汴环委办[2023]27号）相符性分析 表1-6 与《开封市2023年碧水保卫战实施方案》相符性分析 类别 文件要求 本项目情况 相符性 （五）开展污水资源化利用 21.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。 本项目废水依托龙宇化工厂区污水处理站预处理后，排入杞县第三污水处理厂进一步处理。 相符 （六）统筹做好其他水生态环境保护工作 23.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。 本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 相符 本项目符合《开封市2023年碧水保卫战实施方案》（汴环委办[2023]27号）中相关要求。 5、与《开封市2023年净土保卫战实施方案》（汴环委办[2023]28号）相符性分析 表1-7 与《开封市2023年净土保卫战实施方案》相符性分析 类别 文件要求 本项目情况 相符性 （一）加强土壤污染风险管控 6.强化“一废一品一重”环境风险防控。以黄河流域为重点，开展全市危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题的排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理 企业厂区内拟设置危废暂存间，并采取重点防渗，危险废物严格按照相关管理要求执行。 相符 本项目符合《开封市2023年净土保卫战实施方案》（汴环委办[2023]28号）中相关要求。 6、与《开封市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（汴政[2022]31号）符合性分析 表1-8 与《开封市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》相符性分析 类别 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 减少挥发性有机污染物排放 加强VOCs全过程综合管控。建立完善化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。开展涉VOCs产业集群排查及分类治理，推进省级开发区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目，鼓励化工园区建成统一的泄漏检测与修复信息管理系统，有机溶剂使用量大、具备条件的建设集中回收处置中心；普遍采用活性炭吸附有机废气的建设统一的脱附、再生处理中心；支持涂装类园区统筹规划建设集中涂装中心。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，推动落实行业和产品标准体系，扩大低（无）VOCs产品标准的覆盖范围。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。加强油品质量监管和汽修行业综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，提升油品VOCs综合管理水平。组织开展辖区内汽油储油库、加油站和油罐车全覆盖专项行动，确保全市汽油储油库、加油站和油罐车油气回收装置稳定正常运行。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划。 本项目原料为聚甲醛树脂颗粒，常温状态下不会产生VOCs，不涉及液体VOCs物料，聚甲醛颗粒采用风力输送系统；挤出机上方设置真空集气系统和集气罩，有机废气经收集后引至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理后达标排放。 相符 持续深化水污染治理 加大工业污染防治。全面推进省级开发区污水处理设施建设和污水管网排查整治。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，禁止在黄河沿岸规定范围内新建“两高一资”项目及相关产业，加强化工、有色、纺织印染、造纸、皮革、农副食品加工等行业综合治理，促进行业转型升级。涉及化工、冶炼、皮革及重金属排放等污染较重的园区和企业，应建成初期雨水收集处理设施。 本项目废水依托开封龙宇化工厂区污水处理站预处理后，排入杞县第三污水处理厂进一步处理。 相符 由上表分析可知，项目建设符合《开封市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》相关要求。 7、与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-9 与（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 类别 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 《秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案》 二、大气减污降碳协同增效行动 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 本项目符合国家产业规划及政策，符合“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减要求。本项目不属于禁止新增产能行业。本项目属于扩建项目，污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式可以达到塑料制品行业A级绩效水平要求。本项目不涉及大宗货物运输。 相符 《夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案》 三、VOCs污染治理达标行动 持续深化VOCs无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄漏检测与修复（LDAR）、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到“应收尽收”。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒；鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩和污染源点的距离...产生含VOCs废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少VOCs无组织排放。 本项目不涉及液体VOCs物料，挤出机上方设置真空集气系统和集气罩，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，有机废气经收集后引至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理后达标排放。废气洗涤塔废水采用密闭管道进行输送。 相符 大力提升VOCs治理设施去除效率。全面排查VOCs治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCs废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。 本项目挤出工序产生的有机废气主要为甲醛和非甲烷总烃，本项目采用“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”二级组合处理工艺处理有机废气，废气处理效率可达90%以上，可以达标排放。 相符 由上表分析可知，项目建设符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相关要求。 8、与《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2023〕73号）相符性分析 表1-10 与（环大气〔2023〕73号）相符性分析 类别 与本项目相关条文 本项目情况 相符性 （一）有序推进“十四五”规划重大工程 扎实推进VOCs综合治理工程。以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销为重点，按照《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》提出的10个关键环节，持续开展源头、过程和末端全流程治理改造提升。分类推进低（无）VOCs含量原辅材料源头替代、储罐综合治理、装卸废气收集治理、敞开液面逸散废气治理、加油站油气综合治理、有机废气收集处理设施升级改造、VOCs治理“绿岛”项目等重点工程。加强企业运行管理，规范开展泄漏检测与修复（LDAR），全面提升动静密封点精细化管理水平；强化有机废气旁路综合整治，确需保留的应急旁路要加强监管监控。2023年12月底前，完成企业VOCs治理设施建设或改造1036家、VOCs无组织排放治理1237家、储罐及装载设施废气综合治理3017个。 本项目不涉及液体VOCs物料，挤出机上方设置真空集气系统和集气罩，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，有机废气经收集后引至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理后达标排放。废气洗涤塔废水采用密闭管道进行输送。 相符 由上表分析可知，项目建设符合《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2023〕73号）相关要求。 9、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 表1-11 塑料制品行业绩效分级A级指标相符性分析 差异化指标 塑料制品行业绩效分级指标-A级企业 相符性 原料、能源类型 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。 1.本项目原料为原包料，非再生料； 2.能源使用电。 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类，符合国家产业政策及河南省相关政策要求，符合杞县产业集聚区规划。 废气收集及处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。 1.本项目原料为聚甲醛树脂颗粒，常温状态下不会产生VOCs，不涉及液体VOCs物料，聚甲醛颗粒采用风力输送系统密闭输送，熔融挤出在密闭设备中进行，挤出机上方设置真空集气系统和集气罩，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，有机废气经收集后引至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理后达标排放。 2.本项目采用“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”二级组合处理工艺处理有机废气，使用活性炭碘值在800mg/g及以上。 3.本项目粒状物料采用真空吸料机加到料仓，通过负压输送系统密闭上料，粉状物料经混合后可以自动称量、投加和配混，上料和混合工序均在封闭车间内进行，上料粉尘采用覆膜滤袋除尘器处理； 4.本项目废活性炭采用密闭包装容器盛放后在危废间储存，并建立储存、处置台账； 5.不涉及。 无组织管控 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 1、本项目聚甲醛颗粒采用编织袋包装，存放于原料区，非取用状态封口； 2、本项目粉状物料、粒状物流均采用气力输送方式，管道密闭，不涉及液态VOCs物料。 3、本项目挤出机上方设置真空集气系统和集气罩，有机废气经收集后引至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”进行处理； 4、本项目厂区道路及车间地面已全部硬化，车间、地面、墙壁、设备顶部应保持整洁无积尘；厂内未硬化地面已绿化，无成片裸露土地。 排放限值 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3 1、本项目有组织颗粒物、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2、本项目VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和90%； 3、不涉及。 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。 项目建成后按照环保部门要求建设CEMS，按照排污许可证要求开展自行监测，VOCs治理设施安装监控或分表计电，满足A级企业监测监控水平要求。 环境 管理 水平 环保 档案 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制 度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 项目环保档案、台账记录和人员配置按照A级企业要求建设。满足A级企业环境管理水平。 台账 记录 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。 人员 配置 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 运输方式 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 项目物料运输按照A级企业要求，满足A级企业运输方式。 运输监管 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。 要求项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账，满足A级企业运输监管要求。 本项目能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，六、塑料制品行业绩效分级指标-A级企业指标要求。 10、饮用水源保护规划相符性分析 10.1河南省人民政府办公厅关于印发《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》的通知（豫政办[2013]107号） 根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办〔2013〕107号）以及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》等相关内容，杞县县级集中式饮用水水源保护区为： 杞县二水厂地下水井群(共15眼井)。 一级保护区范围：1号取水井外围30米至二水厂厂区的区域，2~13号、15~16号取水井外围30米的区域。 本项目位于杞县葛岗镇，杞县二水厂位于本项目东南侧13.2km，本项目不在上述县级集中式饮用水源保护区范围内。 10.2《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号） 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）以及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》相关内容，距离本项目最近的乡镇级集中饮用水水源保护区划分情况如下： 杞县葛岗镇地下水井群（共7眼井） 一级保护区：1~3号取水井外围30米至第九供水厂厂区的区域，4号取水井外围30米西至方庄村到李庄村的“村村通道路、北至方庄村南界村道的四边形区域，5号取水井外围30米东、西、北至围墙以内的区域，6号取水井外围30米西至县道012的四边形区域，7号取水井外围30米至葛岗镇西空桑村党支部委员会院内的四边形区域。 本项目位于杞县葛岗镇，杞县葛岗镇地下水井群位于本项目南侧约1.6km，本项目不在葛岗镇地下水井群的保护区范围内，亦不在杞县其他乡镇级集中饮用水水源保护区范围内。 10.3《杞县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告》 根据《杞县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告》相关内容，距离本项目最近的集中饮用水水源保护区划分情况如下： 高阳镇第十八供水厂（共3眼井）一级保护区范围分别以1号取水井、2号取水井为中心向外延伸30米至水厂厂界的区域；水厂外3号取水井外围30米的区域。 本项目位于杞县葛岗镇，高阳镇第十八供水厂位于本项目东南侧11.2km，本项目不在高阳镇第十八供水厂的一级保护区范围内，亦不在杞县其他集中饮用水水源保护区范围内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 开封龙晶新材料工程技术有限公司位于杞县葛岗镇杞县产业集聚区，现有工程为开封龙晶新材料工程技术有限公司改性聚甲醛项目，《开封龙晶新材料工程技术有限公司改性聚甲醛项目环境影响报告表》由河南源通环保工程有限公司于2011年8月编制完成，并2011年9月7日由开封市环境保护局审批通过，批复文件号：汴环监表[2011]140号。2013年3月19日该项目进行竣工环保验收，并由开封市环境保护局出具了验收意见，文件号：汴环监验[2013]9号。现有工程环评批复内容为5条改性聚甲醛生产线，年产改性聚甲醛20000t，根据现场踏勘，现有工程实际只建设了2条改性聚甲醛生产线，生产规模为年产改性聚甲醛8000t，后续工程不再建设。 为满足自身发展，开封龙晶新材料工程技术有限公司拟投资690万元，建设新增改性聚甲醛生产线及棒材生产线项目。本项目在现有车间内新增3条改性聚甲醛生产线及3条棒材生产线，新增不合格产品破碎工段，建成后年新增改性聚甲醛6000t，年新增棒材300t。 2、项目组成 表2-1 项目工程组成一览表 类别 现有工程建设内容 本次扩建内容 本项目建成后全厂情况 主体工程 生产 车间 2条改性聚甲醛生产线 3条改性聚甲醛生产线，3条棒材生产线，不合格品破碎工段 5条聚甲醛生产线，3条棒材生产线，不合格品破碎工段 公用工程 供水 杞县产业集聚区自来水管网，开封龙宇化工软水制备系统 供电 杞县产业集聚区供电 排水 生活污水经化粪池预处理后，与废气洗涤塔废水一起排入开封龙宇化工厂区污水处理站处理达标，排入杞县第三污水处理厂进一步处理。 环保工程 废气 上料粉尘：1个集气罩，与挤出废气共用废气洗涤塔 上料粉尘：3个集气罩+1台覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA002） 上料粉尘：4个集气罩+1台覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA002） 料仓呼吸粉尘：经过滤后无组织排放 料仓呼吸粉尘：呼吸口连接集气管道，与上料粉尘共用除尘器及排气筒 料仓呼吸粉尘：呼吸口连接集气管道，与上料粉尘共用除尘器及排气筒 挤出废气：2套真空集气系统+2个集气罩+废气洗涤塔+15m高排气筒排放（DA001） 挤出废气：3套真空集气系统+6个集气罩+1套“废气洗涤塔+活性炭吸附”+15m排气筒（DA001） 挤出废气：5套真空集气系统+8个集气罩+1套“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”+15m排气筒（DA001） 包装粉尘：4个抽风口+1台袋式除尘器处理后，通入废气洗涤塔 / 包装粉尘：4个抽风口，与上料粉尘共用除尘器及排气筒（DA002） / 破碎粉尘：1个集气罩收集后与上料粉尘共用除尘器及排气筒 破碎粉尘：1个集气罩收集后与上料粉尘共用除尘器及排气筒（DA002） 废水 生活污水：化粪池预处理后，排入开封龙宇化工污水处理站处理 / 生活污水：化粪池预处理后，排入开封龙宇化工污水处理站处理 废气洗涤塔废水：依托开封龙宇化工污水处理站，设计处理能力80m3/h，处理工艺：调节池+气浮+混凝沉淀+A/O+二沉池 / 废气洗涤塔废水：依托开封龙宇化工污水处理站，设计处理能力80m3/h，处理工艺：调节池+气浮+混凝沉淀+A/O+二沉池 噪声 设置隔声罩、基础减振、厂房隔声 基础减振 设置隔声罩、基础减振、厂房隔声 固废 / 一般固废间20m2 一般固废间20m2 / 危废间10m2 危废间10m2 3、与现有工程依托情况 本项目建设内容与现有工程依托情况见下表： 表2-2 本项目与现有工程依托关系一览表 类别 项目名称 依托内容 依托可行性分析 主体 工程 生产车间 1座，1F，建筑面积3240m2，轻钢结构。 本项目利用生产车间东侧和南侧闲置空间分别建设3条改性聚甲醛生产线和3条棒材生产线，在东南角设置1台破碎机，用于破碎不合格品。 辅助工程 冷却系统 2座冷却塔，100m3/h 本项目设备冷却依托现有工程2座冷却塔，设备间接冷却产生的冷却废水经冷却塔冷却后循环利用。 供气系统 1台空压机，排气量10m3/min 本项目负压输送依托现有工程空压机提供气源，可以满足用气需要。 公用 工程 供水 杞县产业集聚区自来水管网 开封龙宇化工软水制备系统 / 供电 杞县产业集聚区供电网 / 排水 生活污水依托现有工程化粪池预处理后，与废气洗涤塔废水排入龙宇化工厂区污水处理站处理，再经市政污水管网排入杞县第三污水处理厂进一步处理 开封龙宇化工污水处理站已接通集聚区污水管网。 环保工程 废水处理 生活污水依托现有工程化粪池预处理后，与废气洗涤塔废水依托开封龙宇化工污水处理站，设计处理能力80m3/h，处理工艺：调节池+气浮+混凝沉淀+A/O+二沉池 化粪池容积满足本项目新增生活污水处理需要；开封龙宇化工污水处理站剩余处理能力约为10m3/h，远大于本项目新增废水量0.498m3/d，可以满足本项目废水处理需求。 噪声控制 厂房隔声 / 4、主要产品及产能 项目产品主要是改性聚甲醛和棒材，本项目建成后改性聚甲醛生产规模新增6000t/a，棒材300t/a。 表2-3 产品方案 序号 产品名称 规格 现有工程实际建设内容 本次扩建 本项目建成后全厂 1 改性聚甲醛 粒径约2mm 8000t/a 6000t/a 14000t/a 2 棒材 直径60mm、80mm，长度1~1.5m / 300t/a 300t/a 5、主要生产设备 表2-4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 现有工程 本项目 本项目建成后全厂 规格/型号 数量 规格/型号 数量 数量 改性聚甲醛生产线 1 高速混合机 1t/h 1台 / / 1台 2 卧式螺带混合机 / / WLDH-200 3台 3台 3 短纤仓 2.4m3 1个 / / 1个 4 辅料仓 1.5m3 2个 0.5m3 3个 5个 5 聚甲醛料仓（POM仓） 4.2m3 4个 0.5m3 3个 7个 6 助剂仓 0.8m3 2个 0.3m3 3个 5个 7 聚甲醛储料仓（POM储料仓） / 2个 / / 2个 8 真空吸料机 / 2台 5.5kW/7.5kW 6台 8台 9 吨包小包一体式投料站 / / 料斗容积200L 3台 3台 10 小包投料站 / / 料斗容积300L 3台 3台 11 负压输送系统 / 2套 7.5kW 3套 5套 12 失重秤 / 9台 / 9台 18台 13 集中料斗 / 2个 / 3个 5个 14 双螺杆挤出机组 挤出量0.6t/h 2台 挤出量0.3t/h 3台 5台 15 真空泵 / 2台 / 3台 5台 16 吹干机 / 2台 / / 2台 17 切粒机组 拉条切粒 2套 水下切粒UWP300 3套 5套 18 垂直提升振动输送机 X-120A/B 2台 / / 2台 19 均化料仓 / / 1.5m3 6个 6个 20 半自动包装机组 / 2套 / 3套 5套 棒材生产线 21 真空吸料机 / / 300 3台 3台 22 烘干料斗 / / 50kg 3套 3套 23 单螺杆挤出机 / / 挤出量12~20kg/h 3台 3台 24 实心棒模具 / / Φ60mm 3套 3套 25 实心棒模具 / / Φ80mm 3套 3套 26 模温机 / / / 3台 3台 27 履带式牵引机 / / 800型 3台 3台 28 棒材应力消除装置 / / / 3套 3套 29 切割机 / / / 3台 3台 30 堆放架 / / / 3套 3套 不合格品处理工段 31 破碎机 / / NPCY-300 1台 1台 公用设备 32 冷却塔 100m3/h 2座 / / 2座 33 空压机 排气量10m3/min 1台 / / 1台 注：以上设备能源均为电，不涉及燃料使用。 6、主要原辅材料及能源消耗 表2-5 主要原辅材料及能源用量一览表 序号 名称 现有工程 本项目 本项目建成后全厂 备注 改性聚甲醛生产线 1 玻璃纤维 800t/a / 800t/a 纤维状，25kg编织袋包装，外购，用于增加强度 2 聚四氟乙烯 1t/a 1t/a 2t/a 颗粒状，25kg编织袋包装，外购，用于提高耐磨性 3 热塑性聚氨酯 1199t/a 599t/a 1798t/a 颗粒状，25kg编织袋包装，外购，用于增加韧性 4 抗氧剂1010 50t/a 40t/a 90t/a 粉末状，25kg编织袋包装，外购 5 增容剂MDI 30t/a 80t/a 110t/a 粉末状，25kg编织袋包装，外购 6 聚甲醛（POM） 5944t/a 5298t/a 11242t/a 颗粒状，25kg编织袋包装及吨包包装，外购 棒材生产线 7 聚甲醛（POM） / 315t/a 315t/a 颗粒状，25kg编织袋包装，外购 能（资）源消耗 8 电 480万kW·h/a 498万kW·h/a 978万kW·h/a 集聚区供电 9 自来水 1560m3/a 1260m3/a 2820m3/a 集聚区自来水管网 10 软水 965.4m3/a 755.4m3/a 1720.8m3/a 开封龙宇化工软水制备系统 聚四氟乙烯：白色、半透明体，有颗粒状、粉状和分散液三类，本项目外购颗粒状聚四氟乙烯。相对密度（水=1）2.1~2.3，熔点327℃，沸点400℃。常温常压下稳定，避免湿、热、高温。无真正熔点，450℃以上慢慢分解，直接变为气体。在327℃时，机械强度突然消失。不溶于任何溶剂。除了能与熔融的碱金属起反应外，不受任何物质的侵蚀，即使在氢氟酸、王水或发烟硫酸、氢氧化钠中煮沸，也不起任何变化。英文缩写为PTFE，俗称“塑料王”，是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。 热塑性聚氨酯：又称热塑性聚氨酯橡胶，简称TPU，是一种(AB)n型嵌段线性聚合物，A为高分子量（1000~6000）的聚酯或聚醚，B为含2~12直链碳原子的二醇，AB链段间化学结构是二异氰酸酯。热塑性聚氨酯橡胶靠分子间氢键交联或大分子链间轻度交联，随着温度的升高或降低，这两种交联结构具有可逆性。在熔融状态或溶液状态分子间力减弱，而冷却或溶剂挥发之后又有强的分子间力连接在一起，恢复原有固体的性能。外观呈白色无规则球状或柱状颗粒，密度1.10~1.25g/cm3，聚醚型相对密度比聚酯型小。聚醚型玻璃化温度为100.6~106.1℃，聚酯型玻璃化温度108.9~122.8℃。聚醚型和聚酯型的脆性温度低于-62℃，聚醚型耐低温性能优于聚酯型。 聚甲醛：英文缩写POM，又名缩醛树脂（acetaln resins）、聚氧亚甲基（polyoxymethylenes），全名聚甲醛树脂，热塑性结晶聚合物，被誉为“超钢”或者“赛钢”，是通过甲醛聚合所得之聚合物，聚合度不高，且易受热解聚。表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，呈淡黄或白色颗粒状。密度1.39~1.43g/cm3（25°C），熔点162~173ºC，成型温度为170~200°C，分解温度为280°C。 玻璃纤维：以玻璃经人工制成的细丝状物质，是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，缺点是性脆，耐磨性较差。主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等。无固定的熔点，一般认为它的软化点为500~750℃。 抗氧剂1010：化学名为：四[β-（3，5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸]季戊四醇酯，为白色结晶粉末，化学性状稳定，熔点：110.0~125.0℃，挥发分小于0.5%，抗氧剂可以防止聚合物材料在长期老化过程中的热氧化降解，同时也是一种高效的加工稳定剂，能改善聚合物材料在高温加工条件下的耐变色性。 增容剂MDI：二苯基甲烷二异氰酸酯，是由异氰酸酯与多元醇及其配合助剂合成的聚氨酯材料，化学式C15H10N2O2，相对分子量或原子量250.26，密度1.19g/cm3（50℃），熔点36～39℃，沸点190℃（667Pa），闪点202℃。外观为白色或浅黄色固体。 7、水平衡 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 图2-2 全厂水平衡图（m3/d） 8、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员10人，本项目新增劳动定员15人，均不在厂区食宿。三班制，全天生产24h，全年工作300天，年工作7200h。 9、平面布置 现有工程厂区呈不规则矩形，厂区大门位于西北角，西侧为绿化区，东侧为生产车间，生产车间外西侧为配电房、冷却塔、雨水泵站和污水泵站，生产车间南、北侧均为绿化区。生产车间内部西北角为空压机房和配料间，配料间东侧为2条改性聚甲醛生产线，生产车间西南角为原料区和成品区，生产车间最东侧为办公区，其他区域闲置。 本项目在现有工程生产车间内进行扩建，在现有工程2条改性聚甲醛生产线东侧建设3条棒材生产线，在成品区东侧建设3条改性聚甲醛生产线及1台破碎机。生产车间外布局与现有工程一致。 本项目各区域划分明确，不发生交叉和冲突，人流、物流畅通，平面布局合理。厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为扩建项目，新建3条改性聚甲醛生产线和3条棒材生产线，同时新增1台破碎机，用于破碎产生的不合格品。 1、生产工艺流程 1.1改性聚甲醛生产工艺流程及产污环节 图2-3 本项目改性聚甲醛生产工艺流程及产污环节图 助剂配制：根据改性POM配方计算出各种改性助剂所需的量，将上述物料按照配比称量好后，人工投料至卧式螺带混合机中加盖混合3min左右，混合均匀。此过程有投料粉尘产生。 POM、辅料、助剂投料：POM采用吨包小包一体式投料站投料、聚四氟乙烯、热塑性聚氨酯等辅料采用小包投料站投料，经负压输送系统输送至POM仓、辅料仓；助剂在卧式螺带混合机混合均匀后，底部采用气动阀门出料，进入助剂仓。此过程有呼吸粉尘产生。 计量喂料：改性聚甲醛所需的不同原料通过各自的气动阀门分别给料，进入失重秤称重斗。失重秤根据设定的原料配方进行称重，并通过输送螺旋给料，进入集中料斗。此过程有呼吸粉尘产生。 混合、改性挤出：POM粒料、辅料、助剂等经集中料斗混合后，连续地加入到双螺杆挤出机，双螺杆挤出机分多个区段，在生产过程中根据各种牌号的生产工艺需要进行各区段的温度调节（温度调节范围一般为180℃~200℃），物料在挤出机中经塑化、熔融、混合、分散后挤出。物料熔融产生的挥发性有机物在物料挤出前通过真空系统排气，开口筒体上安装排气室，排气口和真空泵连接。在最后一节筒体中，设备建立足够的压力，将物料从机头中挤出。此过程有混合噪声、真空排气、挤出废气和不合格品产生。 切粒、冷却、筛分、干燥：水下切粒机与模板相连，物料从模板成条状挤出后，被切刀立即切断，并由切粒水冷却，防止结块，得到改性树脂颗粒。改性树脂颗粒随输送水流进入离心脱水机进行脱水，分离的水回到循环水系统，脱水后的改性树脂颗粒经振动筛筛选分级后，由真空吸料机吸入均化料仓，均化过程输入热风，使物料动态受热，有效降低水分，热风温度控制在80~90℃，均化料仓采用电加热。干燥过程有噪声产生。 包装：干燥后的改性树脂颗粒经真空吸料机进入包装机顶部料仓，物料自料仓流入包装机的受料斗，当物料达到要求的重量时，给料装置停止给料，与此同时，人工套上包装袋，计量好的物料流入包装袋内后，经折边、热合缝包机封口后，用叉车转运至成品区。水下切粒产生的聚甲醛颗粒表面光滑，呈椭圆形，包装出料过程基本无粉尘产生。 1.2棒材生产工艺流程及产污环节 图2-4 本项目棒材生产工艺流程及产污环节图 外购的聚甲醛颗粒通过真空吸料机进入烘干料斗，在烘干料斗内通过80~90℃循环热风进行干燥；干燥后的物料送入单螺杆挤出机进行熔融挤出，单螺杆挤出机温度控制在175~190℃；挤出的物料通过模具成为棒材形状，循环冷却水对模具进行冷却，成型的棒材用履带式牵引机牵引至应力消除装置，应力消除装置为上下定型板结构，通过定型版加热棒材，达到消除棒材预应力的目的，加热温度控制在140℃左右，未到棒材熔融温度；棒材消除应力后进入切割机，切割成符合要求长度的产品，最后将产品放至堆放架待售。烘干料斗、单螺杆挤出机和应力消除装置均采用电加热。上料过程有废包装材料和噪声产生，挤出过程有废气和不合格品产生，切割过程有噪声和塑料屑产生。 1.3不合格品破碎工艺流程及产污环节 本项目外购1台破碎机，用于破碎现有工程和本项目产生的不合格品，减小不合格品的体积，以方便暂存和运输。破碎机运行过程会产生破碎粉尘和噪声。 2、主要污染工序 本项目主要污染物有废气、废水、噪声及固体废物。主要污染工序汇总情况见下表。 表2-6 本项目产污环节汇总情况一览表 类别 产污工序 污染因子 治理措施 废气 改性聚甲醛生产线 助剂上料 颗粒物 3个集气罩+1台覆膜袋式除尘器+15m高排气筒排放（DA002） 助剂投料、计量喂料 颗粒物 料仓呼吸口与集气管道连接，与上料粉尘共用除尘器及排气筒（DA002） 挤出 甲醛、非甲烷总烃 3套真空集气系统+3个集气罩+废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA001） 棒材生产线 挤出 甲醛、非甲烷总烃 3个集气罩，与改性聚甲醛生产线共用废气治理设施及排气筒（DA001） 破碎工段 破碎 颗粒物 1个集气罩，与上料粉尘共用除尘器及排气筒（DA002） 危废间 暂存 有机废气 设置抽风口，经管道引至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”装置处理，与挤出废气共用废气治理设施 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 依托现有工程化粪池预处理后，排入开封龙宇化工污水处理站处理 废气洗涤塔废水 pH、COD、甲醛、SS 依托开封龙宇化工污水处理站，设计处理能力80m3/h，处理工艺：调节池+气浮+混凝沉淀+A/O+二沉池 噪声 生产车间 噪声 基础减振，车间隔声 固废 废包装材料 / 收集后统一外售 不合格品 / 不合格品经破碎后在一般固废间暂存，定期外售 塑料屑、除尘器收集灰 / 经收集后在一般固废间暂存，交由环卫部门处理 废润滑油、废液压油、废活性炭 / 在危废间暂存，定期交由有资质单位处置 生活垃圾 / 交由环卫部门统一处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 开封龙晶新材料工程技术有限公司是由开封龙宇化工有限公司与富艺国际程有限公司共同出资组建的高新技术公司，成立于2011年2月。 《开封龙晶新材料工程技术有限公司改性聚甲醛项目环境影响报告表》由河南源通环保工程有限公司于2011年8月编制完成，并2011年9月7日由开封市环境保护局审批通过，批复文件号：汴环监表[2011]140号。2013年3月19日该项目进行竣工环保验收，并由开封市环境保护局出具了验收意见，文件号：汴环监验[2013]9号。 2020年7月28日，开封龙晶新材料工程技术有限公司申领了排污许可证，编号为914102005686365971001P；2021年10月25日进行了排污许可证延续。 现有工程环评批复内容为5条改性聚甲醛生产线，生产规模为年产改性聚甲醛20000t。根据现场踏勘并与建设单位核实，实际只建设了2条改性聚甲醛生产线，生产规模为年产改性聚甲醛8000t，后续内容不再建设。 2、现有工程基本情况 详见前文建设内容的2-6小节，本章节不再赘述。 3、现有工程生产工艺概述 现有工程改性聚甲醛装置分A、B两条生产线，其中A线带有短纤喂料系统，B线不带。具体生产工艺流程如下： 图2-5 现有工程改性聚甲醛生产工艺流程及产污环节图 气力输送POM：来自吨包的POM粒料经真空吸料机进入POM储料仓中，袋装的POM经人工倒入料车，采用真空吸料机吸入POM储料仓，通过气动滑板阀及旋转阀均匀加入到气流输送管道中，利用罗茨风机过来的压缩空气将POM粒料输送至POM仓。此过程有风机噪声产生。 助剂配制：根据改性POM配方计算出各种改性助剂所需的量，将改性助剂按照配比称量好后，投料至高速混合机中加盖密闭混合3min左右，混合均匀后，暂存到不锈钢桶中待用。助剂配制在配料间进行，此过程有投料粉尘产生。 辅料、助剂、玻纤投料：辅料为聚四氟乙烯、热塑性聚氨酯等物料，助剂为配制好的增容剂、抗氧剂等粉末状物料，采用人工方式分别倒入辅料仓、助剂仓，辅料仓和助剂仓均设置抽风管道，进料时保持负压状态。短玻纤经人工拆袋后，从投料口倒入短纤仓，单独投料。A线有短玻纤投料系统，B线没有。此过程有投料粉尘和呼吸粉尘产生。 计量喂料：改性聚甲醛所需的不同原辅料通过各自的气动阀门分别给料，进入失重秤称重斗。失重秤根据设定的原辅料配方进行称重，并通过输送螺旋给料，进入集中料斗。此过程有呼吸粉尘产生。 混合、改性挤出：POM粒料、辅料、助剂等经集中料斗混合后，连续地加入到双螺杆挤出机，双螺杆挤出机分多个区段，在生产过程中根据各种牌号的生产工艺需要进行各区段的温度调节（温度调节范围一般为180℃-200℃），物料在挤出机中经塑化、熔融、混合、分散后从机头挤出。A线POM粒料、辅料、改性助剂等在熔化段完全熔融后，如果还需要加入玻纤，通过侧喂料机加入。物料熔融产生的挥发性有机物在物料建压挤出前通过真空系统排气，开口筒体上安装排气室，排气口和真空泵连接。在最后一节筒体中，设备建立足够的压力，将物料从机头中挤出。此过程有混合噪声、真空排气、挤出废气和不合格品产生。 冷却、干燥、切粒、筛分：挤出后的料条经水槽冷却后，进入吹干机，鼓入自然风干燥，输送到切粒机进行切粒，切粒机组带振动筛，对改性树脂颗粒进行筛选分级。干燥、切粒、筛分过程有噪声产生。 包装：改性树脂颗粒自筛分后落入垂直提升振动输送机，通过其提升至包装机顶部缓冲料仓。物料自缓冲料仓流入包装机的受料斗，当物料达到要求的重量时，给料装置停止给料，与此同时，人工套上包装袋，计量好的物料流入包装袋内后，经折边、热合缝包机封口后，用叉车转运至成品区。此过程有包装粉尘产生。 4、现有工程污染物排放及达标情况 现有工程污染物治理措施见表2-7。 表2-7 现有工程污染物治理措施一览表 类别 产污工序 污染因子 治理措施 废气 改性聚甲醛生产线 助剂上料 颗粒物 1个集气罩，与挤出废气共用废气洗涤塔（DA001） 助剂投料、计量喂料 颗粒物 料仓呼吸口安装滤袋，无组织排放 挤出 甲醛、非甲烷总烃 2套真空集气系统+2个集气罩+废气洗涤塔+15m高排气筒排放（DA001） 包装 颗粒物 4个抽风口+1台袋式除尘器处理后，通入废气洗涤塔（DA001） 废水 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS 化粪池预处理后，排入开封龙宇化工污水处理站处理 废气洗涤塔废水 pH、COD、甲醛、SS 排入开封龙宇化工污水处理站处理 噪声 生产车间 噪声 基础减振，车间隔声 固废 废包装材料 / 收集后统一外售 不合格品 / 除尘器收集灰 / 交由环卫部门统一处理 废润滑油 / 交由有资质单位处置 生活垃圾 / 交由环卫部门统一处理 （1）废气 根据2023年6月30日河南四源环境检测有限公司出具的检测报告（见附件6），现有工程废气排放情况如下： 表2-8 现有工程废气排放情况统计结果表 检测 位置 污染物名称 废气量（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 执行标准名称 标准限值 达标情况 尾气处理+15米排气筒出口 甲醛 782 2.1~2.7 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标 5 达标 非甲烷总烃 0.95~1.22 10 达标 厂界 颗粒物 / 0.202~0.273 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标 1.0 达标 甲醛 0.1 0.5 达标 非甲烷总烃 0.33~0.65 2.0 达标 根据上表可知，现有工程有组织颗粒物排放情况未检测，其他废气污染物均能达标排放。 （2）废水 现有工程废水主要为生活污水和废气洗涤塔废水。生活污水经化粪池预处理后，与废气洗涤塔废水排入开封市龙宇化工污水处理站，处理达标后排入杞县第三污水处理厂进一步处理。 根据2023年6月河南省方隅环境技术有限公司出具的检测报告（见附件6）以及2023年1-7月份污水处理站在线监测数据，开封龙宇化工总排口废水排放检测结果：pH6.878~8.771，COD最大值134.784mg/L，BOD最大值8.8mg/L，氨氮最大值8.015mg/L，SS最大值16mg/L，甲醛未检出，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及杞县第三污水处理厂设计进水水质要求。 （3）噪声 现有工程高噪声设备均位于生产车间内部，采取了基础减振和车间隔声措施，罗茨风机设置了隔声罩。根据2024年1月河南四源环境检测有限公司出具的检测报告（见附件6），现有工程东、南、西厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标准要求；北厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）4类标准要求。 （4）固废 现有工程产生的固体废物为废包装材料、不合格品、除尘器收集灰、废润滑油和生活垃圾。其中废包装材料和不合格品经收集后定期外售，废润滑油交由有资质单位处置，除尘器收集灰和生活垃圾交由环卫部门处置。 5、现有工程污染物总量控制情况 由于建设单位2022年度排污许可执行报告未填报各污染物实际排放量信息，现有工程污染物甲醛和非甲烷总烃排放量根据自行监测报告（见附件6）进行核算。根据河南四源环境检测有限公司于2023年6月30日出具的检测报告数据，采样当天甲醛平均排放速率为1.85×10-3kg/h，非甲烷总烃平均排放速率为8.45×10-4kg/h。根据建设单位生产记录，监测采样当天生产负荷为15%，现有工程设计产能为8000t/a，运行时间为7200h/a，经计算，现有工程有组织甲醛排放量为0.0888t/a，有组织非甲烷总烃排放量为0.0406t/a。 由于建设单位近两年自行监测报告未出具颗粒物有组织排放情况，本次评价对现有工程废气中颗粒物源强进行重新核算，详见下文第四章节，现有工程废气洗涤塔对上料粉尘处理效率为80%，袋式除尘器对包装粉尘处理效率按照99%，经计算，现有工程有组织颗粒物排放量为0.0166t/a。 根据建设单位提供资料，现有工程废水排放量约101.4m3/a，杞县第三污水处理厂出水水质标准为COD50mg/L，氨氮5mg/L。经计算，现有工程废水污染物排放量为COD0.0051t/a，氨氮0.0005t/a。 综上，现有工程各污染物排放量为：颗粒物0.0166t/a，甲醛0.0888t/a，非甲烷总烃0.0406t/a，COD0.0051t/a、氨氮0.0005t/a。 根据现有工程环评文件，现有工程污染物排放指标建议值为：甲醛0.0022t/a，COD0.29t/a，氨氮0.003t/a，现有工程甲醛超出总量指标要求。 6、现有工程存在的环境问题及整改措施 表2-9 现有工程存在的环境问题及整改措施 存在问题 整改措施 整改时限 废气处理工艺和无组织管控措施不满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标 拆除现有工程废气洗涤塔，与本项目共用1套“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附装置”，使之满足采用二级组合工艺处理有机废气的要求。 本项目建成运行前 料仓呼吸口连接集气管道，呼吸粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，经15m排气筒排放。 本项目建成运行前 车间地面、墙壁、设备顶部定期打扫，保持整洁无积尘。 本项目建成运行前 未设置一般固废间 在办公区西侧设置1座20m2一般固废间，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，地面硬化，具备防风、防雨、防渗等三防要求，并设置标识牌。 本项目建成运行前 未设置危废暂存间 在办公区西侧设置1座10m2危废间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危废标志。 本项目建成运行前 现有工程污染物排放量超出环评文件中总量指标要求 与本次扩建项目一同申请总量指标。 本项目建成运行前 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价引用《2022年开封市生态环境质量报告书》中杞县2022年环境空气质量数据，具体见下表： 表3-1 基本污染物环境质量现状一览表 污染物 评价指标 浓度值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 超标倍数 达标情况 SO2 年平均浓度 9 60 0.15 0 不达标 24小时平均第98百分位数 16 150 0.11 0 NO2 年平均浓度 20 40 0.5 0 24小时平均第98百分位数 50 80 0.63 0 PM10 年平均浓度 87 70 1.24 0.24 24小时平均第95百分位数 178 150 1.19 0.19 PM2.5 年平均浓度 52 35 1.49 0.49 24小时平均第95百分位数 134 75 1.79 0.79 CO 24小时平均第95百分位数 1.4mg/m3 4mg/m3 0.35 0 O3 日最大8小时平均第90百分位数 172 160 1.08 0.08 由上表可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2和CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区。 杞县正在实施《开封市2023年蓝天保卫战实施方案》（汴环委办[2023]26号），通过聚焦重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进产业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重点行业和重点污染源治理着力推进大气多污染物协同减排，改善当地环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池预处理后，与废气洗涤塔废水一起排入开封龙宇化工厂区污水处理站处理达标，排入杞县第三污水处理厂进一步处理，出水排入幸福干渠，最终汇入小蒋河。 本次评价引用开封市生态环境局网站公布的《2023年1-9月开封市水环境质量通报》中小蒋河杞县马庄寨断面的监测数据，详见下表： 表3-2 小蒋河杞县马庄寨断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L 时间 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 2023年1月 7.6 0.08 0.046 2023年2月 8.7 1.14 0.219 2023年3月 11.5 7.92 0.77 2023年4月 5.8 0.33 0.045 2023年5月 3.6 0.18 0.07 2023年6月 2.1 0.09 0.03 2023年7月 2.6 0.04 0.125 2023年8月 3.4 0.11 0.1 2023年9月 5 0.14 0.13 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 15 2.0 0.4 由上表可知，小蒋河杞县马庄寨断面除了3月份氨氮和总磷超标外，其他月份均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。 目前开封市正在实施《开封市2023年碧水保卫战实施方案》（汴环委办[2023]27号），持续开展惠济河、小蒋河、惠北泄水渠、惠贾渠、康沟河等污染较重河流，以及不能稳定达标断面的综合治理，编制或落实“一河一策”治理方案。严控惠济河挥发酚污染因子浓度，制定涉挥发酚企业排查整治方案。多措并举，通过建设一批污水处理厂及管网项目、河道综合整治及湿地项目、水环境综合治理工程，加强河流断面科学化、精细化管理，制定国省控断面水质提升工作方案等措施，统筹推进农业面源污染、工业污染、城乡生活污染防治，持续提升水环境质量。 3、声环境质量现状 本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，不需开展声环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无居民区、自然保护区、森林公园、文物景观等环境敏感点，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场调查，本项目所在区域主要环境保护目标见下表。项目周边环境示意图见附图2。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 方位 距离(m) 保护级别 地表水环境 幸福干渠 E 1730 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 小蒋河 NE 1860 跃进干渠 W 270 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 厂界外1m / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类、4a类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 执行标准一览表 污染类型 标准名称及级别 污染因子 标准限值 废气 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 颗粒物 有组织 20mg/m3 无组织 1.0mg/m3 甲醛 有组织 5mg/m3 非甲烷总烃 有组织 60mg/m3 无组织 4.0mg/m3 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 非甲烷总烃 有组织 80mg/m3，建议去除效率70% 无组织 2.0mg/m3 甲醛 无组织 0.5mg/m3 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标 颗粒物 有组织 10mg/m3 非甲烷总烃 有组织 10mg/m3，去除效率80% 无组织 企业边界1h平均浓度值低于2.0mg/m3 生产车间或生产设备的无组织排放监控点浓度低于4.0mg/m³ 废水 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 甲醛 5.0mg/L 单位产品基准排水量 6.0m3/t-产品 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 COD 500mg/L BOD 300mg/L SS 400mg/L 氨氮 / 杞县第三污水处理厂设计进水水质指标 COD 500mg/L BOD 230mg/L SS 350mg/L 氨氮 30mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 噪声 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） 固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》，“十四五”主要指标类别中的污染物排放总量控制指标为四项，分别是氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。本项目涉及的污染物指标主要有挥发性有机物（包括非甲烷总烃、甲醛）、化学需氧量、氨氮。详细指标如下： （1）废气 本项目上料、投料、计量喂料和破碎工序涉及颗粒物排放，挤出工序有挥发性有机物（包含甲醛和非甲烷总烃）排放。经计算，本项目颗粒物有组织排放量为0.0018t/a，挥发性有机物有组织排放量为0.1047t/a。 （2）废水 本项目生活污水依托现有工程化粪池预处理后，与废气洗涤塔废水排入开封龙宇化工污水处理站处理达标，经市政污水管网排入杞县第三污水处理厂进一步处理，最终排入小蒋河。 本项目新增废水量149.4m3/a，根据开封龙宇化工2023年自行监测报告及2023年1-7月污水处理站在线监测数据，废水排放检测结果最大值为COD：134.784mg/L，氨氮：8.015mg/L，杞县第三污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD：50mg/L，氨氮：5mg/L）。经计算，本项目新增废水污染物排放量为： 出厂界量：COD0.0206t/a，氨氮0.0012t/a。 入河量：COD0.0075t/a，氨氮0.0008t/a。 本项目总量指标变化情况见下表： 表3-5 主要污染物总量控制指标一览表 单位t/a 污染物名称 现有工程排放量 本项目新增排放量 全厂 排放量 现有工程总量指标 需申请总量指标 颗粒物 0.0166 0.0018 0.0095 / 0.0095 挥发性有机物 0.1294 0.1047 0.2337 0.0022 0.2315 COD 0.0051 0.0075 0.0126 0.29 0 氨氮 0.0005 0.0008 0.0013 0.003 0 注：挥发性有机物包括非甲烷总烃和甲醛，废气总量指标按照有组织进行核算。 由上表可知，本项目扩建完成后，全厂COD、氨氮排放量均未超过现有工程总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标为：颗粒物0.0095t/a，挥发性有机物0.2315t/a。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），挥发性有机物应执行2倍削减替代，VOCs替代量为0.4630t/a。根据开封市生态环境局杞县分局出具的总量核定意见，本项目挥发性有机物由中国石化销售股份有限公司河南开封杞县南关第一加油站、中国石油天然气股份有限公司河南杞县第四加油站、杞县北关众鑫加油站、杞县金山加油站2021年大气污染物削减量(VOCs减排能力3.034t/a)中予以替代解决，VOCs替代量为0.4630t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有工程生产车间内进行扩建，施工期建设内容主要为设备安装调试，无土石方工程。项目施工期时间较短，且施工期污染影响较小，本次评价不进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强核算及污染防治措施 本项目扩建3条改性聚甲醛生产线、3条棒材生产线和1个破碎工段。改性聚甲醛生产线废气产生环节为助剂上料、投料、计量喂料工序，挤出工序；棒材生产线废气产生环节为挤出工序；破碎工段产生废气为破碎粉尘；危废间内废活性炭、废润滑油、废液压油暂存过程会产生有机废气。由于本次扩建对现有工程废气治理措施进行改造提升，且现有工程废气治理设施未检测进口浓度，本评价对现有工程废气源强进行重新核算，为全厂废气达标分析提供依据。 （1）上料粉尘 本项目助剂为粉状物料，经人工拆袋后投入卧式螺带混合机，上料过程会有粉尘产生。参考《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞等编著），投料粉尘的产生量可按粉状物料的0.1~0.4‰计，本评价按0.4‰计。本项目3条改性聚甲醛生产线助剂用量为120t/a，经计算，本项目3条改性聚甲醛生产线上料粉尘产生量为0.048t/a。助剂每天上料时间约0.5h，则上料粉尘产生速率为0.32kg/h。 现有工程助剂在配料间进行配制后，再往助剂仓上料，先采用人工上料至高速混合机，经混合后用不锈钢桶转移至助剂仓进行人工上料。现有工程2条改性聚甲醛生产线助剂用量为80t/a，经计算，现有工程2条改性聚甲醛生产线两次人工上料粉尘产生量为0.064t/a。助剂每天上料时间约0.5h，则上料粉尘产生速率为0.427kg/h。 本项目拟在每台卧式螺带混合机上方设置集气罩，共计3个，上料粉尘经集气罩收集后，引至1台覆膜袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放。集气罩收集效率按照80%计，覆膜袋式除尘器处理效率为99%，风机设计风量为8000m3/h。上料粉尘产排情况如下： 表4-1 上料粉尘产排情况一览表 项目 产排污环节 污染物种类 排放形式 产生情况 治理设施 排放情况 对应排放口编号 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 本项目 上料 颗粒物 有组织 0.0384 0.256 25.6 3个集气罩+1台覆膜袋式除尘器，收集效率80%，处理效率99%，可行技术 0.0004 0.003 0.4 DA002 无组织 0.0096 0.064 / 0.0096 0.064 / / 现有工程 上料 颗粒物 有组织 0.0512 0.341 34.1 3个集气罩，与本项目共用除尘器及排气筒 0.0005 0.003 0.4 DA002 无组织 0.0128 0.085 / 0.0128 0.085 / / 由上表可知，本项目上料粉尘颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标要求（颗粒物：10mg/m3），上料粉尘可以达标排放。 （2）料仓呼吸粉尘 上料后的助剂通过气力输送至助剂仓，助剂经自动计量后进入集中料斗，与其他物料混合后再进入挤出机。在助剂仓、集中料斗进出料时，仓顶的呼吸口会产生粉尘。经类比同类项目，产尘系数按照0.5kg/t物料计算，每天投料计量喂料时间约8h，本项目3条改性聚甲醛生产线助剂用量为120t/a，则料仓呼吸粉尘产生量约为0.12t/a，0.05kg/h。 现有工程2条改性聚甲醛生产线助剂用量为80t/a，每天投料计量喂料时间约8h，则料仓呼吸粉尘产生量约为0.08t/a，0.033kg/h。目前现有工程助剂仓和集中料斗呼吸口设置滤袋，呼吸粉尘经过滤无组织排放。 本评价要求助剂仓、集中料斗呼吸口与集气管道连接，与上料粉尘共用1台覆膜袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放。料仓粉尘产排情况如下： 表4-2 料仓粉尘产排情况一览表 项目 产排污环节 污染物种类 排放形式 产生情况 治理设施 排放情况 对应排放口编号 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 本项目 助剂投料、计量喂料 颗粒物 有组织 0.12 0.05 5 呼吸口与集气管道连接，与上料粉尘共用袋式除尘器及排气筒，处理效率99%，可行技术 0.0012 0.0005 0.06 DA002 现有工程 颗粒物 有组织 0.08 0.033 3.3 0.0008 0.0003 0.04 DA002 由上表可知，本项目料仓呼吸粉尘颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标要求（颗粒物：10mg/m3），料仓呼吸粉尘可以达标排放。 （3）挤出废气 本项目涉及有机化合物的原辅料为聚甲醛、聚四氟乙烯、热塑性聚氨酯以及助剂，改性聚甲醛双螺杆挤出机温度控制在180~200℃，棒材生产线单螺杆挤出机温度控制在175~190℃，在加热熔融时会有部分原辅料因受热不稳定而分解产生有机废气，在真空排气和挤出时全部排出。聚甲醛分解产物以甲醛表征，聚四氟乙烯、热塑性聚氨酯和助剂分解产物以非甲烷总烃表征。 ①改性聚甲醛生产线 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中建议的公式，塑料原料在加热熔融的状态下，无控制措施时，有机废气的排放系数为0.35kg/t-原料。现有工程2条改性聚甲醛生产线聚四氟乙烯、热塑性聚氨酯和助剂用量为1280t/a，则非甲烷总烃产生量为0.448t/a，0.062kg/h。根据现有工程监测数据，甲醛与非甲烷总烃约成2倍关系，经计算，现有工程2条改性聚甲醛生产线甲醛产生量为0.896t/a，0.124kg/h。 本项目3条改性聚甲醛生产线聚四氟乙烯、热塑性聚氨酯和助剂用量为720t/a，采用前文非甲烷总烃排污系数计算，本项目3条改性聚甲醛生产线非甲烷总烃产生量为0.252t/a，0.035kg/h。甲醛产生量主要与聚甲醛使用量相关，本项目3条改性聚甲醛生产线聚甲醛颗粒使用量为5298t/a，现有工程聚甲醛使用量为5944t/a，经类比计算，本项目3条改性聚甲醛生产线甲醛产生量为0.7986t/a，0.111kg/h。 ②棒材生产线 本项目3条棒材生产线聚甲醛使用量为315t/a，经类比计算，本项目3条棒材生产线挤出工序甲醛产生量为0.0475t/a，0.007kg/h。 综上，本项目3条改性聚甲醛生产线和3条棒材生产线挤出工序甲醛产生量合计为0.8461t/a，0.242kg/h，非甲烷总烃产生量合计为0.252t/a，0.035kg/h。 本项目改性聚甲醛生产线挤出工序物料熔融产生的挥发性有机物80%经排气室排出，剩余20%有机废气在物料挤出时排放，改性聚甲醛生产线每台挤出机的排气室与真空泵连接，真空泵抽出的气体引至有机废气处理装置，挤出机出料口上方设置集气罩，共设置3套真空集气系统和3个集气罩，真空集气系统废气收集效率可达100%，集气罩废气收集效率为80%；棒材生产线每台挤出机出料口上方设施集气罩，共3个集气罩，废气收集效率80%。有机废气经收集后引至1套“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理，由15m排气筒排放。“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”对甲醛、非甲烷总烃综合处理效率可达90%以上，按照90%计，风机设计风量为10000m3/h。挤出废气产排情况如下： 表4-3 挤出废气污染物产排情况一览表 项目 产排污环节 排放 形式 污染物种类 产生情况 治理设施 排放情况 对应排放口编号 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 本项目 挤出工序 有组织 甲醛 0.8047 0.112 11.2 3套真空集气系统+6个集气罩+1套“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”，处理效率90%，可行技术 0.0805 0.011 1.1 DA001 非甲烷总烃 0.2419 0.034 3.4 0.0242 0.003 0.3 无组织 甲醛 0.0414 0.006 / 0.0414 0.006 / / 非甲烷总烃 0.0101 0.001 / 0.0101 0.001 / / 现有工程 挤出工序 有组织 甲醛 0.8602 0.119 11.9 2套真空集气系统+2个集气罩，与本项目共用有机废气处理设施及排气筒 0.0860 0.012 1.2 DA001 非甲烷总烃 0.4301 0.060 6.0 0.0430 0.006 0.6 无组织 甲醛 0.0358 0.005 / 0.0358 0.005 / / 非甲烷总烃 0.0179 0.002 / 0.0179 0.002 / / 由上表可知，本项目挤出工序甲醛排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）限值要求（甲醛：5mg/m3），非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标要求（非甲烷总烃：10mg/m3），“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”对非甲烷总烃去除效率为90%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标要求（去除效率不低于80%）。因此，本项目挤出工序废气可以达标排放。 （4）包装粉尘 本项目水下切粒产生的改性树脂颗粒表面光滑，呈椭圆形，包装出料过程基本无粉尘产生，本次评价不考虑包装粉尘。 现有工程采用拉条切粒方式，改性树脂颗粒切面比较粗糙，在料仓内混动过程相互摩擦，在包装工序会产生少量粉尘，经类比同类企业，包装粉尘产生量约为成品包装量的0.01%，现有工程产品规模为8000t/a，则包装粉尘产生量为0.8t/a。包装机组每天工作时间为3h，每台包装机料斗出口两侧设置抽风口，共计4个，包装粉尘经收集后，与上料粉尘共用1台覆膜袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放。抽风口收集效率按照80%计，覆膜袋式除尘器处理效率为99%，风机总风量为8000m3/h。包装粉尘产排情况如下： 表4-4 包装粉尘产排情况汇总表 项目 产排污环节 污染物种类 排放形式 产生情况 治理设施 排放情况 对应排放口编号 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 现有工程 包装工序 颗粒物 有组织 0.64 0.711 71 4个抽风口，与上料粉尘共用除尘器及排气筒 0.0064 0.007 0.9 DA002 无组织 0.16 0.178 / 0.16 0.178 / / （5）破碎粉尘 根据建设单位提供资料，改性聚甲醛生产线产品不合格率为0.3%，本项目改性聚甲醛生产规模为6000t/a，则改性聚甲醛生产线不合格品产生量为18t/a，棒材生产线不合格品产生量约为15t/a。本项目不合格品产生量共计33t/a。 现有工程改性聚甲醛生产规模为8000t/a，则现有工程不合格品产生量为24t/a。 经计算，全厂不合格品量为57t/a，采用破碎机进行破碎后进行运输外售，破碎过程会产生粉尘，参考《第二次全国污染源普查系数手册》废弃资源综合利用行业系数手册中4220非金属废料和碎屑加工处理行业中干法破碎工艺的产污系数，本次评价取平均值为375g/t-原料，破碎机年运行约120h，则破碎粉尘产生量为0.0214t/a，0.178kg/h。 本项目拟在破碎机上方设置1个集气罩，集气罩四周设置软帘。上料粉尘经集气罩收集后，与上料粉尘共用1台覆膜袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放。集气罩收集效率按照80%计，覆膜袋式除尘器处理效率为99%，风机总风量为8000m3/h。破碎粉尘产排情况如下： 表4-5 破碎粉尘产排情况汇总表 项目 产排污环节 污染物种类 排放形式 产生情况 治理设施 排放情况 对应排放口编号 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 全厂 破碎工序 颗粒物 有组织 0.0171 0.143 14.3 1个集气罩，与上料粉尘共用除尘器及排气筒 0.0002 0.0017 0.21 DA002 无组织 0.0043 0.0358 / 0.0043 0.0358 / / 由上表可知，本项目破碎粉尘颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标要求（颗粒物：10mg/m3），破碎粉尘可以达标排放。 （6）危废间有机废气 本项目危废间内废活性炭、废润滑油和废液压油在暂存过程会挥发少量有机废气，主要成分为甲醛和非甲烷总烃。废活性炭、废润滑油和废液压油分别采用密闭包装袋、密闭容器盛放后在危废间存放，因此，暂存过程挥发的有机废气量较小，本次环评不再定量分析。环评要求危废间做好密闭，设置抽风口，收集的废气经管道连接至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”进行处理，与挤出废气共用废气治理设施。 1.2废气污染源情况 本项目建成后，全厂上料粉尘、料仓呼吸粉尘、包装粉尘和破碎粉尘经1台覆膜袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒排放（DA002）；全厂挤出废气引至1套“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理后，经1根15m排气筒排放（DA001）。全厂废气污染物排放情况如下： 表4-6 全厂废气污染物排放情况一览表 项目 产排污环节 污染物种类 排放形式 产生情况 治理设施 排放情况 对应排放口编号 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 全厂 上料、投料、计量喂料、包装、破碎 颗粒物 有组织 0.9467 1.534 191.8 7个集气罩+4个抽风口+1台覆膜袋式除尘器，收集效率80%，处理效率99%，可行技术 0.0095 0.016 2.0 DA002 无组织 0.1867 0.363 / 0.1867 0.363 / / 全厂 挤出 甲醛 有组织 1.6649 0.231 23.1 5套真空集气系统+8个集气罩+1套“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”，处理效率90%，可行技术 0.1665 0.023 2.3 DA001 无组织 0.0772 0.011 / 0.0077 0.001 / / 非甲烷总烃 有组织 0.6720 0.093 9.3 0.0672 0.009 0.9 DA001 无组织 0.0280 0.004 / 0.0028 0.0004 / / 由上表可知，DA002排气筒颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标要求（颗粒物：10mg/m3）。DA001排气筒甲醛排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）限值要求（甲醛：5mg/m3），非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标要求（非甲烷总烃：10mg/m3）。 因此，本项目建成后，全厂废气污染物可以达标排放，本项目与现有工程共用废气治理设施可行。 表4-7 废气排放口基本情况一览表 序号 编号及 名称 排气筒底部中心 排气筒底部海拔高度（m） 烟气量（m3/h） 排气筒 出口烟气温度（℃） 排放因子 排放口类型 经度（°） 纬度（°） 内径（m） 高度（m） 1 粉尘排放口DA002 114.646131 34.598571 65 8000 0.3 15 20 颗粒物 一般排放口 2 有机废气排放口DA001 114.646405 34.598871 65 10000 0.4 15 20 甲醛、非甲烷总烃 一般排放口 1.3非正常工况 非正常生产情况是指系统开停车、停电、设备检修、环保措施出现故障等情况。 全厂的非正常工况主要为废气处理系统出现故障时，造成废气污染物的非正常排放。本次评价设定的非正常工况为：覆膜袋式除尘器以及“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”均出现故障不能正常工作，处理效率为零，导致废气非正常排放。 表4-8 非正常工况污染物排放一览表 污染工序 污染物名称 废气量 m3/h 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 单次持续时间 年发生频次 应对措施 助剂上料、投料、计量喂料工序、包装工序、破碎工段 颗粒物 8000 1.534 191.8 1h 1次/a 暂时停产、尽快维修废气治理设施 挤出工序 甲醛 10000 0.233 23.3 1h 1次/a 非甲烷总烃 0.009 0.9 1.4废气污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）附录A，颗粒物治理可行技术为“袋式除尘；滤筒/滤芯除尘”，非甲烷总烃治理可行技术为“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”。因此，本项目采用覆膜袋式除尘器处理上料粉尘、料仓呼吸粉尘和破碎粉尘，采用“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理挤出工序有机废气，属于可行技术，“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”属于二级组合处理工艺，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标中废气收集及处理工艺要求。 根据甲醛的理化性质，甲醛易溶于水，因此采用废气洗涤塔处理含甲醛废气属于可行技术。 1.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），评价提出大气污染物监测要求如下： 表4-9 废气监测计划一览表 点位 监测指标 频次 排放标准 DA001 非甲烷总烃 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标 甲醛 1次/年 DA002 颗粒物 1次/年 厂界 颗粒物 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标 非甲烷总烃 2、废水 2.1废水源强核算及污染防治措施 本项目用水包括生活用水、冷却用水和废气洗涤塔用水。其中生产设备冷却用水和废气洗涤塔用水采用软水，由开封龙宇化工提供；生活用水和冷却塔用水采用自来水，由集聚区供水管网提供。 ①生活用水 本项目新增劳动定员15人，不在厂区食宿，员工用水量按40L/人·d计算，生活污水产生系数为0.8，年工作天数以300天计，则员工生活用水量为180m3/a（0.6m3/d），生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d）。类比一般生活污水水质，各污染物产生浓度分别为COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS200mg/L，氨氮25mg/L。生活污水依托现有工程化粪池预处理后，排入开封龙宇化工厂区污水站处理达标，经市政污水管网进入杞县第三污水处理厂进一步处理。 ②冷却用水 本项目挤出机、切粒机组、模温机、切割机均使用软水进行冷却降温，采用板式换热器与冷却塔内自来水交换热量后循环使用，只需补充软水损耗量。根据建设单位提供资料，软水补充量约为0.1m3/h，2.4m3/d，720m3/a。 本项目依托现有工程2座冷却塔进行冷却水的热交换，冷却塔循环池定期加入软水剂防止结垢，冷却水循环使用不外排。经类比现有工程，本项目建成后冷却塔自来水补充量增加3.6m3/d，1080m3/a。 ③废气洗涤塔用水 本项目挤出废气主要成分为甲醛和非甲烷总烃，甲醛易溶于水，经真空集气系统和集气罩收集后引至废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附装置处理。废气洗涤塔顶部设置喷头喷淋软水，底部通入废气，水滴与废气充分接触，废气中的甲醛溶于水中从而达到去除甲醛的目的。废气洗涤塔底部设置1m3循环水箱，喷淋用水可以循环使用，只需定期补充软水。根据现有工程运行经验，喷淋塔每天补充量约为水箱水量的10%，即0.1m3/d，30m3/a。为保证喷淋吸收效果，喷淋废水每两个月更换一次，每次更换量为0.9m3，则喷淋废水产生量为5.4m3/a。本项目扩建完成后，由于废气洗涤塔有机废气处理量增加，喷淋废水需每个月更换一次，喷淋废水增加量为5.4m3/a，折合0.018m3/d。 本项目废气洗涤塔废水源强类比《开封龙宇化工有限公司二期年产2万吨聚甲醛项目环境影响报告书》POM聚合及制粒过程废气洗涤塔产生废水水质：pH5~9、COD1500mg/L、SS700mg/L、甲醛150mg/L。 本项目废气洗涤塔废水依托开封龙宇化工厂区污水站进行处理后，经市政污水管网进入杞县第三污水处理厂进一步处理。 根据2023年6月河南省方隅环境技术有限公司出具的检测报告以及2023年1-7月份污水处理站在线监测数据，开封龙宇化工总排口废水排放检测结果：pH6.878~8.771，COD最大值134.784mg/L，BOD最大值8.8mg/L，氨氮最大值8.015mg/L，SS最大值16mg/L，甲醛未检出，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及杞县第三污水处理厂设计进水水质要求，因此本项目废水可以达标排放。 2.2废水治理设施可行性分析 （1）废水处理工艺可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）附录A，厂区综合废水处理可行技术为，预处理设施：调节、隔油、沉淀；生化处理设施：厌氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘；深度处理设施：高级氧化、生物滤池、混凝沉淀（澄清）、过滤、活性炭吸附、超滤、反渗透。 本项目生活污水依托现有工程化粪池预处理后，与废气洗涤塔废水排入开封龙宇化工污水处理站处理，经市政污水管网排入杞县第三污水处理厂进一步处理。开封龙宇化工污水处理站处理工艺为：调节池+气浮+混凝沉淀+A/O+二沉池；杞县第三污水处理厂处理工艺为：预处理+水解酸化+A2/O+MBR池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池+消毒。因此，本项目废水处理工艺可行。 （2）开封龙宇化工污水处理站依托可行性 本项目生活污水和废气洗涤塔废水产生量为0.498m3/d，废水水质与开封龙宇化工废气洗涤塔废水水质类似，因此，可以排入开封龙宇化工污水处理站进行预处理，不会对污水处理站运行造成冲击。 根据现场踏勘，目前开封龙宇化工厂区污水处理站运行稳定，根据2023年6月河南省方隅环境技术有限公司出具的检测报告以及2023年1-7月份污水处理站在线监测数据，污水处理站出口各污染物浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及杞县第三污水处理厂设计进水水质要求，可以达标排放。污水处理站设计处理能力为80m3/h，目前废水处理最大量约为70m3/h，剩余处理能力约为10m3/h，远大于本项目新增废水量0.498m3/d，可以满足本项目废水处理需求。 （3）杞县第三污水处理厂依托可行性 杞县第三污水处理厂位于开杞公路与产业大道西北侧，主要处理杞县葛岗镇专业园区内的生活污水和工业废水。设计处理规模为1.0万m3/d，目前一期工程已建设完成，采用“预处理+水解酸化+A2/O+MBR池+絮凝沉淀+纤维转盘滤池+消毒”处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，处理达标后经幸福干渠排入小蒋河。 本项目位于开封市杞县葛岗镇开封龙宇化工对面，在杞县第三污水处理厂收水范围内，目前龙宇化工厂区总排口已接通污水管网，根据开封龙宇化工2022年自行检测报告以及在线监测数据，厂区总排口水质浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和杞县第三污水处理厂进水指标要求。本项目废水产生量远小于杞县第三污水处理厂的处理规模，废水量在污水处理厂容量之内，不会对污水处理厂产生冲击影响。 综上，本项目废水依托开封龙宇化工厂区污水处理站预处理，再排入杞县第三污水处理厂进一步处理可行。 3、噪声 3.1源强分析 项目运营过程中噪声主要是卧式螺带混合机、负压输送系统、真空吸料机、破碎机、真空泵、风机等设备运行过程中产生的噪声，主要高噪声设备源强在75～90dB(A)之间。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源 源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 生产车间 卧式螺带混合机1 75 基础减振、厂房隔声 75.2 -34.4 1.2 62.0 13.7 28.9 26.2 58.8 58.9 58.8 58.8 1h 31.0 31.0 31.0 31.0 27.8 27.9 27.8 27.8 1m 2 生产车间 卧式螺带混合机2 75 73.5 -38.3 1.2 62.0 9.4 28.9 30.5 58.8 59.0 58.8 58.8 1h 31.0 31.0 31.0 31.0 27.8 28.0 27.8 27.8 1m 3 生产车间 卧式螺带混合机3 75 72 -42 1.2 62.0 5.4 29.0 34.5 58.8 59.3 58.8 58.8 1h 31.0 31.0 31.0 31.0 27.8 28.3 27.8 27.8 1m 4 生产车间 负压输送系统1 80 76.9 -34.9 1.2 60.2 13.9 30.6 26.0 63.8 63.9 63.8 63.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 32.9 32.8 32.8 1m 5 生产车间 负压输送系统2 80 75.7 -39.1 1.2 59.7 9.5 31.2 30.4 63.8 64.0 63.8 63.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 33.0 32.8 32.8 1m 6 生产车间 负压输送系统3 80 74 -43 1.2 59.8 5.3 31.2 34.6 63.8 64.3 63.8 63.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 33.3 32.8 32.8 1m 7 生产车间 真空泵1 85 85.5 -38.1 1.2 51.0 14.1 39.8 25.7 68.8 68.9 68.8 68.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 37.8 37.9 37.8 37.8 1m 8 生产车间 真空泵2 85 84.1 -42.5 1.2 50.6 9.5 40.3 30.3 68.8 69.0 68.8 68.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 37.8 38.0 37.8 37.8 1m 9 生产车间 真空泵3 85 82.3 -46.5 1.2 50.8 5.1 40.2 34.7 68.8 69.3 68.8 68.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 37.8 38.3 37.8 37.8 1m 10 生产车间 真空吸料机1 80 92.7 -38.6 1.2 44.2 16.4 46.6 23.4 63.8 63.9 63.8 63.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 32.9 32.8 32.8 1m 11 生产车间 真空吸料机2 80 91.7 -41.3 1.2 44.1 13.5 46.8 26.3 63.8 63.9 63.8 63.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 32.9 32.8 32.8 1m 12 生产车间 真空吸料机3 80 90.9 -44.2 1.2 43.7 10.5 47.2 29.3 63.8 63.9 63.8 63.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 32.9 32.8 32.8 1m 13 生产车间 真空吸料机4 80 90.2 -46.5 1.2 43.5 8.1 47.5 31.7 63.8 64.0 63.8 63.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 33.0 32.8 32.8 1m 14 生产车间 真空吸料机5 80 89.5 -48.9 1.2 43.2 5.6 47.8 34.1 63.8 64.2 63.8 63.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 33.2 32.8 32.8 1m 15 生产车间 真空吸料机6 80 89 -50.9 1.2 42.9 3.6 48.1 36.2 63.8 64.8 63.8 63.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 33.8 32.8 32.8 1m 16 生产车间 真空吸料机7 80 121.9 -32.2 1.2 19.7 33.3 70.9 6.3 63.8 63.8 63.8 64.2 8h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.8 32.8 32.8 33.2 1m 17 生产车间 真空吸料机8 80 125.1 -33.7 1.2 16.2 33.1 74.4 6.5 63.9 63.8 63.8 64.1 8h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.9 32.8 32.8 33.1 1m 18 生产车间 真空吸料机9 80 128.3 -34.7 1.2 12.8 33.4 77.7 6.2 63.9 63.8 63.8 64.2 8h 31.0 31.0 31.0 31.0 32.9 32.8 32.8 33.2 1m 19 生产车间 破碎机 85 110.8 -56.5 1.2 20.6 6.6 70.4 33.0 68.8 69.1 68.8 68.8 8h 31.0 31.0 31.0 31.0 37.8 38.1 37.8 37.8 1m 20 生产车间 风机1 90 77.9 -46.5 1.2 54.8 3.5 36.2 36.4 73.8 74.8 73.8 73.8 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 42.8 43.8 42.8 42.8 1m 21 生产车间 风机2 90 96.8 -18.4 1.2 48.2 36.6 42.3 3.2 73.8 73.8 73.8 75.0 24h 31.0 31.0 31.0 31.0 42.8 42.8 42.8 44.0 1m 注：表中坐标以厂界中心（114.639930°,34.600292°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声达标情况分析 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）导则中推荐模式进行预测，模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （2）无指向性点声源的几何发散衰减公式： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(t/r0) 式中：LP（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）； LP（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 （3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 根据厂区平面布置及上述计算公式，本项目主要高噪声设备对四周厂界噪声贡献值及预测值计算结果详见下表，现状噪声数据引用自2024年1月河南四源环境检测有限公司出具的检测报告。 表4-11 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 点位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 现状值（dB(A)） 预测值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东厂界 121.9 -4.2 1.2 昼间 52.4 57 58.3 65 达标 东侧 106.9 -103.5 1.2 夜间 52 47 53.2 55 达标 南厂界 62.9 -84.3 1.2 昼间 51 56 57.2 65 达标 南侧 62.9 -84.3 1.2 夜间 50.6 48 52.5 55 达标 西厂界 -36.1 -41 1.2 昼间 34.3 57 57.0 65 达标 西侧 -36.1 -41 1.2 夜间 34 48 48.2 55 达标 北厂界 42.4 37.9 1.2 昼间 40 57 57.0 70 达标 北侧 42.4 37.9 1.2 夜间 39.6 47 47.7 55 达标 由上表可知，本项目运营期东、南、西厂界昼、夜间噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界昼、夜间噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 经与现状噪声叠加后，东、南、西厂界昼、夜间噪声预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界昼、夜间噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。因此，本项目扩建完成后全厂噪声可以达标排放。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价提出噪声监测要求如下： 表4-12 噪声监测计划表 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 东、南、西厂界 等效连续A声级 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 北厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类 4、固体废物 4.1固体废物源强核算过程 本项目运营期产生的固体废物主要为废包装材料、不合格品、塑料屑、除尘器收集灰、废润滑油、废液压油、废活性炭和生活垃圾。 （1）废包装材料 本项目原辅料采用编织袋、吨包包装，会产生废包装材料，经类比现有工程，废包装材料产生量约0.3t/a，经收集后在一般固废间暂存，定期外售。 （2）不合格品 根据建设单位提供资料，改性聚甲醛生产线产品不合格率为0.3%，本项目改性聚甲醛生产规模为6000t/a，则改性聚甲醛生产线不合格品产生量为18t/a，棒材生产线不合格品产生量约为15t/a。本项目不合格品产生量共计33t/a。不合格品经收集后采用破碎机进行破碎，装袋密封后送入一般固废间暂存，定期外售。 （3）塑料屑 本项目棒材生产线切割工序会产生锯末，主要成分为塑料屑。根据建设单位提供资料，塑料屑产生量约0.01t/a，定期清理后交由环卫部门处理。 （4）除尘器收集灰 本项目采用覆膜袋式除尘器处理上料粉尘、料仓呼吸粉尘、包装粉尘和破碎粉尘，除尘器需定期清灰，经计算，除尘器收集灰产生量约为0.07t/a，交由环卫部门处理。 （5）废润滑油、废液压油 本项目双螺杆挤出机需每个月更一次换润滑油，每次更换量为0.005t，单螺杆挤出机需每年更换液压油，每次更换量为0.04t，则本项目废润滑油产生量为0.06t/a，废液压油产生量为0.04t/a。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油和废液压油均属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废润滑油废物代码为900-249-08，废液压油废物代码为900-218-08。 （6）废活性炭 本项目有机废气采用“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”处理，活性炭需要定期更换，废气洗涤塔对有机废气处理效率约80%，活性炭对有机废气处理效率约50%。根据建设单位提供资料，活性炭装置中填充约1t活性炭，吸附有机废气量约为0.21t/a，活性炭更换周期为3个月，则废活性炭产生量为4.21t/a。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于HW49其他废物，危废代码900-039-49。 （7）生活垃圾 本项目新增员工15人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按照每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.25t/a）。厂区设置若干垃圾桶，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。 4.2固体废物处置情况 本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物，产生和处置情况见下表： 表4-13 本项目固体废物产生及处理情况一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量t/a 贮存 方式 利用处置方式和去向 原料包装 废包装材料 一般工业固体废物 / 固态 / 0.3 / 收集后在一般固废间暂存，定期外售 挤出 不合 格品 / 固态 / 33 / 破碎后密闭包装，在一般固废间暂存，定期外售 切割 塑料屑 / 固态 / 0.01 / 交由环卫部门处理 废气治理 除尘器收集灰 / 固态 / 0.07 / 设备维护保养 废润 滑油 HW08 废矿物油与含矿物油废物900-249-08 润滑油 液态 T，I 0.06 密闭容器 在危废暂存间暂存，交由有资质单位处置 废液 压油 HW08 废矿物油与含矿物油废物900-218-08 液压油 液态 T，I 0.04 密闭容器 废气治理 废活 性炭 HW49 其他废物900-039-49 甲醛、非甲烷总烃 固态 T 4.21 密闭包装 员工 生活垃圾 / / 固态 / 2.25 / 交由环卫部门处理 注：T指毒性，I指易燃性。 表4-14 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废润滑油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 办公区西侧 10m2 密闭容器 0.5t 3个月 废液压油 900-218-08 密闭容器 0.5t 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 密闭包装 2t 1个月 4.3固体废物环境保护措施 （1）一般固废 本项目拟在办公区西侧建设1座20m2一般固废暂存间，采取“三防”措施，同时参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，具体建设要求为： ①为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施； ②采用天然或人工材料构筑防渗层； ③为加强监督管理，一般固废暂存间应设置图形或文字标识牌。 （2）危险废物 本项目拟在办公区西侧设置1座危废暂存间（10m2），用于暂存废润滑油、废液压油和废活性炭，分别采用密闭容器、包装袋盛放后在危废间存放。危险废物在贮存、处置过程执行以下要求： ①认真落实申报登记制度 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条的规定，产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②建设单位必须建立健全台帐登记制度，如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等环节的情况。 ③根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ④贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑤危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物的转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求填写转移联单。 ⑥选择具有专业处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。 综上，项目运营过程中产生的固体废物可以得到有效的处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水和土壤影响分析 本项目污染源主要为污水泵站、废水管线及危废暂存间，其污染物类型主要为pH、COD、甲醛、废润滑油、废液压油、废活性炭等。污染途径主要为防渗面发生破裂，导致废水、危险废物下渗，对土壤及地下水环境造成一定影响。 地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。 根据各分区可能泄漏的污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将项目划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，具体如下： 表4-15 项目分区防渗措施一览表 序号 防渗分区 名称 建议措施 1 重点防渗区 污水泵站池体、废水管线、危废间 池体底部和内壁涂布防水材料，渗透系数不大于1×10-7cm/s；危废间在水泥硬化的基础上，铺设人工防渗材料，厚度不小于2mm，渗透系数不大于1×10-7cm/s。 2 一般防渗区 化粪池、一般固废间、生产车间其他区域 水泥硬化，池体底部和内壁涂布防水材料，渗透系数不大于1×10-7cm/s。 3 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化。 综上，项目污染物泄漏几率较小，在落实好分区防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水和土壤环境影响较小。 6、生态环境 本项目在现有工程厂区内扩建，不新增占地，施工期主要建设内容为生产设备的安装调试，均在车间内进行，对周边生态环境影响较小。 7、环境风险 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质包括废润滑油和废液压油，厂区最大存在量分别为0.06t，0.04t，低于临界量限值2500t。本项目风险物质数量与临界量比值Q为0.00004。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，项目环境风险潜势为I，开展简单分析。 本项目存在环境风险主要为事故状态下，车间出现明火或者热源引燃聚甲醛颗粒、聚四氟乙烯、热塑性聚氨酯或产品，引发火灾事故，火灾造成的衍生污染物可能对周围居民大气环境造成不利影响；废润滑油或废液压油泄漏至土壤，可能引起土壤和地下水污染。 为减轻突发环境事故造成的环境污染，本评价要求建设单位采取以下风险防范措施： ①合理安排生产计划，减少原辅料在厂区堆存量；降低原辅料包装袋堆放高度，合理通风，防止热量聚集；车间内禁止吸烟，严禁携带火种、打火机等易燃品； ②对各类设备、管道、配电装置定期检修保养，电气设备的外漏可导电部分，按照《工业与民用电力装置和接地设计规范》（GBJ65-83）的要求设置可靠的接地装置；加强生产管理，严格按照操作规程使用生产设备，配置必要的消防设备和灭火器材； ③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废间，采取重点防渗措施，严格危险废物管理； ④派专人定期对原料区、成品区和危废间进行巡视，发现异常立即报告； ⑤建议编制突发环境事件应急预案，针对可能出现的突发事故情形，制订相应的应急措施，一旦出现事故可及时采取应急处置措施，使损失和对环境的污染降到最低。此外，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时对应急预案进行修订和完善。 综上，经采取风险防范措施后，本项目环境风险可防控。 8、污染物“三笔账”汇总情况 本项目建成后全厂污染物排放情况见下表。 表4-16 污染物“三笔账”一览表 单位：t/a 类别 污染物 现有工程排放量 现有工程许可排放量 本次工程排放量 以新代老削减量 建成后全厂排放量 增减量 废气 颗粒物 0.0166 / 0.0018 0.0089 0.0095 -0.0071 挥发性有机物 0.1294 0.0022 0.1047 0.0004 0.2337 +0.1043 废水 废水量 101.4 / 149.4 / 250.8 +149.4 COD 0.0051 0.29 0.0075 / 0.0126 +0.0075 氨氮 0.0005 0.003 0.0008 / 0.0013 +0.0008 固废 （产生量） 废包装材料 0.4 / 0.3 / 0.7 +0.3 不合格品 24 / 33 / 57 +33 塑料屑 / / 0.01 / 0.01 +0.01 除尘器收集灰 0.1 / 0.07 / 0.17 +0.07 废润滑油 0.04 / 0.06 / 0.1 +0.06 废液压油 / / 0.04 / 0.04 +0.04 废活性炭 / / 4.21 / 4.21 +4.21 生活垃圾 1.5 / 2.25 / 3.75 +2.25 注：此表格内挥发性有机物包括非甲烷总烃和甲醛。 9、环保投资 本项目总投资690万元，其中环保投资25万元，占总投资的3.6%，具体环保投资分项估算见下表。 表4-17 环保投资估算表 类别 污染源 环保设施 环保投资 （万元） 废气 上料粉尘、料仓呼吸粉尘、破碎粉尘 料仓呼吸口连接集气管道，4个集气罩+1台覆膜袋式除尘器+15m排气筒 4 挤出废气 3套真空集气系统+6个集气罩+1套“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”+15m排气筒 15 危废间有机废气 设置抽风口，经管道引至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”装置处理，与挤出废气共用废气治理设施 2 废水 生活污水、废气洗涤塔废水 依托现有工程化粪池，依托开封龙宇化工污水处理站，设计处理能力80m3/h，处理工艺：调节池+气浮+混凝沉淀+A/O+二沉池 0（依托） 噪声 设备运行 基础减振、厂房隔声 0.5 固体 废物 废包装材料、不合格品、除尘器收集灰 1座20m2一般固废间 1 废润滑油、废液压油、废活性炭 1座10m2危废暂存间 2.5 总计 25 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料粉尘、料仓呼吸粉尘、破碎粉尘 | 颗粒物 | 料仓呼吸口连接集气管道，4个集气罩+1台覆膜袋式除尘器+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级A级指标 |
|  | 挤出废气 | 甲醛、非甲烷总烃 | 3套真空集气系统+6个集气罩+1套“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”+15m排气筒 |  |
|  | 危废间有机废气 | 甲醛、非甲烷总烃 | 设置抽风口，经管道引至“废气洗涤塔+除雾装置+活性炭吸附”装置处理，与挤出废气共用废气治理设施 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 依托现有工程化粪池预处理，排入开封龙宇化工污水处理站 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）和杞县第三污水处理厂进水指标 |
|  | 废气洗涤塔废水 | pH、COD、甲醛、SS | 依托开封龙宇化工污水处理站，设计处理能力80m3/h，处理工艺：调节池+气浮+混凝沉淀+A/O+二沉池 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料经收集后定期外售，不合格品经破碎包装后在一般固废间暂存，定期外售，塑料屑和除尘器收集灰交由环卫部门处理；废润滑油、废液压油和废活性炭分别采用密闭包装容器盛放后在危废间暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 加强生产管理，厂区进行分区防渗。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 厂区严禁烟火，派专人定期对原料区、成品区和危废间进行巡视，配备消防器材，编制应急预案，定期进行模拟演练。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，开封龙晶新材料工程技术有限公司新增改性聚甲醛生产线及棒材生产线项目符合国家产业政策，选址合理可行，在认真落实评价提出的各项污染防治措施和评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，可以实现项目社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度，评价认为本项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0166 | / | / | 0.0018 | 0.0089 | 0.0095 | -0.0071 |
|  | 挥发性有机物（包括非甲烷总烃和甲醛） | 0.1294 | 0.0022 | / | 0.1047 | 0.0004 | 0.2337 | +0.1043 |
| 废水 | COD | 0.0051 | 0.29 | / | 0.0075 | / | 0.0126 | +0.0075 |
|  | NH3-N | 0.0005 | 0.003 | / | 0.0008 | / | 0.0013 | +0.0008 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 0.4 | / | / | 0.3 | / | 0.7 | +0.3 |
|  | 不合格品 | 24 | / | / | 33 | / | 57 | +33 |
|  | 塑料屑 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 除尘器收集灰 | 0.1 | / | / | 0.07 | / | 0.17 | +0.07 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.04 | / | / | 0.06 | / | 0.1 | +0.06 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.21 | / | 4.21 | +4.21 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。