汴环审批书〔2024〕7号 开封市生态环境局 关于河南中原爱励环境科技有限公司改扩建项目环境影响评价报告书的批复 河南中原爱励环境科技有限公司： 你单位（统一社会信用代码：91410223MA9GTYT708）报送的由河南和君环境技术有限公司编制完成的《河南中原爱励环境科技有限公司改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、项目概况。河南中原爱励环境科技有限公司成立于2021年5月，是一家专业从事废旧资源回收利用的企业，公司位于尉氏县先进制造业开发区国兴路宏业北路路南。本项目不新增占地，主要利用厂区现有4#、9#和10#闲置车间进行扩建项目建设。4#车间利用含铝一般固废加工生产铝合金材料10万吨/年；9#车间年处置垃圾焚烧飞灰6万吨；10#车间年处置大修渣2万吨、碳渣2万吨、含锂废料2万吨。项目包括主体工程、公用工程、环保工程。本项目总投资5000万元，其中环保投资953万元，约占工程总投资的19.06%。 二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开《报告书》，并接受相关方的垂询。 四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放，并在项目的设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作： （一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。 （二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目外排污染物应满足以下要求： 1.废气。落实《报告书》提出的各项废气污染治理措施。 项目大修渣、碳渣、含锂废料拆包上料、破碎、球磨及筛分工序废气收集后统一引至覆膜袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放，废气中颗粒物和氟化物的排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；项目大修渣、含锂废料粉料罐、筒仓废气收集后经覆膜袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放，废气中颗粒物和氟化物的排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；项目大修渣、碳渣、含锂废料加热搅拌过程中挥发的氯化氢气体经管道负压收集、碱喷淋塔吸收处理后，通过15m高排气筒排放，氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；项目大修渣、含锂废料、碳渣产品烘干废气经低氮燃烧+烟气再循环+袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，烘干废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1浓度限值要求；大修渣、碳渣、含锂废料处置利用过程副产结晶盐包装过程中产生的含尘废气经负压收集后引至水吸收塔处理，通过15m高排气筒排放，废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；碳渣、含锂废料处置得到的产品再生冰晶石包装过程中产生的含尘废气经负压收集后引至覆膜袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放，废气中颗粒物、氟化物均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；焚烧飞灰原灰仓废气通过引风机引至覆膜袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放，废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；飞灰水洗过程中产生的氨气经两级水吸收处理后，通过15m高排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准；稀酸配制过程产生的氯化氢气体由负压统一引至水吸收塔和盐酸储罐废气经水吸收处理后，通过15m高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；废铝预处理工序废气收集后引至袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放，废气中颗粒物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值要求；脱漆、熔炼、精炼系统废气经急冷+活性炭喷射+旋风除尘+袋式除尘+碱液喷淋处理达标后，通过25m高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、锡及其化合物、二噁英等执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）排放标准；锅炉采用低氮燃烧和烟气再循环技术，锅炉废气依托在建工程锅炉房15m高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉限值要求；项目无组织排放废气主要为生产车间内未捕集的上料、球磨、筛分、废铝预处理工序粉尘以及废铝生产车间熔炼生产线集气系统未收集到的废气。无组织废气通过采取源头控制、过程控制和管理措施后，无组织废气排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3无组织排放浓度限值要求。 2.废水。落实《报告书》提出的废水处理措施。项目生产废水全部回收套用于工艺过程、进入产品以及损耗，不外排生产废水。生活污水经隔油池、化粪池暂存后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和尉氏县新尉工业园区污水处理厂进水要求，由厂区总排口通过市政管网进入尉氏县新尉工业园区污水处理厂处理达标后，外排进入南康沟河，最终汇入贾鲁河。 3.噪声。落实《报告书》提出的降噪处理措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.固废。项目固废应分类有效处置或综合利用。一般工业固废暂存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制；项目产生的危险废物废吨包袋、实验室废物、碳渣浮选过程油污、飞灰水洗产生废包装材料、碱液吸收底渣、废布袋、废机油、铝灰、飞灰水洗脱氯飞灰等属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，收集后暂时存放于危废暂存间，定期由具备危险固废处理资质的单位处理，严防产生二次污染。对无害化渣、大修渣、碳渣及含锂废料处理利用过程副产结晶盐、飞灰水洗产生结晶盐等进行鉴定，根据鉴定结果进行相应管理。 （四）落实土壤及地下水污染防治措施，采取设置重点防渗区、严格防渗等措施，加强厂区周围土壤及地下水水质监控，制定应急响应预案，严防土壤和地下水污染。 （五）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 （六）有机衔接环境影响评价与排污许可证申领，将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单、区域污染物削减替代方案执行情况及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。 （七）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，加强日常管理，防止发生污染事故。 （八）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 五、本项目建成后，主要污染物排放量控制指标为： 废气：SO21.1386t/a，NOx23.0546t/a； 废水：COD0.0786t/a，氨氮0.0038t/a。 六、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告书》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 七、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。 2024年4月9日